АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.А.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Д.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть		          О.Е.Кухарева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								О.Е.Кухарева

Т.С.Дамбаев

А.А.Шелухеев

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### 1. Генеральный план МО СП «Шергинское» (пояснительная записка с графическим приложением)

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. | Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района | 1 | 3 |
| 2. | Схема современного использования территории, схема границ территорий с особыми условиями использования. М 1:50000 | 2 | 3 |
| 3. | Генеральный план (основной чертеж). М 1:50000 | 3 | 3 |
| 4. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:50000 | 4 | 3 |
| 5. | Схема инженерной инфраструктуры. | 5 | 3 |
| 6. | План сетей электроснабжения. | 6 | 3 |
| 7. | Схема генерального плана с.Шергино, с.Хандала М 1:5000 | 7 | 3 |
| 8. | Схема генерального плана с.Фофоново. М 1:5000 | 8 | 3 |
| 9. | Схема генерального плана с.Быково. М 1:5000 | 9 | 3 |
| 10. | Схема генерального плана с.Никольск. М 1:5000 | 10 | 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 5 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 5 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 7 |
| 2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 2.1. | Климат | 8 |
| 2.2. | Гидрологическая характеристика | 9 |
| 2.3. | Инженерно-геологическая характеристика | 9 |
| 3. | Общие сведения о населенных пунктах поселения. Историческая справка. | 10 |
| 4. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 11 |
| 5. | Население и трудовые ресурсы | 12 |
| 5.1. | Демографическая ситуация | 12 |
| 5.2. | Градообразующие кадры | 13 |
| 5.3. | Перспективная численность населения | 14 |
| 6. | Анализ состояния территории МО СП «Шергинское» | 14 |
| 6.1. | Земельный фонд | 14 |
| 6.2. | Жилищный фонд | 15 |
| 6.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 16 |
| 6.4. | Территории специального назначения | 17 |
| 6.5. | Транспортная инфраструктура | 17 |
| 6.6. | Особо охраняемые территории и объекты | 18 |
| 6.7. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 |
| 7. | Экономический потенциал | 22 |
| 7.1. | Современное состояние и перспективы развития | 22 |
| 8. | Комплексное развитие территории | 26 |
| 8.1. | Жилищное строительство | 26 |
| 8.2. | Культурно-бытовое обслуживание | 26 |
| 8.3. | Рекреация и туризм | 29 |
| 8.4. | Инженерная инфраструктура | 29 |
| 8.4.1. | Теплоснабжение | 29 |
| 8.4.2. | Водоснабжение | 39 |
| 8.4.3. | Канализация | 46 |
| 8.4.4. | Газоснабжение | 56 |
| 8.4.5. | Электроснабжение | 56 |
| 8.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение | 58 |
| 8.5. | Транспортная инфраструктура | 59 |
| 9. | Санитарная очистка территории | 60 |
| 10. | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 69 |
|  | Приложения: Задание на проектирование Протокол публичных слушаний в с. Шергино по проекту генерального плана МО СП «Шергинское» от 27.11.2009. Протокол публичных слушаний в с. Хандала по проекту генерального плана МО СП «Шергинское» от 27.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Фофоново по проекту генерального плана МО СП «Шергинское» от 27.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Никольск по проекту генерального плана МО СП «Шергинское» от 27.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Быково по проекту генерального плана МО СП «Шергинское» от 27.11.2009 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Шергинское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Главой администрации МО СП «Кабанское», от …2009 г.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2024 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Шергинское» на 2008-2012 гг. и на период до 2017 г. Администрация МО СП, 2008г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Шергинское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МО СП «Шергинское»

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Шергинское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

Основные решения генерального плана МО СП «Шергинское»

Существующая и перспективная численность населения СП «Шергинское»

| Наименование сельских, поселковых администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения | Численность на расч.срок |
| --- | --- | --- |
| с.Шергино | 720 | 800 |
| с.Хандала | 314 | 450 |
| с.Фофоново | 319 | 450 |
| с.Быково | 265 | 300 |
| С. Никольск | 184 | 230 |
| Итого | 1802 | 2230 |

- новое жилищное строительство намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий.

Основные направления экономического развития поселения:

- сельское хозяйство (молочно-мясное животноводство, растениеводство, заготовка сена);

- придорожный сервис;

- создание пунктов искусственного осеменения КРС;

- потребительский рынок.

Туризм:

- создание современной индустрии туризма;

- развивать организованную форму- экстремального и экологического  туризма,

охоту и фотоохоту;

- благоустройство и расширение зон отдыха и лечения.

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты)

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

- производственные территории;

- территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (железная дорога с санитарно-защитной зоной и полосой отвода, автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (очистные и водозаборные сооружения, ЛЭПы, трансформаторные подстанции, противопаводковая дамба);

- рекреационные территории (места отдыха населения, парки, скверы).

Проектируемые объекты капитального строительства

с.Шергино

- АЗС

- Рынок

- Спортивные и детские площадки

- Туристический комплекс

- Мусороперегрузочная станция

- Цеха по переработке мяса, молока, овощей

- Тепличное хозяйство

- Придорожный сервис

- Кафе

- Магазины

- КБО

- Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

- Отделение банка, почта.

- Скотобойный цех

с.Хандала

- Детский сад

- Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

- Спортивные и детские площадки

- Магазины

- Кафе

с.Фофоново

1. Детский сад

2. Общественный микроцентр в составе:

- магазин продовольственных товаров

- магазин промышленных товаров

- пункт бытового обслуживания

- кафе

- отделение банка

2. Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

3. Спортивные и детские площадки

4. Пожарное депо

с.Быково

1. Общественный микроцентр в составе:

- магазин продовольственных товаров

- магазин промышленных товаров

- пункт бытового обслуживания

- кафе

- аптечный пункт

2. Спортивные и детские площадки

3. Придорожный сервис в составе:

-СТО

с.Никольск

1. Общественный микроцентр в составе:

- магазин продовольственных товаров

- магазин промышленных товаров

- пункт бытового обслуживания

- кафе

2. Фельдшерский пункт

3. Спортивные и детские площадки

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

В состав сельского поселения «Шергинское» входят: село Шергино, село Хандала, село Фофоново, село Быково и село Никольск.

Сельское поселение «Шергинское» расположено на территории Кабанского района, в 100 км от г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия.

Административный центр поселения расположен в селе Шергино.

Территория поселения составляет 28475 га.

Через территорию поселения проходит автодорога регионального  значения  от Улан-удэ до Сухая-Заречье

.

Сельскохозяйственное производство осуществляется предприятиями и личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственные предприятия производят зерно, картофель, мясо и молоко. В последние годы наблюдается уменьшение посевных площадей, снижение поголовья КРС и т.д.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Климат

Климат резко-континентальный с умеренным влиянием акватории озера Байкал.  Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Весной и летом преобладают факторы зональной циркуляции атмосферы, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс. Наиболее часто циклоны смещаются с запада и северо-запада, принося холодный арктический воздух. Значительное воздействие на климат оказывает близость озера Байкал.

В зимнее время Байкал оказывает отепляющее влияние, медленно отдавая свое тепло, аккумулированное за лето. Средняя температура самого холодного месяца -15,8°С.

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние: средняя температура самого жаркого месяца 18,9°С (параметры климата приводятся по ближайшей метеостанции в г. Бабушкин), поэтому лето на рассматриваемой территории довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август.

Безморозный период составляет в среднем 113 дней, максимально 138 дней, минимально – 92 дня.

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине третьей декады апреля.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит конце второй декады октября.

Снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом 176.  Абсолютный минимум температуры -43°С, абсолютный максимум температуры +37°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20.5 | -18.4 | -10.3 | -0.3 | 7.7 | 14.0 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 1.0 | -9.2 | -16.1 | -0.9 |

Годовое количество осадков составляет 297мм. По сезонам года распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на февраль – 3 мм, максимум на июль-август – по 75 мм. В теплое время года выпадает 83% годовой нормы осадков. При этом в летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер.

Месячное и годовое количество осадков (мм), с поправками на смачивание

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 35 | 75 | 75 | 30 | 12 | 9 | 11 | 297 |

Относительная влажность по месяцам

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 80 | 76 | 71 | 69 | 76 | 82 | 82 | 78 | 70 | 69 | 73 | 75 |

Преобладающими являются ветры северо-восточных (22%) и юго-западных (21%) направлений. Летом преобладают западные (31-35%) и юго-западные (18-25%) ветра. Самые ветреные месяцы – ноябрь-декабрь, относительно «тихий» февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/сек.

  - Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды. Основной водной артерией района является р. Селенга предустьевой части, ширина долины достигает нескольких километров, ширина русла – до 600 м, река разбивается на рукава и протоки. Ширина проток колеблется от 50 до 250 м, глубина в межень – 0,6-0,3 м, в основном русле – до 6,0 м.

Скорость течения в межень – 0,5-1,5 м/сек, в паводок – до 2,0-2,5 м/сек. Средний годовой расход воды реки равен 950 м3/сек, что соответствует модулю стока около 2 л/сек. Водный режим реки характеризуется сравнительно слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками, создающими общую повышенную водность в теплое время года.

После возведения дамбы максимальный подъем уровня воды в р. Селенге отмечался в 1973 г (35 обеспеченности) и отметка затопляемости составляет в среднем 30,6 м3/сек. В пределах села река Селенга не принимает никаких притоков.

Подземные воды. Рассматриваемый район характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к мощной толще четвертичных отложений. Глубина залегания вод составляет от 0,4м (пойма р.Селенги) до 12-14 м (надпойменные террасы). Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод водотоков. Подземные воды – безнапорные, мощность водоносного горизонта не установлена.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,7 г/дм3.

2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены расположением на надпойменной террасе р. Селенги. Геологическое строение  на пройденную глубину выработок (10-12 м) представлено аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями четвертичного возраста.

В целом инженерно-геологический разрез территории достаточно однообразен и представлен в верхней части до глубин 1,0-1,5 м песками разной крупности, переслаивающимися или замещающимися супесями или суглинками, редко гравийно-галечниковыми грунтами. Подстилаются данные отложения повсеместно гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.

Сейсмичность территории оценивается в 9 баллов.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Наличие удобных мест для пашни, богатые рыбные и лесные угодья, относительная удаленность от границы способствовали быстрому заселению и хозяйственному освоению края. В 30-х годах XVIII в был построен сухопутный тракт по левому берегу реки Селенга до ее устья. Кабанский район стал связующим звеном  между Кяхтой и Иркутском. Села разрастались, строились жилые дома, постоялые дворы, лавки, склады, конюшни.

Основные занятия жителей Кабанского района были связаны с торговлей, извозом, скотопромышленностью, рыбным промыслом, земледелием. Имелось несколько артелей по лову омуля и осетра.

Село Шергино расположено на правом берегу р. Селенга.

Здесь имеются администрация села, средняя общеобразовательная школа, сельхоз предприятие «Байкал Агро», занимающееся животноводством и зерновыми. Также  расположены  объекты торговли, общепита, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В селе имеется благоустроенный детский сад.

с. Хандала расположено в непосредственной близости с административным центром «Шергинского» поселения с.Шергино с восточной стороны.

с. Фофоново расположено на правом берегу р.Селенги в юго-западной стороне от дороги регионального значения. В 80-х годах 19 века Фофоновское село становится одним из крупных поселений в нижнем течении реки Селенги. В окрестностях села расположена знаменитая «Стоянка Фофоново»

с. Быково расположено в 4 км к северо-западу от с.Шергино. Село располагается вдоль и в стороне от автодороги  регионального значения – подъезд от федеральной автодороги «Байкал» к с.Кабанск протяженностью 7 км.

с. Никольск расположено южнее железной дороги, связь с другими населенными пунктами осуществляется через железнодорожный переезд по автодороге местного значения.

Автобусное сообщение в поселении осуществляется автопредприятиями г. Улан-Удэ и частными маршрутными такси.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория :

- Центральной экологической зоной, в пределах территории МО СП «Шергинское»  в ЦЭЗ находится более 30% территории поселения.

- Буферной экологической зоной – территория за пределами Центральной экологической зоны (остальная территория поселения).

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохраной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Селенга | 200 |
| 2. | р.Харауз | 100 |
| 3. | р.Телья | 100 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Демографическая ситуация.

Численность населения в настоящее время составляет 1802 человек, или 2,7% от общей численности Кабанского района.

Сведения о численности постоянного населения

МО СП «Шергинское».

| № | Название населенного пункта | Всего хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шергино | 281 | 720 |
| 2 | с. Хандала | 114 | 314 |
| 3 | с.Фофоново | 125 | 319 |
| 4 | с.Быково | 116 | 265 |
| 5 | с.Никольск | 79 | 184 |
|  | Всего: | 715 | 1802 |

На территории поселения обеспечивающие занятость населения представлены следующие организации:

- Бюджетной сферы: (школы, врачебная амбулатория, сельский клуб, детский сад, администрация поселения, библиотека)

- Сельское хозяйство:

- Предприятие «БАЙКАЛ АГРО»

- Личные подсобные хозяйства

- Предприятия ЖКХ

- Торговля и малое предпринимательство – закусочные, магазины

5.2. Градообразующие кадры

Список предприятий и организаций МО СП «Шергинское»

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений |
| --- | --- |
| с.Шергино |
|  | Администрация МО СП «Шергинское» |
|  | МОУ Шергинская средняя школа |
|  | Фельдшерский пункт |
|  | Шергинский детский сад |
|  | Дом Культуры |
| 6. | Библиотека |
| 7. | ОАО «Байкал Агро» |
|  | с.Быково |
| 1. | Фельдшерский пункт |
| 2 | МОУ Быковская школа |
| 3 | Клуб |
| 4 | Библиотека |
|  | с.Никольск |
| 1 | Фельдшерский пункт |
| 2 | МОУ Быковская школа |
| 3 | Ветеринарная станция |
| 4 | Клуб |
|  | с.Фофоново |
| 1 | Врачебная амбулатория |
| 2 | МОУ школа |
| 3 | Клуб |
| 4 | Библиотека |
|  | с.Хандала |
| 1 | Фельдшерский пункт |
| 2 | МОУ школа |
| 3 | ОСП Кабанский почтамт |
| 4 | Военкомат |
| 5 | Клуб |

5.3. Перспективная численность населения.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Учитывая создание новых мест приложения труда, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

Таблица 12

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шергино | 720 | 750 | 800 |
| с.Хандала | 314 | 360 | 450 |
| с.Фофоново | 319 | 370 | 450 |
| с.Быково | 265 | 280 | 300 |
| С. Никольск | 184 | 220 | 230 |
| Всего | 1802 | 1980 | 2230 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «ШЕРГИНСКОЕ»

  - ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

Территория сельского поселения имеет площадь 28475 га, что составляет 3,3% общей площади МО «Кабанский район». Территория поселения расположена с северо-восточной стороны по берегам и островам нижнего русла р.Селенга. На востоке поселение граничит с Прибайкальским районом, на западе - с МО СП « Красноярское», на севере - с МО СП «Байкало-Кударинское»,  с южной стороны – с МО СП «Брянское», с МО СП «Кабанское».

Экспликация земель СП «Шергинское»

| Всего земель Площадь, га |  |
| --- | --- |
| ЛПХ 380 |  |
| ИЖС 510,1 |  |
| Проезды 64 |  |
| Дороги 293 |  |
| Застроенные территории 510,1 |  |
| Прочие земли 11 |  |
| Кустарников 97 |  |
| Болот - |  |
| Под водой 5 |  |
| Сенокосы 744 |  |
| Пашни 430 |  |
| Многолетние насаждения - |  |
| Пастбища 1014 |  |
| Залежи - |  |

Экспликация земель населенных пунктов на 01.01.2009

| Населенные пункты | Всего, га | ЛПХ, га | ИЖС, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шергино | 187,2 | 99 |  |
| с.Хандала | 89,1 | 72 |  |
| с.Фофоново | 104,4 | 90 |  |
| с.Быково | 80,6 | 86 |  |
| с.Никольск | 49,7 | 33 |  |

Генеральным планом предусматривается изменение границ земель различных категорий, в основном за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд составляет 32436 м², техническое состояние   характеризуется высоким уровнем износа.

| Жилищный фонд, кв.м. | Муниципальный | Частный | Средняя обеспеченность на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 32436 |  |  | 18 |

Большая часть жилья, переданного в муниципальную собственность поселения, находится в технически неисправном состоянии и нуждается в неотложном капитальном ремонте. Физический износ оборудования и инфраструктуры составляет от 60 до 85 процентов в зависимости от вида оборудования и места его нахождения. Высокая степень изношенности сетей влечет потери, которые ложатся дополнительными затратами на себестоимость тепловой энергии и водоснабжения.

В крупных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из отдельно стоящих скважин, с подачей воды в водонапорные резервуары. Большое количество скважин находится в застроенной зоне и не оборудовано зонами санитарной охраны. В населенных пунктах поселения питьевая вода не отвечает по химическому составу требованиям стандартов. Для нормализации условий водоснабжения необходимо построить централизованные водопроводы.

Преобладающая часть жилого фонда в населенных пунктах поселения сосредоточена в одноэтажных деревянных строениях. По своему техническому состоянию жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства.

Средний размер одного индивидуального дома – 60 м2 общей площади, размеры индивидуальных участков – в пределах 800-3000 м2. В настоящее время норма земельных участков в селе – 0,1 - 0,3 га.

6.3. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения

В настоящее время в поселении сложилась довольно развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания населения. Поскольку с.Шергино является центром поселения, в нем расположено много учреждений и организаций межрайонного и регионального уровней. Большая часть объектов культурно-бытового и общественного назначения располагаются в отдельно стоящих зданиях. Наиболее крупными являются: средняя школа, интернат, библиотека, дом культуры, детский сад. Большая часть объектов культурно-бытового обслуживания находится в технически неисправном состоянии и нуждается в неотложном капитальном ремонте. Физический износ оборудования и инфраструктуры составляет от 60 до 85 процентов.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания приводится ниже.

Образование

| № п/п | Образовательное учреждение | Вместимость по проекту | Фактическая вместимость | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние школы |
| 1. | Шергинская интернат | 300 | 158 |  |
| Основные школы |
| 2. | с.Быково с.Фофоново с.Никольск ул.Хандала | 30 30 30 60 | 12 17 10 23 |  |
| Детские сады |
| 3. | Шергинский детский сад | 35 |  |  |

Здравоохранение

В поселении имеются фельдшерские пункты в селах Шергино, Хандала, Быково, Фофоново, Никольск. В ФАП с.Шергино работает физиокабинет.

Культура и спорт

| № | Наименование объектов | Ед. изм. | Емк. | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры | Место |  | с.Шергино, |
| 2. | Библиотека |  |  | с.Шергино, с. Фофоново, с.Быково |
| 3. | Клуб | Объект |  | С.Никольск, с.Фофоново, с.Быково, с.Хандала |
| 4. | Стадион при школе |  |  | с.Шергино |

6.4. ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Село Шергино, с.Хандала

Кладбище с. Шергино расположено в непосредственной близости к территории жилой застройки с южной стороны. Кладбище с. Хандала расположено  в западной стороне около границы с «Красноярским» поселением. В непосредственной близости к селу находится  свалка ТБО:

- На южной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки между с. Хандала и Шергино.

Село Фофоново.

Кладбище расположено за пределами села с юго-восточной стороны. На территории села находится 1 свалка ТБО на западной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

Село Быково

Кладбище расположено за пределами села. Свалка ТБО находится на восточной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

Село Никольск

Кладбище расположено к востоку от села. Свалка ТБО отсутствует.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального  значения выходящая на федеральную дорогу М-55 «Байкал» Иркутск – Чита за мостом.

Транспортное сообщение с соседними районами осуществляется автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Основное значение для перемещения внутри района и сообщения населенных пунктов между собой имеет автомобильный транспорт. Жители поселения обслуживаются проходящим по федеральной автодороге  транспортом, который берет  пассажиров по мере свободных мест. Основным производителем услуг транспорта является частные такси.

Существующие объекты придорожной инфраструктуры отсутствуют.

  - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

На территории МО СП «Шергинскоее» имеются археологические памятники.

В районе села Фофоново выявлено три памятника местонахождения эпохи палеолита. Пункты 1-3. 25-10 тыс. лет назад:

- п.1. На восточной окраине села в обнажениях 15-20-метровой террасы.

- п.2. В 1 км. Восточнее села на высоком плато на развеянной песчаной поверхности.

-п.3. В 0.3 км. От села на высокой террасе в первом овраге восточнее деревни.

Фофоново. Могильник. VI-I тыс. до н.э. В 0.5 км. восточнее села на высоте 40-50 м. над уровнем реки на юго-восточном склонах Фофоновской горы на протяжении 5 км. Отдельными группами захоронений.

Никольск. Могильник. VI-I тыс. до н.э. В 1-1.2 км. Юго-западнее села Никольск на южной оконечности мыса правого берега р.Селенги, слева от дороги на Оймур возле мостового перехода.

| Наименование памятника | Датировка | Автор, мате-риал | Категория охраны | Документ о принятии на гос.охрану | современное использ-е, собств. или на чьих землях находится | Местонахож-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| Дом, в котором на ночь на 07.01.1920 г. Состоялось собрание руководителей подпольных большевистских групп Усть Селенгинского района, где было принято решение о вооруженном восстании и формировании партизанских отрядов в районе. | 1920г. | дерево | М | №379 | жилье | с.Быково |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965г. | авт. Истомин В.К., Фролов Г.С., бетон | М | №134 | с/адм. | с.Фофоново |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965 г. |  | М | № 134 | с/адм. | с. Шергино |

Примечание:

№ 379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

№242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96.

Памятники природы

Ботанические

Острова Горбуниха, Митрохин и Приморский. Местоположение – устье р.Селенги. площадь – 0,11 км2. Дикорастущая яблоня сибирская (Палласа) растет на островах в виде сплошных зарослей. Произрастает яблоня узкой полосой и в тайгу не заходит. В настоящее время этот вид растительности постепенно погибает.

Запрещено:

- распашка территории;

- рубка леса, кроме санитарной;

- изменение видового состава растительности;

- сбор цветов, ягод, листьев, кореньев и других частей растений;

- заготовка сока;

- проведение осушительных или других мелиоративных работ;

- прогон и выпас скота;

- на луговых и степных участках – сенокошение.

Геологические памятники

Фофоновский разрез. Песчаная терраса 35-40 м с погребенными почвами, спорово-пыльцевые комплексы.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Территория Шергинского поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затоплению и наводнениям подвержены территории ряда населённых пунктов района. При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Поселение  также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Перечень населенных пунктов МО СП "Шергинское"

подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Селенга

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |
| 1 | с.Фофоново | 471,500 | 469,500 |
| 2 | с.Никольск | 474,100 | 472,200 |

Перечень населенных пунктов МО СП "Шергинское",

попадающих в зону возможного наводнения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домов (ед.) | Количество населения, подлежащего эвакуации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | женщин | детей | пенсио- неров |
| 1. | с.Фофоново | 125 | 319 | - | 30 | 27 |
| 2. | с.Никольск | 79 | 184 | - | 26 | 23 |
| 4. | Всего | 194 | 503 | - | 56 | 50 |

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Шергинское" входит в 9-балльную сейсмическую зону. При максимальных значениях землетрясения может быть разрушено до 90% промышленных сооружений и жилых домов.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Гидротехнические сооружения

Сведения о гидротехнических сооружениях на территории поселения

| № п/п | Наименование ГТС | Степень износа | Степень опасности в случае разрушения | Балансодержатели, эксплуатирующие организации | Примечание (поднадзорность ГТС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные дамбы |
| 1. | Кабанская | аварийная | В зону затопления попадают с.Кабанск, Степной Дворец, Творогово, Ранжурово, Шигаево, Малое и Большое Колесово | ФГУ «Управление» «Бурятмелио-водхоз» | МПР России |

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

7.1. Современное состояние и перспективы развития.

Доля экономически активного населения составляет порядка 50,5% (910 чел.), пенсионеров и инвалидов – 26,5% (476 чел.), детей – 23% (416 чел.).

21,2% населения занято (42% от экономически активного). Наиболее высокий уровень занятости на центральной усадьбе в с.Шергино  (48,5% от экономически активного), наименее – в с. Быково (28%  от экономически активного).

9,2% населения (35 чел.) работают за пределами поселения в пос. Селенгинск, а также работают вахтовым методом в других регионах  8,5% населения (153 чел.).

Около 25% от занятых работают в социальной сфере поселения.

Неработающее население занимается в личном  подсобном хозяйстве, основное направление  - мясное животноводство

Не работают на постоянной основе 528 человек, или 58% экономически активного населения. Официально зарегистрированы в службе занятости 44 человека.

| Наименование объекта социальной сферы | Количество | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
| Школа | 5 | 56 |
| Детсад | 1 | 9 |
| ФАП | 5 | 13 |
| Сельские клубы | 5 | 14 |
| Библиотеки | 3 | 3 |
| Итого | 19 | 95 |

| Населенный пункт | Всего занятых | % к численности населения |
| --- | --- | --- |
| с.Шергино | 210 | 29 |
| с. Хандала | 35 | 11 |
| с.Фофоново | 62 | 20 |
| с.Быково | 36 | 14 |
| с.Никольск | 38 | 21 |
| Итого | 381 |  |

Промышленная продукция в основном производится на малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями.

На территории поселения зарегистрировано несколько  малых предприятий, большинство из них это предприятия основным видом деятельности, которых являлась торговля.

Растет удельный вес занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых по району. Для малых предприятий, особенно в строительной отрасли, характерна значительная доля работающих на временной основе в весенне-летний период.

Объем производства выпускаемой продукции за период 2001-2004 годов увеличился незначительно, в основном за счет отрасли строительство и оказания услуг населению. В целом темпы роста промышленного производства товаров снизились.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве работает предприятие «БАЙКАЛ АГРО», единственное  сельхоз предприятие где занято 117 человек.  Основная деятельность – зерновые, животноводство. У предприятия имеется 196 голов лошадей, 363 голов крупно – рогатого скота. Земельные угодья составляют  3,4 тыс. га.

У населения численность КРС 1249 голов, овец-46, лошадей-145, свиней-45.

Картофель и овощи выращиваются населением не только для собственного потребления, но и для реализации.

Развитие такой отрасли, как растениеводство в большей степени, чем другие отрасли сельского хозяйства зависит от природно-климатических условий. На получение хороших урожаев отрицательно влияют : засуха, наводнение, вредители сельскохозяйственных культур. Из-за полного физического износа сельскохозяйственной техники, за эти годы посевные площади в сельском хозяйстве сократились на 15%.

Главными проблемами социально-экономического развития МО «Шергинское» сельское поселение являются:

-низкое качество воды;

-отсутствие условий для привлечения инвестиций;

-ограниченные финансовые возможности местной власти в развитие инвестиционных процессов;

-изношенность инженерных коммуникаций жизнеобеспечения населения;

-низкий уровень роста отраслей экономики;

-низкий уровень доходов населения;

-низкая эффективность использования природных и человеческих ресурсов.

Перспективы развития

Промышленность.

Сельское  хозяйство.   На  территории  сельского  поселения  предусмотрено  развитие  личных  подворных  хозяйств  сельского  поселения, создание  и упрощение кредитования ЛПХ. Основная цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, для более полного удовлетворения потребностей населения в собственных продуктах питания;

Для достижения основной цели необходимо решить ряд задач в комплексе  во всех  отраслях сельского хозяйства:

-  стабилизация поголовья скота. Повышение продуктивности скота,  племенной работы. Более полный охват в ЛПХ скота искусственным осеменением.

-   Развитие зернового производства, сортообновление, использование минеральных и органических удобрений и средств защиты растений, соблюдение агротехнических требований.

-      Обновление машинотракторного парка, за счет вложений РБ, внедрение новых технологий.

-     Создание необходимых условий и поддержки для развития ЛПХ и КФХ. Повышение товарности продукции, производимой в данной категории хозяйств.

Для достижения планируемых показателей необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- Своевременное и качественное проведение агротехнических мероприятий в хозяйствах.

-  Активное применение сидеральных  паров.

-  Обновление машинотракторного парка позволит сэкономить ГСМ на 20%.

Программные  мероприятия  по  потребительскому  рынку  направлены  на  удовлетворение  спроса  населения  на  товары  и  услуги  торговли,   общественного  питания,  сферы  бытового  обслуживания,  дальнейшее  расширение  сети  розничной  и оптовой  торговли  и  общественного  питания,  повышение  качества  обслуживания,  внедрение  новых  форм  торговли  и  т.д.   Предусматривается  реализация  следующих  мероприятий:

-  развитие  розничной  торговли  (внедрение  новых  типов  магазинов  и  т.д.)

-  развитие  сети  общественного  питания;

-  развитие    рынка;

-  улучшение  культуры  обслуживания  населения

- ввод  новых  предприятий  торговли,  общественного  питания за счет  нового  строительства  и реконструкции  зданий;

- развитие  производства  потребительских  товаров  местных  производителей,  мониторинг  производства  потребительских товаров;

-  контроль  над  качеством  и  безопасностью  реализуемых  товаров  и  услуг;

-  разработка  и  реализация   мероприятий  по  бытовому  обслуживанию;

- проведение конкурсов  профессионального  мастерства,  ярмарок,  выставок – продаж;

Перечень мероприятий в сельском хозяйстве

1. Поддержка и развитие производства по переработке молока

2. Организации производства по переработке мяса

3. Организация производства по переработке овощей

4. Развитие тепличного хозяйства

5. Развитие личных  подсобных  хозяйств в сельском поселении

6. Укрепление ИТБ подведомственных учреждении

7. Развитие кормовой базы и интенсификация производства молока на ОАО «Байкал Агро»

8. Техническое перевооружение  молочно-товарной фермы

9. Открытие сельскохозяйственного рынка в с. Шергино

В связи с реализацией приоритетного национального проекта  «Развитие АПК»

сельхоз предприятием ОАО «БАЙКАЛ АГРО» утвержден  БИЗНЕС-ПЛАН  развития деятельности по 2012 год

-Цель проекта: Развитие деятельности  ОАО «Байкал Агро», основными направлениями которого являются растениеводство, животноводство (свиноводство, КРС и табунное коневодство) и переработка продуктов животноводства (молоко, мясо) на мини-заводах

Реализация данного проекта позволит решить ряд вопросов:.

1. организация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в целях реализации федеральной программы «Поддержка АПК» т.е. увеличение поголовья КРС, лошадей  свиней т.к.появиться рынок сбыта..

2. создание дополнительных рабочих мест.

3. повышение налоговых поступлений в бюджет.

По программе АПК кредитные ресурсы получат -14 глав ЛПХ.

По состоянию на 01.10.2006г.на полученные кредиты в личные подсобные хозяйства приобретено 6 тракторов различных марок и 1 грузовая а/м, племенной молодняк КРС.

Создание МУП ЖКХ  в 2007г  с перспективой на развитие по оказанию услуг населению в распиловке леса,  изготовлении строительных материалов, благоустройства населенных пунктов, также создаст дополнительные рабочие места.

Малое  предпринимательство. Формирование  условий,  способствующих  улучшению  экономических  показателей  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства,  увеличение  численности  занятых,  усиление  роли  субъектов  малого  предпринимательства  в  социально – экономическом  развитии  сел.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Состояние жилого фонда поселения – удовлетворительное.

В основном население обеспечено жильем.

На  начало проектирования в сельском поселении жилищный фонд составлял: 32436 м2.

В связи с небольшим ростом населения и увеличением нормативного значения общей площади на 1 человека (29м2.) на расчетный срок и на первую очередь необходимо увеличение жилых территорий:

| Населенные пункты | Направления территориального развития | Количество земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расч.срок | в т.ч. 1 очер. |
| Село Шергино | Северное, северо-западное | 15 | 9 |
| Село Хандала | Северное, северо-восточное | 27 | 14 |
| Село Фофоново | Северное | 24 | 15 |
| Село Быково | Южное | 6 | 5 |
| Село Никольск | Юго-западное. | 3 | 11 |

В населенных пунктах поселения предусматривается новая жилая застройка усадебного типа.

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания населения построена с учетом намечаемой зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения.

Школьное обслуживание остается без изменений:

- средняя общеобразовательная школа в Шергино;

- школы в селах Хандала, Фофоново, Быково, Никольское.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в республиканском центре г. Улан-Удэ.

Проектируемые объекты обслуживания

Намечаемые к строительству и реконструкции объекты

социально-культурного обслуживания.

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Норматив для: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 750 чел. | Расч. срок 800 чел. |
| с.Шергино |
| 1 | Детский сад | 40 мест | - |
| 2 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | 35 м2торг.пл. 50 м2торг.пл. | - - |
| 3 | КБО | 5 раб.мест | - |
| 4 | Аптека | 1 раб.мест | - |
| 5 | Предприятие общественного питания | - | 32 мест |
| 6 | Стадион | - | 1 объект |
| 7 | Туристическая база | - | 1 объект |
| 8 | Административное здание |  | 1 объект |
| 9 | Отделение банка | 1 объект | - |
| 10 | Рынок |  | 32 м2торг.пл. |
| 11 | Скотоубойный цех | 1 объект |  |
| с.Хандала |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | 360 чел. | 450 чел |
| 1 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | - - | 30 м2торг.пл. 90 м2торг.пл. |
| 2 | КБО | - | 3 раб.мест |
| 3 | Предприятие общественного питания | 27 мест | - |
| 4 | Аптека | 1 объект | - |
| 5 | Детский сад |  | 30 мест |
| 6 | Почта | 1 объект | - |
| с.Фофоново |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | 319 чел. | 450 чел |
| 1 | Общественный микроцентр: -маг. продовольствен. тов. -маг. непродов. Товаров -кафе -КБО -Отделение банка | - - - - | 30 м2торг.пл. 90 м2торг.пл. 18 мест 3 раб.мест 1 раб.мест |
| 2 | Детский сад | 40 мест | - |
| 3 | Аптечный пункт | 1 раб.мест | - |
| 4 | Пождепо | 2 маш. |  |
| 5 | Стадион | 1 объект | - |
| с.Быково |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | 280 чел. | 300 чел |
| 1 | Общественный микроцентр: -маг. продовольствен. тов. -маг. непродов. Товаров -кафе -КБО | - - | 20 м2торг.пл. 40 м2торг.пл. 12 мест 2 раб.мест |
| 2 | Детский сад | - | 30 мест |
| 3 | Спортивные площадки | 0,2 га | - |
| с.Никольск |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | 220 чел. | 230 чел |
| 1 | Общественный микроцентр: -маг. продовольствен. тов. -маг. непродов. товаров -кафе -КБО | - - - - | 23 м2торг.пл. 46 м2торг.пл. 9 мест 2 раб.мест |

  - РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия Кабанский район относится к Прибайкальскому рекреационно-туристскому району.

В сельском поселении «Шергинское» можно развивать такие виды туризма как сельский, экологический, историко-познавательный. В поселении имеются памятники истории, природы, сельские населенные пункты. Места отдыха населения в основном расположены на р.Селенга, в излучине протоки Телья.

По территории поселения проходит дорога регионального значения Улан-Удэ—Сухая-Заречье, протекает р.Селенга,  до железнодорожной станции 17км.

С целью развития и благоустройства зоны отдыха в проект включено создание объектов придорожного сервиса с СТО и АЗС на участке проектируемой дороги Сухая-Покровка; и на повороте в с.Фофоново недалеко от святого места.

8.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.4.1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Централизованные системы теплоснабжения в Шергинском сельском поселении  отсутствуют.

с.Шергино

В с. Шергино имеется одна котельная, которая обеспечивает теплом здание школы. В котельной установлен водогрейный котёл «Братск-1», работающий на угле.  Исходная вода поступает в котельную из собственной скважины.

Котельная  недоукомплектована насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка  в  котельной отсутствует.

Износ оборудования  котельной достигает 70%.

с.Хандала, Фофоново, Быково, Никольск.

В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки (клубы, школы)  отапливаются от автономных котельных и  электрических котлов, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Шергинское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по существующим и перспективным объектам сел МО «СП Шергинское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| ШЕРГИНО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 111.7 0.096 | 75.5 0.065 | 6.3 0.005 | 193.5 0.166 |
|  | Магазин продовольственный | 9.02 0.01 | 2.14 0.00 | 2.27 0.00 | 13.42 0.01 |
|  | Магазин непродовольственный | 11.27 0.01 | 2.67 0.00 | 2.27 0.00 | 16.21 0.01 |
|  | Комбинат бытового обслуживания | 11.74 0.01 | 28.47 0.02 | 1.05 0.00 | 41.26 0.04 |
|  | Аптека | 2.37 0.00 | 1.72 0.00 | 0.42 0.00 | 4.51 0.00 |
|  | Отделение банка | 4.7 0.004 | 0.9 0.001 | 0.1 0.000 | 5.8 0.005 |
|  | Детский сад | 39.82 0.03 | 11.53 0.01 | 9.77 0.01 | 61.11 0.05 |
|  | ИТОГО первая очередь | 190.67 0.16 | 122.95 0.11 | 22.20 0.02 | 335.81 0.29 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Кафе на 32 места | 20.76 0.02 | 41.52 0.04 | 5.92 0.01 | 68.20 0.06 |
|  | Туркомплекс на 30 мест | 111.0 0.095 | 0.0 0.000 | 29.3 0.025 | 140.3 0.121 |
|  | Административное здание | 4.5 0.004 | 0.9 0.001 | 0.3 0.000 | 5.7 0.005 |
|  | Рынок | 16.0 0.014 | 6.3 0.005 | 2.7 0.002 | 25.0 0.021 |
|  | ИТОГО | 152.23 0.13 | 48.71 0.04 | 38.24 0.03 | 239.19 0.21 |
|  | Всего новое строительство | 342.90 0.29 | 171.66 0.15 | 60.44 0.05 | 575.00 0.49 |
| ХАНДАЛА |
|  | 1 очередь |  |  |  |  |
|  | Кафе на 27 мест | 24.91 0.02 | 49.82 0.04 | 4.97 0.00 | 79.70 0.07 |
|  | Аптека | 2.37 0.00 | 1.72 0.00 | 0.42 0.00 | 4.51 0.00 |
|  | Отделение связи | 2.4 0.002 | 0.5 0.000 | 0.1 0.000 | 2.9 0.003 |
|  | ИТОГО | 29.66 0.03 | 52.02 0.04 | 5.48 0.00 | 87.16 0.07 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Магазин продовольственный | 9.02 0.01 | 2.14 0.00 | 2.27 0.00 | 13.42 0.01 |
|  | Магазин непродовольственный | 20.29 0.02 | 4.80 0.00 | 3.18 0.00 | 28.26 0.02 |
|  | Комбинат бытового обслуживания | 5.87 0.01 | 14.24 0.01 | 1.05 0.00 | 21.15 0.02 |
|  | Детский сад | 35.13 0.03 | 10.17 0.01 | 7.33 0.01 | 52.63 0.05 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 70.31 0.06 | 31.35 0.03 | 13.82 0.01 | 115.47 0.10 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 99.96 0.09 | 83.36 0.07 | 19.30 0.02 | 202.63 0.17 |
| ФОФОНОВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 35.13 0.03 | 10.17 0.01 | 7.33 0.01 | 52.63 0.05 |
|  | Аптека | 2.37 0.00 | 1.72 0.00 | 0.42 0.00 | 4.51 0.00 |
|  | Пож.депо | 11.9 0.010 | 2.4 0.002 | 0.6 0.001 | 14.8 0.013 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 49.37 0.04 | 14.26 0.01 | 8.33 0.01 | 71.96 0.06 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Общественный микроцентр: -магазин прод. товаров | 9.0 0.008 | 2.1 0.002 | 1.4 0.001 | 12.5 0.011 |
|  | -магазин пром. товаров | 20.3 0.017 | 4.8 0.004 | 0.2 0.000 | 25.3 0.022 |
|  | -кафе на 18 мест | 12.5 0.011 | 21.4 0.018 | 3.3 0.003 | 37.1 0.032 |
|  | -комбинат бытового обслуживания | 5.87 0.01 | 14.24 0.01 | 0.63 0.00 | 20.74 0.02 |
|  | отделение банка | 2.4 0.002 | 0.5 0.000 | 0.0 0.000 | 2.9 0.002 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 50.00 0.04 | 43.00 0.04 | 5.58 0.00 | 98.58 0.08 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 99.37 0.09 | 57.26 0.05 | 13.91 0.01 | 170.54 0.15 |
| БЫКОВО |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Общественный микроцентр: -магазин прод. товаров | 9.0 0.008 | 2.1 0.002 | 1.4 0.001 | 12.5 0.011 |
|  | -магазин пром. товаров | 20.3 0.017 | 4.8 0.004 | 0.2 0.000 | 25.3 0.022 |
|  | -кафе на 12 мест | 12.5 0.011 | 21.4 0.018 | 2.2 0.002 | 36.0 0.031 |
|  | -комбинат бытового обслуживания | 5.87 0.01 | 14.24 0.01 | 0.63 0.00 | 20.74 0.02 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 47.63 0.04 | 42.53 0.04 | 4.47 0.00 | 94.62 0.08 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 47.63 0.04 | 42.53 0.04 | 4.47 0.00 | 94.62 0.08 |
| НИКОЛЬСК |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Общественный микроцентр: -магазин прод. товаров | 6.8 0.006 | 1.6 0.001 | 1.4 0.001 | 9.7 0.008 |
|  | -магазин пром. товаров | 9.0 0.008 | 2.1 0.002 | 0.1 0.000 | 11.3 0.010 |
|  | -кафе на 12 мест | 14.5 0.012 | 24.9 0.021 | 1.7 0.001 | 41.1 0.035 |
|  | -комбинат бытового обслуживания | 5.87 0.01 | 14.24 0.01 | 0.63 0.00 | 20.74 0.02 |
|  | ФАП | 8.5 0.007 | 6.6 0.006 | 1.6 0.001 | 16.8 0.014 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 44.72 0.04 | 49.53 0.04 | 5.38 0.00 | 99.63 0.09 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 44.72 0.04 | 49.53 0.04 | 5.38 0.00 | 99.63 0.09 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Шергинское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО «СП Шергинское» предусматривается централизованное (от проектируемых и реконструируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Шергино   Проектом предусматривается  строительство новой блочно-модульной  котельной  с механизированной системой подачи топлива и  шлакозолоудаления  типа МКУ-В-0,4Р  с двумя   водогрейными котлами КВр-0,2к.

Существующая школьная котельная консервируется.

Топливом для котельной  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

с.с. Хандала, Фофоново, Быково, Никольск. Теплоснабжение общественно-административной и жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети   В селах с проектируемым вариантом централизованного теплоснабжения предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1 - корпус; 2 - прозрачная изоляция;  3 - каналы для теплоносителя;

4- поглощающая панель; 5 - тепловая   изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Шергинское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 47 разведочно-эксплуатационных скважин (табл.3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Быково | 1969-1980 | 251 | 3 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин | 53,0-60,0 | 1,40-2,8 |
| с.Фофоново | 1981-1984 | 331 | 2 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песчано- глинистым запол-нителем | 50,0-62,0 | 1,38-2,78 |
| у.Хандала | 1971 | 317 | 1 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песчано- глинистым запол-нителем | 50,0 | 3,8 |
| с.Шергино | 1969-1986 | 688 | 5 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песчано- глинистым запол-нителем и отдельными валунами | 38,0-101,0 | 1,4-9,72 |

Централизованное холодное водоснабжение  в поселении отсутствует.  Водоснабжение сел осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Качество воды  в с. Шергино соответствует ГОСТу  «Вода питьевая», в остальных селах заключения по качеству воды отсутствуют.  Скважины во многих случаях не имеют первого пояса санитарной охраны.

Население для водоснабжения использует индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Шергинское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с. Шергино              1 очередь  - 750чел;  на расчетный срок – 800 чел.

с. Хандала               1 очередь - 360 чел;   на расчетный срок – 450 чел.

с. Фофоново            1 очередь  - 370 чел;  на расчетный срок – 450 чел.

с. Быково                 1 очередь  - 280 чел;  на расчетный срок – 300 чел.

с. Никольск              1 очередь  - 220 чел;  на расчетный срок – 230 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Шергинское» можно отнести школы, детские сады, спортивно-досуговые центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота.

Категория систем водоснабжения – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.4

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Шергинское» представлены в таблице 5

Таблица 4

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 2 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Таблица 5.

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Шергинское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| с. Шергино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 750 | 41 | 800 | 44 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 4,1 | - | 4,4 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,9 | - | 2,6 |
|  | Итого: | 750 | 47 | 800 | 51 |
| с. Хандала | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 360 | 20 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,0 | - | 2,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,0 | - | 1,5 |
|  | Итого: | 360 | 23 | 450 | 29 |
| с. Фофоново | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 370 | 20 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,0 | - | 2,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,0 | - | 1,5 |
|  | Итого: | 370 | 23 | 450 | 29 |
| с. Быково | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 280 | 15 | 300 | 17 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,5 | - | 1,7 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,5 | - | 1,3 |
|  | Итого: | 280 | 17 | 300 | 20 |
| с. Никольск | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 220 | 12 | 230 | 13 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,2 | - | 1,3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,3 | - | 0,5 |
|  | Итого: | 220 | 13,5 | 230 | 15 |

Система водоснабжения населенных пунктов МО «СП Шергинское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Шергино, Хандала. Для водоснабжения  сел Шергино, Хандала  на первую очередь и расчетный срок проектируется единый групповой  водозабор.

Водозабор проектируется из двух скважин суммарным  водоотбором 80 м3/сут, расположенными в виде короткого линейного ряда. Расстояние между скважинами 50м. Скважины оборудуются погружными центробежными насосами.

Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины – водонапорная башня -  потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемой водонапорной башни.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорных башнях.

Емкость водонапорных башен  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение домов  культуры из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит 25м3:

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 4+0,6∙36=25 м3

Пожаротушение предусматривается из существующих водонапорных башен и проектируемых пожарных резервуаров 2х50м3 .

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

с.Фофоново, Быково, Никольск.  Для  надежного водоснабжения сел Фофоново, Быково, Никольск необходимо устройство подземных водозаборов с суммарным водоотбором 29 - 20 – 15  м3/сут соответственно,  состоящих  каждый из двух скважин (одна из которых является резервной), оборудованных  погружными  центробежными насосами. Расстояние между скважинами 50 м. Скважины оборудуются  наземными павильонами 3х3 м.

Подача воды потребителям от   водозаборов осуществляется по схеме «скважины – водонапорная башня -  потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемых водонапорных башен.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорных башнях.

Емкость водонапорных башен  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение домов  культуры из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит 25м3:

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 1,5+0,6∙36=23,1 м3

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров 2х50м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Шергинское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5 м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода сел МО «СП Шергинское» проектируются кольцевыми в с. Шергино, Хандала и тупиковыми в остальных селах. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Работа насосных станций I-го и II-го подъема принята по графику.

Тушение пожара в селах МО «СП Шергинское» осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, в остальных селах  - от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами проектируемого  пожарного депо с. Фофоново.

8.4.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП Шергинское»  отсутствует.

Канализация жилой и общественной застройки населенных пунктов  выгребная за счет надворных уборных.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО «СП Шергинское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Шергино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 750 | 19 | 800 | 20 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2 | - | 2 |
|  | Итого: | 750 | 21 | 800 | 22 |
| с. Хандала | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 360 | 9 | 450 | 11 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого: | 360 | 10 | 450 | 12 |
| с. Фофоново | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 370 | 9 | 450 | 11 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого: | 370 | 10 | 450 | 12 |
| с. Быково | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 280 | 7 | 300 | 8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого: | 280 | 8 | 300 | 9 |
| с. Никольск | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 220 | 5,5 | 230 | 6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 1 |
|  | Итого: | 220 | 6 | 230 | 7 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП Шергинское» проектируется устройство централизованной  канализации со сбором и вывозом сточных вод на существующую и проектируемую станции биологической очистки.

с.Шергино, Хандала, Фофоново, Быково, Никольск. Для существующей и перспективной общественно-административной  застройки сел проектируется самотечная  канализация с сетью выгребов, гидроизолированных снаружи и изнутри.  Канализация жилой застройки предусматривается за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки. На первую очередь предлагается стоки вывозить на очистные сооружения  пгт. Селенгинск. На расчетный срок очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на проектируемых в с. Шергино сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

Очистные сооружения.

В МО «СП Шергинское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-I-100-СФ-М»  производительностью 100 м3/сут Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций КСкомплект I-100-СФ-М размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

4.1.  Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 7

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
|  |  | При норме водоотведения 250 л-чел/сут |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 250 мг/л |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |
| 3 | Взвешенные вещества (Минеральная составляющая (10 %) | 200 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( (Азот) | 32,5 мг/л |
| 5 | Фосфаты (Р) | 13,2 мг/л |
| 6 | Температура | 13-20 оС |
| 7 | соотношение БПК / N / Р | 100 / 5 / 1 |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.2. Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

4.3. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подачи стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляются насосами, два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Поля фильтрации

Полная расчетная площадь полей фильтрации равна:

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) ;

где :  Fпол – полезная площадь полей фильтрации, га ;

Fрез– резервная площадь полей фильтрации, га равная 10 % полезной  площади;

Кф =0,25 -  увеличение площади в связи с вспомогательными сооружениями;

Fпол = Q / qф ;

где :  Q= 62м3/сут – среднесуточный расход сточных вод;

qф – нагрузка на поля фильтрации, по  СНиП 2.04.03-85, табл 47  - qф = 140 м3/ (га*сут),

Fпол = Q / qф =  62/140 =0,44  га

Fрез=  0,44 . 0,1 = 0,044 га

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) = 0,44+ 0,044+ 0,25 . (0,44 + 0,044) = 0,61 га

В зимнее время после промерзания почвы фильтрация сточной воды прекращается и начинается постепенное намораживание поступающей сточной воды.

Требуемая площадь намораживания  равна:

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

где: tн  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 120 дней.

b - коэффициент зимней фильтрации, b=0,55;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,038- высота слоя зимних осадков, принимаемая 10% от слоя годовых осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10 =  62 . 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 0,66 га

Принимаем количество карт полей фильтрации  2, общей площадью 1 га.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

8.4.4. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Шергинское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Шергинское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с.Шергино  в количестве 1395,05 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  всех населенных пунктов МО «СП Шергинское».

8.4.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Шергинское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Шергинское»  проходят:

одноцепная линия  Мостовка-Б.Кудара напряжением 110кВ, протяженностью 36 км;

одноцепная линия Брянская-Шаргино напряжением 35кВ,  протяжённостью 15км;

одноцепная линия Шергино-Б.Кудара напряжением 35кВ, протяженностью 20км.

На территории МО СП «Шергинское» расположены подстанции:

- «Шергино» 35/10 кВ;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Шергинское», составляет 0.901 МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Шергинское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Шергино» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Шергинское» показывает, что построенный по кольцевой схеме фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Шергинское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Шергинское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 1980 жителей составляет 0.99 МВт,   на расчётный период при численности 2230 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  1.38 МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Шергинское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

Связь,  радиофикация и телевидение.

Телефонная связь.

В настоящее время в МО СП «Шергинское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Шергинское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Шергинское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 98%.

Проектные предложения.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Шергинское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Шергинское» составляет 3.5 человека.

Количество семей:существующая застройка  1802:  3.5 = 515

I очередь строительства     1980 : 3.5 = 566

расчетный срок                   2230 : 3.5 = 638

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:  существующая застройка  567

I очередь строительства     623

расчетный срок                   702

8.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Перечень планируемых мероприятий для развития транспортной инфраструктуры

- Развитие транспортных предприятий, субъектов малого предпринимательства, оказывающих транспортные услуги

- Реализация мероприятий по улучшению дорожного хозяйства сельского поселения

- Придорожный комплекс Шергино (кафе, строительство отеля, АЗС), Фофоново (кафе, стоянка автомобилей).

- Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих.

- Строительство стоянки для маломерных судов

9.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов в c. Быково

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусоропеперабатывающего предприяти | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Кол – во накопленных отходов (тыс. куб.м.) |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| с. Никольск | 1 | - | 1/- | 0,1 |
| с. Фофаново | 1 | - | 1/- | 0,1 |
| с. Быково | 1 | - | 1/- | 0,1 |
| с. Шергино | 1 | - | 8/- | 0,2 |

Как видно из приведенной выше таблицы на территории находятся 4 полигона для размещения твердых бытовых отходов.

В населенном пункте существует муниципальное унитарное предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые выполняют функции санитарной очистки, уборки и благоустройства территории.

Но они не обеспечивают контроль за реализацией постановления Правительства РБ от 17.03.98 г. №93 «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия», который устанавливает общее требование по обращению с отходами производства, нормирование, государственный учет и отчетность. Большинством предприятий не решается проблема захоронения, обезвреживания, утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных.

Утилизация медицинских отходов в МО СП «Шергинское»

Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами.

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение, обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам.

Схема санитарной очистки в МО СП «Шергинское»:

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местную свалку; при этом графики вывоза срываются из-за отсутствия средств на приобретение ГСМ; мойка и дезинфекция мусоросборников не производится.

- коммунальные предприятия также осуществляют эксплуатацию существующей свалки;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местные свалки расположенные: в с. Никольск за СТФ, с. Фофаново, с. Быково, с. Шергино;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку;

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются.

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.

Организация сбора и вывоза ТБО

Организация сбора, удаления,  захоронения и

обезвреживания ТБО

МО СП «Шергинское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Административный центр поселения – село Шергино. Расстояние от с. Шергино  до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ – 100 км. По землям поселения проходит автомобильная магистраль регионального  значения Улан-Удэ-Сухая-Заречье.

Жилой фонд представлен одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку; перебои в вывозе мусора бывают из-за отсутствия ГСМ (недостаточно выделяется средств на приобретение ГСМ); Канализационные стоки от неблагоустроенных домов сбрасываются в выгреб, откуда вывозятся вакуумными машинами на рельеф.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки МО СП «Шергинское»

Основные проблемы санитарной очистки села:

- Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории.

- Неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочника, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт, Муниципальное образование | Численность населения тыс. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г | 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г | 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
| с. Шергино | 720 | 740 | 800 | 504 | 518 | 560 | 252 | 259 | 280 |
| с. Хандала | 314 | 340 | 450 | 219,8 | 238 | 315 | 109,9 | 119 | 157,5 |
| с. Фофаново | 319 | 350 | 450 | 223,3 | 245 | 315 | 111,65 | 122,5 | 157,5 |
| с. Быково | 265 | 290 | 300 | 185,5 | 203 | 210 | 92,75 | 101,5 | 105 |
| с. Никольск | 184 | 200 | 230 | 128,8 | 140 | 161 | 64,4 | 70 | 80,5 |
| ИТОГО: | 1802 | 1920 | 2230 | 1261,4 | 1344 | 1561 | 630,7 | 672 | 780,5 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической  информированности, образования и воспитания  населения.

  - Выбор и обоснование предлагаемых способов

обезвреживания отходов

С целью охраны водных ресурсов, защиты окружающей природной среды, а так же для извлечения содержащихся в ТБО ценных веществ и компонентов в мировой и отечественной практике ведется разработка и внедрение различных технологий механизированного обезвреживания и переработки ТБО.

Выбор метода и переработки ТБО для Республики Бурятия определяется необходимостью решения проблем связанных с охраной окружающей среды и здоровья населения. При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование природных ресурсов.

Наиболее практическое распространение в практике получили экономически и экологически оправданные методы:

- Складирование на полигоне;

- Сжигание;

- Аэробное биотермическое компостирование;

- Комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- Изготовление гранулированного топлива или компоста.

В 1998 году в России принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а так же вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. В настоящее время ведутся работы по восстановлению функционирования комплекса предприятий санитарной очистки. В 1999 г. разработана и одобрена Госстроем России «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ». Таким образом, политика в сфере управления отходами ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Полигон – наиболее простой и дешевый способ - устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Для полигона необходимо обустраивать водонепроницаемое основание, что приводит к дополнительным затратам. Площадь земельного участка выбирается с условием срока эксплуатации 15-30 лет. С экологической точки зрения следует отметить, что полигон наряду с фильтратом, загрязняющим водные источники, выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы. При захоронении на полигоне теряются ценные компоненты ТБО. Однако, с учетом невысоких (по сравнению с заводами) капитальных затрат полигоны еще многие годы будут оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

.

  - Предложения размещению полигона захоронения ТБО

Основные предложения по совершенствованию состояния санитарной очистки:

1. На  первую очередь:

- строительство полигона для твердых и жидких бытовых отходов в с. Фофаново;

- ликвидация старых полигонов ТБО в с. Никольск, с. Фофаново, с. Быково, с. Шергино.

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

  - организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

Гигиенические требования к размещению полигона ТБО

Участок для устройства полигона ТБО отведен в соответствии с генпланом с. Фофаново. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигона ТБО.

Устройство полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигона ТБО.

Расчет вместимости полигона ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для  обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет произведен с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включая ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.  Для полигона рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншейная схема складирования предлагает проектирование на участке складирования траншей глубиной 3м и шириной по верху 6м. Траншеи проектируются перпендикулярно направлению господствующих ветров. Грунт используется для изоляции ТБО. Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением в одном ярусе в течение не менее 5 лет.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определена путем деления проектируемой вместимости полигона на принимаемую высоту в 3м.

Исходные данные:  Расчетный срок эксплуатации Т = 20 лет. Годовая дельная норма накопления ТБО с учетом обслуживаемого населения на год проектирования  У1 = 3,5 м3/чел.-год и последний год эксплуатации У2 = 4,5 м3/чел.-год. Количество обслуживаемого населения на I- очередь составляет  Н1 = 1802 человек в год, с учетом перспективы развития поселка на расчетный срок 2030 год Н2 = 2230 чел/год. Высота складирования ТБО принята условно и составляет   Нп  = 10 м.

Вместимость полигона Ет  на расчетный срок определяется по формуле

Ет = (У1+У2) ∙ (Н1+Н2) ∙ Т ∙ К2 /4 К1                       (1)

Где,  У1 и У2- удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел.год ( 3,5 и 4,5  м3/чел.год соответственно);

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации (Н1 = 1802 и Н2 = 2230 человек);

Т – расчетный срок (20 лет);

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т (К1 = 3,7 табл. 1);

К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слое грунта (промежуточный и окончательный)  (К2 = 1,25 табл. 2).

Ет = (3,5+4,5) ∙ (1802+2230) ∙ 20 ∙ 1,25 / 4 ∙ 3,7 =  54486,5 м3

Расчет требуемой площади земельного участка полигона.

Площадь участка складирования ТБО:

Фу.с. = 3 Ет / Нп

Где , 3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1 : 4;

Нп  - высота = 6 м

Фу.с. = 3 ∙ 54486,5/ 6 = 27243,25 м2 =2,73 га

Требуемая площадь полигона составит

Ф = 1,1 Фу.с. + Фдоп.

Где, 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров (0,5 га).

Ф = 1,1 ∙ 2,73 + 0,5 =3,503 га

Организация и технология складирования ТБО

На полигоне ТБО выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. Прием ТБО ведется, как правило, по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в физическом состоянии, которое учитывается спец автохозяйством при заключении договора с обслуживающими организациями).

Контроль качества грунтовых вод на полигоне. Контрольные колодцы.  Для контроля за состоянием грунтовых вод из контрольных колодцев (скважин или шурфов), заложенных по периметру полигона, берут пробы. Пробы воды из контрольного колодца, заложенного выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона (100 м) по течению грунтовых вод заложено 2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона.

Колодцы глубиной 2-6 м выполняются из железобетонных труб диаметром 700 мм до отметки на 0,2 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Фильтрующее днище состоит из слоя щебня толщиной 200 мм. В колодец спускаются по стационарной лестнице. При более глубоком заложение грунтовых вод их контроль осуществляется с помощью скважин. Конструкция сооружений обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания в них случайных загрязнений, возможность водоотлива и откачки, а также удобства взятии проб воды.

Ниже полигона ТБО на нагорных канавах также проектируется место отбора проб поверхностных вод. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраивается подъезд для подъезда автотранспорта.

Анализ проб воды осуществляется специализированной лабораторией по специальному договору.

Рекомендации по рекультивации и использованию

участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

  - Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

Для сбора отходов организаций, и в домах не оборудованных мусоропроводами используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

- СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

- Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

- Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | га | 28475 | 28475 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 19,9 | 19,2 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 510,1 | 1567,7 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений в т.ч. -железнодорожного транспорта - промышленности | тыс.га | 8,2 | 8,2 |
| 1.4. | Рекреационного назначения | га |  |  |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 8173,6 | 8173,6 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 642,2 | 642,2 |
| 1.7. | Земли запаса | га | 132 | 132 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 1,802 | 2,23 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,06 | 0,08 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 32,436 | 64,67 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: в государственной и муниципальной собственности в частной собственности | то же |  |  |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 18 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 48,9 | 50,7 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения - местного значения | км км км | 37 11,9 | 38,8 11,9 |
| 4.2. | Протяженность железных дорог | км | - | - |

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МО «СП Шергинское»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,144 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,124 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,144 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,144 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 65 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 56 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 56 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | 0,75 | 0,1 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,4 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 6,9 | 11,1 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 6,9 | 11,1 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

# Text boxes

5

3

19607018120089

2

4