АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								Е.П.Гармаева

Т.С.Дамбаев

Б.Д.Лхасаранова

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### 1. Генеральный план МО СП «Кабанское» (пояснительная записка с графическим приложением)

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. | Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района | 1 | 3 |
| 2. | Схема границ территорий с особыми условиями использования. М 1:50000 | 2 | 3 |
| 3. | Генеральный план (основной чертеж). М 1:50000 | 3 | 3 |
| 4. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:50000 | 4 | 3 |
| 5. | Схема инженерной инфраструктуры. | 5 | 3 |
| 6. | Схема электроснабжения. | 6 | 3 |
| 7. | Схема генерального плана с.Кабанск М 1:5000 | 7 | 3 |
| 8. | Схема генерального плана с.Закалтус. М 1:5000 | 8 | 3 |
| 9. | Схема генерального плана с.Нюки. М 1:5000 | 9 | 3 |
| 10. | Схема генерального плана с.Елань. М 1:5000 | 10 | 3 |
| 11. | Схема генерального плана с.Береговая. М 1:5000 | 11 | 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 5 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планировнию | 5 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 7 |
| 2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 2.1. | Климат | 8 |
| 2.2. | Гидрологическая характеристика | 9 |
| 2.3. | Инженерно-геологическая характеристика | 9 |
| 3. | Общие сведения о населенных пунктах поселения. Историческая справка. | 10 |
| 4. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 11 |
| 5. | Население и трудовые ресурсы | 12 |
| 5.1. | Демографическая ситуация | 12 |
| 5.2. | Градообразующие кадры | 13 |
| 5.3. | Перспективная численность населения | 14 |
| 6. | Анализ состояния территории МО СП «Кабанское» | 15 |
| 6.1. | Земельный фонд | 15 |
| 6.2. | Жилищный фонд | 16 |
| 6.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 17 |
| 6.4. | Территории специального назначения | 18 |
| 6.5. | Транспортная инфраструктура | 19 |
| 6.6. | Особо охраняемые территории и объекты | 19 |
| 6.7. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 21 |
| 7. | Экономический потенциал | 24 |
| 7.1. | Современное состояние и перспективы развития | 24 |
| 8. | Комплексное развитие территории | 28 |
| 8.1. | Жилищное строительство | 28 |
| 8.2. | Культурно-бытовое обслуживание | 29 |
| 8.3. | Рекреация и туризм | 31 |
| 8.4. | Инженерная инфраструктура | 31 |
| 8.4.1. | Теплоснабжение | 31 |
| 8.4.2. | Водоснабжение | 39 |
| 8.4.3. | Канализация | 47 |
| 8.4.4. | Газоснабжение | 50 |
| 8.4.5. | Электроснабжение | 51 |
| 8.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение | 52 |
| 8.5. | Транспортная инфраструктура | 53 |
| 9. | Санитарная очистка территории | 53 |
| 10. | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 63 |
|  | Приложения: Задание на проектирование Справка о жилищном фонде по состоянию от 19.07.2009. Сведения о численности сельского населения МО СП «Кабанское» по состоянию на 14.07.2009 Экспликация земель СП «Кабанское» Справка о существующих объектах соцкультбыта Справка о динамике изменения численности населения за последние годы Сведения об инженерной инфраструктуре от 11.08.2009. Протокол публичных слушаний в с. Кабанск по проекту генерального плана МО СП «Кабанское» от 17.11.2009. Протокол публичных слушаний в с. Закалтус по проекту генерального плана МО СП «Кабанское» от 17.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Нюки по проекту генерального плана МО СП «Кабанское» от 17.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Елань по проекту генерального плана МО СП «Кабанское» от 17.11.2009 Протокол публичных слушаний в с. Береговая по проекту генерального плана МО СП «Кабанское» от 17.11.2009 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Кабанское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Главой администрации МО СП «Кабанское», от …2009 г.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2024 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Кабанское» на 2008-2010 гг. и на период до 2017 г. Администрация МО СП, 2008г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Кабанское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МО СП «КАБАНСКОЕ»

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Кабанское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

Основные решения генерального плана МО СП «Кабанское»

- увеличение численности населения с 8108 чел. в 2008г. до 9758 чел. на расчетный срок  (2024г.): с. Кабанск – 8 тыс., с. Закалтус – 0,4тыс., с. Нюки – 0,6 тыс., с.Береговая – 0,7, с.Елань – 0,45, п.Полевой – без изменений.

- новое жилищное строительство намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий.

Основные направления экономического развития поселения:

- сельское хозяйство (молочно-мясное животноводство, растениеводство, заготовка сена);

- придорожный сервис;

- обслуживание железной дороги;

- потребительский рынок.

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты)

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

- производственные территории;

- территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (железная дорога с санитарно-защитной зоной и полосой отвода, автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (очистные и водозаборные сооружения, ЛЭПы, трансформаторные подстанции, противопаводковая дамба);

- рекреационные территории (места отдыха населения, парки, скверы).

Инженерная инфраструктура:

- водоснабжение – от проектируемого водовода;

- теплоснабжение от котельных (общественного центра и новой школы)

- канализация самотечно-напорная с подачей на очистные сооружения с полями фильтрации в западной части села;

- электроснабжение от головной подстанции, для проектируемой застройки – установка новых трансформаторных подстанций.

Проектируемые объекты капитального строительства

с.Кабанск

- Детский сад

- Рынок

- Спортивный комплекс

- Подцентры в новых кварталах застройки в составе:

- магазин продовольственных товаров

- магазин промышленных товаров

- пункт бытового обслуживания

- кафе

- аптека

- Очистные сооружения

- Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

- Спасательная станция на пляже

- Цеха по переработке мяса, молока, овощей

- Тепличное хозяйство

- Птицефабрика

- Спортивные и детские площадки

с.Закалтус

- Магазин товаров повседневного спроса

- Детский сад

- Часовня

- Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

- Спортивные и детские площадки

с.Нюки

1. Универсальное здание в составе: клуб, библиотека, амбулатория, пункт бытового обслуживания.

2. Водоснабжение (строительство водовода, колонок, скважин)

3. Спортивные и детские площадки

с.Елань

1. Магазин товаров повседневного спроса

2. ФАП

3. Часовня

4. Детский сад

5. Спортивные и детские площадки

с.Береговая

1. Магазин товаров повседневного спроса

2.  Кафе

3. Часовня

4. Спортивные и детские площадки

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

В состав сельского поселения «Кабанское» входят: село Кабанск, село Закалтус, село Нюки, село Елань и село Береговая.

Сельское поселение «Кабанское» расположено на территории Кабанского района, в 113 км от г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия.

Административный центр поселения расположен в селе Кабанск.

Территория поселения составляет 44510 га.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- |
| с. Кабанск | 427 |
| п. Полевой | 10 |
| с. Береговая | 55 |
| с. Нюки | 57 |
| с. Закалтус | 146 |
| с. Елань | 119 |

Через территорию поселения проходит автодорога федерального значения М-55 от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Параллельно этой дороге проходит железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

Сельскохозяйственное производство осуществляется предприятиями и личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственные предприятия производят зерно, картофель, мясо и молоко. В последние годы наблюдается уменьшение посевных площадей, снижение поголовья КРС и т.д.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Климат

Климат резко-континентальный с умеренным влиянием акватории озера Байкал.  Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Весной и летом преобладают факторы зональной циркуляции атмосферы, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс. Наиболее часто циклоны смещаются с запада и северо-запада, принося холодный арктический воздух. Значительное воздействие на климат оказывает близость озера Байкал.

В зимнее время Байкал оказывает отепляющее влияние, медленно отдавая свое тепло, аккумулированное за лето. Средняя температура самого холодного месяца -15,8°С.

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние: средняя температура самого жаркого месяца 18,9°С (параметры климата приводятся по ближайшей метеостанции в г. Бабушкин), поэтому лето на рассматриваемой территории довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август.

Безморозный период составляет в среднем 113 дней, максимально 138 дней, минимально – 92 дня.

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине третьей декады апреля.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит конце второй декады октября.

Снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом 176.  Абсолютный минимум температуры -43°С, абсолютный максимум температуры +37°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20.5 | -18.4 | -10.3 | -0.3 | 7.7 | 14.0 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 1.0 | -9.2 | -16.1 | -0.9 |

Годовое количество осадков составляет 297мм. По сезонам года распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на февраль – 3 мм, максимум на июль-август – по 75 мм. В теплое время года выпадает 83% годовой нормы осадков. При этом в летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер.

Месячное и годовое количество осадков (мм), с поправками на смачивание

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 35 | 75 | 75 | 30 | 12 | 9 | 11 | 297 |

Относительная влажность по месяцам

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 80 | 76 | 71 | 69 | 76 | 82 | 82 | 78 | 70 | 69 | 73 | 75 |

Преобладающими являются ветры северо-восточных (22%) и юго-западных (21%) направлений. Летом преобладают западные (31-35%) и юго-западные (18-25%) ветра. Самые ветреные месяцы – ноябрь-декабрь, относительно «тихий» февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/сек.

  - Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды. Основной водной артерией района является р. Селенга предустьевой части, ширина долины достигает нескольких километров, ширина русла – до 600 м, река разбивается на рукава и протоки. Ширина проток колеблется от 50 до 250 м, глубина в межень – 0,6-0,3 м, в основном русле – до 6,0 м.

Скорость течения в межень – 0,5-1,5 м/сек, в паводок – до 2,0-2,5 м/сек. Средний годовой расход воды реки равен 950 м3/сек, что соответствует модулю стока около 2 л/сек. Водный режим реки характеризуется сравнительно слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками, создающими общую повышенную водность в теплое время года.

После возведения дамбы максимальный подъем уровня воды в р. Селенге отмечался в 1973 г (35 обеспеченности) и отметка затопляемости составляет в среднем 30,6 м3/сек. В пределах села река Селенга не принимает никаких притоков.

Подземные воды. Рассматриваемый район характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к мощной толще четвертичных отложений. Глубина залегания вод составляет от 0,4м (пойма р.Селенги) до 12-14 м (надпойменные террасы). Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод водотоков. Подземные воды – безнапорные, мощность водоносного горизонта не установлена.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,7 г/дм3.

2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены расположением на надпойменной террасе р. Селенги. Геологическое строение  на пройденную глубину выработок (10-12 м) представлено аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями четвертичного возраста.

В целом инженерно-геологический разрез территории достаточно однообразен и представлен в верхней части до глубин 1,0-1,5 м песками разной крупности, переслаивающимися или замещающимися супесями или суглинками, редко гравийно-галечниковыми грунтами. Подстилаются данные отложения повсеместно гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.

Сейсмичность территории оценивается в 9 баллов.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

В 60-х годах XVII века в полуверсте от речки Кабаньей появилась одноименная заимка. С августа 1692 г Кабанск стал называться острогом, в начале XIX  в – слободой, входящей в Ильинскую волость. С 1884 г до 1920 г Кабанск был волостным центром.

Наличие удобных мест для пашни, богатые рыбные и лесные угодья, относительная удаленность от границы способствовали быстрому заселению и хозяйственному освоению края. В 30-х годах XVIII в был построен сухопутный тракт по левому берегу реки Селенга до ее устья. Кабанский район стал связующим звеном  между Кяхтой и Иркутском. Село разрасталось, строились жилые дома, постоялые дворы, лавки, склады, конюшни.

Основные занятия жителей Кабанска были связаны с торговлей, извозом, скотопромышленностью, рыбным промыслом, земледелием. Была развита промышленность: работали кожевенный, мыловаренный, свечной, пимокатный и войлочный заводы. Из Тимлюйского известняка  жгли известь, добывали глину в сторону с. Нюки, жгли и обжигали кирпич. В домах (чаще женщины) вязали и чинили рыболовные сети. Имелось несколько артелей по лову омуля и осетра.

В 1898 г в Кабанске Иркутской обсерваторией была открыта первая в Восточной Сибири метеостанция, на которой регулярно велись наблюдения за атмосферным давлением, температурой, влажностью воздуха, скоростью ветра, осадками.

Имелись в Кабанске и красивые здания, это прежде всего, Христорождественская каменная церковь, построенная в 1806-29 гг, освящена в 1831 г. Это очень красивое сооружение было взорвано в 1954 г. В здании еврейской синагоги  в настоящее время размещается районная администрация.

Село Кабанск расположено на левом берегу р. Селенга.

Санитарно-защитные зоны от источников вредности и промпредприятий не установлены и их территории частично застроены.

Основные транспортные магистрали и улицы села имеют асфальтобетонное покрытие.

Здесь имеются администрация села, администрация района, средняя общеобразовательная школа, муниципальное унитарное предприятие «Байкал-Сервис», занимающееся тепло- и водоснабжением, водоотведением, сбором и вывозом мусора от благоустроенного жилья. Также в райцентре расположен ряд объектов торговли, общепита, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В селе имеется благоустроенный детский сад.

с. Береговая расположено в непосредственной близости от федеральной трассы М-55 «Байкал». С севера и северо-востока ограничена р. Селенга.  С юга – железной дорогой.

с. Нюки расположено в 2 км на юго-восток от с.Кабанск.

Через села Береговая и Нюки осуществляется подъезд к с.Кабанск с федеральной автодороги «Байкал».

с. Закалтус расположено в 5 км к юго-западу от с.Кабанск. Через село проходит транзитная автодорога  регионального значения – подъезд от федеральной автодороги «Байкал» к с.Кабанск протяженностью 7 км.

с. Елань расположено южнее железной дороги, связь с другими населенными пунктами осуществляется через железнодорожный переезд по автодороге местного значения.

Автобусное сообщение в поселении осуществляется автопредприятиями г. Улан-Удэ и частными маршрутными такси.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория с:

- Центральной экологической зоной , в пределах территории МО СП «Кабанское»  в ЦЭЗ находится 5287,6 га территории (11,8 % площади поселения);

- Буферной экологической зоной – территория за пределами Центральной экологической зоны (остальная территория поселения).

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Селенга | 200 |
| 2. | р.Кабанья | 100 |
| 3. | р.Качик | 100 |
| 4. | р.Балаганка | 100 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Демографическая ситуация.

Численность населения в настоящее время составляет 8108 человек, или 12,5 % от общей численности Кабанского района.

Сведения о численности постоянного населения

МО СП «Кабанское» на 22.04.2009 г.

| № | Название населенного пункта | Всего хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабанск | 2542 | 6437 |
| 2 | Закалтус | 169 | 293 |
| 3 | Нюки | 91 | 384 |
| 4 | Елань | 142 | 475 |
| 5 | Береговая | 140 | 512 |
| 6 | п.Полевой | 3 | 7 |
|  | Всего: | 3087 | 8108 |

На территории поселения обеспечивающие занятость населения представлены следующие организации:

- Бюджетной сферы: (школы, врачебная амбулатория, сельский клуб, детский сад, администрация поселения, библиотека)

- Сельское хозяйство:

- ФГУСП «ОПХ Байкальское»

- Личные подсобные хозяйства

- Предприятия ЖКХ

- Торговля и малое предпринимательство – закусочные, магазины

- Селенгинский ЦКК

5.2. Градообразующие кадры

Список предприятий и организаций МО СП «Кабанское»

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений |
| --- | --- |
| с.Кабанск |
|  | Администрация МО СП «Кабанское» |
|  | Администрация МО «Кабанский район» |
|  | МУ Районное управление образования |
|  | Налоговая инспекция |
|  | Прокуратура |
|  | Сбербанк |
|  | Федеральное казначейство |
|  | Пенсионный фонд |
|  | Комитет ЖКХ |
|  | МОУ Кабанская средняя школа |
|  | Кабанский дом детского творчества |
|  | Детский сад №15 |
|  | Детский сад №16 |
|  | МУЗ Кабанская районная больница |
|  | МУП «Аптека №7» |
|  | Росгосстрах |
|  | МО Кабанская детская школа искусств |
|  | Музей |
|  | Торговый дом |
|  | Кафе |
|  | Ветеринарная станция |
|  | ФГУ «Кабанский лесхоз» |
|  | Дом культуры |
|  | Врачебная амбулатория |
|  | ФГУСП «ОПХ Байкальское» |
|  | Кабанское ДРСУ ФГУП «Бурятавтодор» |
|  | МУП «Кабанское» |
|  | 5-й Кабанский отряд пожарной охраны |
|  | ОСП Кабанский почтамт |
|  | Типография |
|  | Военкомат |
|  | ТО ТУ Роспотребнадзора |
|  | МЧС |
|  | РОВД |
|  | ГИБДД |
|  | РКЦ |
|  | МП «Тепловик» |
|  | МУП «Байкал-сервис» |
|  | Кабанский районный суд |
|  | Отдел землеустройства Кабанского района |
|  | Кабанская сейсмостанция |
|  | Кабанский районный узел связи |
|  | Россельхозбанк |
|  | Байкалбанк |
|  | Росбанк |
|  | Юридическая консультация |
|  | Госинспекция по маломерным судам |
|  | Оптово-розничный центр «Абсолют» |
|  | ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Нотариальная контора |
|  | Кабанский РЭС |
|  | ООО «Смак» |
|  | ПО «Росторг» |
|  | ООО «Сибтеплосервис» |
|  | ООО «Кедр» |
|  | ООО «Бытовые услуги» |
|  | Кабанская районная газета «Байкальские огни» |
|  | ОАО «Кабанский мелиоратор» |
|  | Кабанский филиал ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» |
|  | Комитет по культуре и делам молодежи |
|  | Отдел социальной защиты населения по Кабанскому району |
|  | ГУ соц.обеспечения «Кабанский центр социальной помощи семье и детям» |
|  | Байкальский межрайонный специализированный участок по борьбе с болезнями рыб |
|  | Автошкола РОСТО |
|  | Центр занятости населения |
|  | ФГУ «Госсеминспекция» |
|  | ООО «Ключ-Эксперт» |
|  | ПО «Посольское» |
|  | ЗАО «Кабанский промысловик» |
|  | Общество охотников и рыболовов |
|  | ООО техцентр «Авторесурс» |
|  | ЗАГС |
|  | ЧП «Информация» |
|  | ООО «Байкальская торгово-промышленная компания» |
| с.Нюки |
|  | Авиабаза |
|  | Общеобразовательная школа |

5.3. Перспективная численность населения.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Учитывая создание новых мест приложения труда, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

Таблица 12

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кабанск | 6437 | 7000 | 8000 |
| с.Нюки | 293 | 340 | 400 |
| с.Береговая | 384 | 400 | 450 |
| с.Елань | 475 | 500 | 600 |
| с.Закалтус | 512 | 600 | 700 |
| п.Полевой | 7 | 8 | 8 |
| Всего | 8108 | 8848 | 9758 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «КАБАНСКОЕ»

  - ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

Территория сельского поселения имеет площадь 44510 га, что составляет 3,3% общей площади МО «Кабанский район». Территория поселения расположена по берегам и островам нижнего русла р.Селенга. На востоке и юго-востоке поселение граничит с МО ГП  «Селенгинское» и землями МО «Иволгинский район», на западе - с МО ГП « Каменское», на север-западе - с МО СП «Колесовское»,  на севере - с МО СП «Красноярское», на северо-востоке – с МО СП «Шергинское», и на востоке на небольшом участке граничит с МО СП «Брянское».

Экспликация земель СП «Кабанское»

|  | Площадь, га |
| --- | --- |
| Всего земель | 3577 |
| ЛПХ | 300 |
| ИЖС | 35 |
| Проезды | 214 |
| Дороги | 22 |
| Затсроенные территории | 89 |
| Прочие земли | 108 |
| Кустарников | 193 |
| Болот | 57 |
| Под водой | 36 |
| Сенокосы | 920 |
| Пашни | 406 |
| Многолетние насаждения | 1 |
| Пастбища | 1101 |
| Залежи | 95 |

Экспликация земель населенных пунктов на 01.01.2009

| Населенные пункты | Всего, га | ЛПХ, га | ИЖС, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кабанск | 1556 | 90 | 30 |
| с.Береговая | 179 | 37 |  |
| с.Нюки | 237 | 40 | 1 |
| с.Закалтус | 275 | 64 | 2 |
| с.Елань | 517 | 66 | 2 |

Генеральным планом предусматривается изменение границ земель различных категорий, в основном за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд составляет 120847,38 м², техническое состояние   характеризуется высоким уровнем износа, аварийностью, значительная часть водопроводных, канализационных и тепловых сетей эксплуатируется свыше установленного срока, очень низкое качество питьевой воды.

| Жилищный фонд, кв.м. | Муниципальный | Частный | Средняя обеспеченность на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 120847,38 | 15657,14 | 105190,24 | 18 |

Жилищно-коммунальными услугами в поселении охвачено 4 населенных пунктов с населением 1709 человек, проживающим в жилищном фонде площадью 620 тыс. кв. м. со степенью благоустройства 50%, из которого  находится в аварийном и ветхом состоянии. Большая часть жилья, переданного в муниципальную собственность поселения, находится в технически неисправном состоянии и нуждается в неотложном капитальном ремонте. Физический износ оборудования и инфраструктуры составляет от 60 до 85 процентов в зависимости от вида оборудования и места его нахождения. Высокая степень изношенности сетей влечет потери, которые ложатся дополнительными затратами на себестоимость тепловой энергии и водоснабжения.

В крупных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из отдельно стоящих скважин, с подачей воды в водонапорные резервуары. Большое количество скважин находится в застроенной зоне и не оборудовано зонами санитарной охраны. В населенных пунктах поселения,  и прежде всего в с. Кабанск  питьевая вода не отвечает по химическому составу требованиям стандартов. Для нормализации условий водоснабжения необходимо построить централизованные водопроводы.

Преобладающая часть жилого фонда в населенных пунктах поселения сосредоточена в одноэтажных деревянных строениях. По своему техническому состоянию жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства.

Средний размер одного индивидуального дома – 60 м2 общей площади, размеры индивидуальных участков – в пределах 400-3000 м2. В настоящее время норма земельных участков в селе – 0,1 - 0,3 га.

6.3. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения

В настоящее время в поселении сложилась довольно развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания населения. Поскольку с.Кабанск является центром не только поселения, но и всего Кабанского района, в нем расположено много учреждений и организаций межрайонного, регионального и федерального уровней. Большая часть объектов культурно-бытового и общественного назначения располагаются в отдельно стоящих зданиях. Наиболее крупными являются: средняя школа, библиотека, клуб, администрация.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания приводится ниже.

Образование

| № п/п | Образовательное учреждение | Вместимость по проекту | Фактическая вместимость | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние школы |
| 1. | Кабанская | 1000 | 837 | 128 |
| Основные школы |
| 2. | Нюкская школа | 200 | 54 | 32 |
| Начальные школы |
| 3. | Закалтусная школа | 35 | 15 | 5 |
| Школы-сады |
| 4. | Еланская школа | 31 | 16 | 15 |
|  | сад | 40 | 16 |  |
| Детские сады |
| 5. | Детский сад №15, с.Кабанск | 250 | 315 | 64 |
| 6. | Детский сад №16, с.Кабанск | 75 | 97 | 25 |
| 7. | «Колокольчик», с.Береговая | 30 | 33 | 5 |

Здравоохранение

В поселении имеются фельдшерские пункты в селах Закалтус, Елань, Береговая, в с.Кабанск – центральная районная больница в составе: поликлиника на 250 посещений в смену, стационар на 82 койки, хирургическое отделение на 40 коек, морг, отделение скорой помощи, пищеблок, ЦСО, помещение для дез.обработки. В с.Кабанск работает аптека.

| № | Наименование объектов | Ед. изм. | Емк. | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Больница | коек | 82 | с.Кабанск |
| 2. | Поликлиника | пос/см | 250 | с.Кабанск |

Культура и спорт

| № | Наименование объектов | Ед. изм. | Емк. | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры | Место | 320 | с.Кабанск |
| 2. | Библиотека |  |  | там же, при ДК |
| 3. | Краеведческий музей | Объект |  | с.Кабанск |
| 4. | Дом творчества | м2 | 600 | с.Кабанск |
| 5. | Стадион при школе |  |  | с.Кабанск |

6.4. ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Село Кабанск

Кладбище расположено в непосредственной близости к территории жилой застройки. В непосредственной близости к селу находятся 2 свалки ТБО:

- На северной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

- На западной окраине села также села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

Село Закалтус

Кладбище расположено за пределами села. На территории села находятся 3 свалки ТБО:

- На северной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

- В 1,5 км к северо-востоку от села.

- В 0,5 км в западу от села.

Село Береговая

Кладбище расположено за пределами села. Свалка ТБО находится на западной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

Село Нюки

Кладбище отсутствует. Свалка ТБО находится на северной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

Село Елань

Кладбище расположено в 0,5 км к востоку от села. Свалка ТБО находится на южной окраине села в непосредственной близости к территории жилой застройки.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-55 «Байкал» Иркутск – Чита, железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

Транспортное сообщение с соседними районами осуществляется автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Основное значение для перемещения внутри района и сообщения населенных пунктов между собой имеет автомобильный транспорт. Основным производителем услуг транспорта является частные такси.

Общая площадь улично-дорожной сети- 260400 м².  – в том числе с усовершенствованным покрытием -174400 м².(асфальт).  Удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 100%.

Существующие объекты придорожной инфраструктуры

- Кафе «Ямская» - 356км федеральной автодороги М-55 «Байкал»

- «Лас-Вегас» (закусочная, АЗС, СТО, баня, платный туалет) – с.Береговая, 353км федеральной автодороги М-55 «Байкал»

  - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

На территории МО СП «Кабанское» имеются археологические памятники.

В районе села Нюки выявлено три памятника:

- местонахождение I, в 0,3 км северо-западнее с.Нюки, датировка – неолит – средневековье, VI тыс.до н.э. – XIV в.н.э., площадь – 0,04 га, культурный слой не выявлен, памятник уничтожается ветровой эрозией;

- местонахождение II, в 0,2 км северо-западнее с.Нюки (неолит – средневековье, VI тыс.до н.э. – XIV в.н.э.), культурный слой разрушен;

-стоянка III, в 0,2 км севернее с.Нюки (бронзовый ранний железный век, II тыс.до н.э. – I тыс.до н.э.), культурный слой мощностью 30-40см, территория памятника – 0,06 га, границы охранной зоны охватывают всю левобережную часть р.Кабаньей, начиная от моста до впадения в р.Селенгу.

| Наименование памятника | Датировка | Автор, мате-риал | Категория охраны | Документ о принятии на гос.охрану | современное использ-е, собств. или на чьих землях находится | Местонахож-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| Памятник красногвардейцам и партизанам Усть-Селенгинского района, погибшим за власть Советов в 1918-1920гг | 1929г. | кирпичбетон | М | №379 | с/админ | с.Кабанск, сквер у универмага |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1969г. | авт.Лукьянов, бетон | М | №134 | с/адм. | с.Кабанск, площадь у Дома культуры |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1967 г. | Авт. Стай-супов, Коры-тов | М | № 134 | Адм. Кабанского района | с. Береговая |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1968 г. | бетон | М | № 134 | с/админ | с. Елань |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1968 г. | бетон | М | № 134 | с/админ | с. Закалтус |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1969 г. | бетон | М | № 134 | с/админ | с. Нюки |
| Братская могила партизан, погибших в бою с каппелевцами | Февраль 1920 г. |  | М | № 379 | с/админ | с. Кабанск |
| Памятники архитектуры |
| Дом с мезонином (Дом Эйдельмана) | Кон. XIX в. | Дерево | М | № 242 | Музей | П. Кабанск, ул. Ленина, 12 |

Примечание:

№ 379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

№242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96.

Памятники природы

Ботанические

Острова Горбуниха, Митрохин и Приморский. Местоположение – устье р.Селенги. площадь – 0,11 км2. Дикорастущая яблоня сибирская (Палласа) растет на островах в виде сплошных зарослей. Произрастает яблоня узкой полосой и в тайгу не заходит. В настоящее время этот вид растительности постепенно погибает.

Запрещено:

- распашка территории;

- рубка леса, кроме санитарной;

- изменение видового состава растительности;

- сбор цветов, ягод, листьев, кореньев и других частей растений;

- заготовка сока;

- проведение осушительных или других мелиоративных работ;

- прогон и выпас скота;

- на луговых и степных участках – сенокошение.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Территория Кабанского поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затоплению и наводнениям подвержены территории ряда населённых пунктов района. При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Поселение  также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Перечень населенных пунктов МО СП "Кабанское"

подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Селенга

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |
| 14. | с.Кабанск | 468,500 | 466,500 |
| 15. | с.Нюки | 470,000 | 468,000 |
| 16. | с.Береговая | 470,500 | 468,500 |

Перечень населенных пунктов МО СП "Кабанское",

попадающих в зону возможного наводнения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домов (ед.) | Количество населения, подлежащего эвакуации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | женщин | детей | пенсио- неров |
| 1. | с.Кабанск | 293 | 1222 | 294 | 301 | 186 |
| 2. | с.Нюки | 8 | 27 | 16 | 10 | 12 |
| 3. | с.Береговая | 14 | 31 | 18 | 9 | 14 |
| 4. | Всего | 315 | 1280 | 328 | 320 | 212 |
|  | ИТОГО | 1499 | 5459 | 1948 | 1041 | 1073 |

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Кабанское" входит в 9-балльную сейсмическую зону. При максимальных значениях землетрясения может быть разрушено до 90% промышленных сооружений и жилых домов.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Гидротехнические сооружения

Сведения о гидротехнических сооружениях на территории поселения

| № п/п | Наименование ГТС | Степень износа | Степень опасности в случае разрушения | Балансодержатели, эксплуатирующие организации | Примечание (поднадзорность ГТС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные дамбы |
| 1. | Кабанская | аварийная | В зону затопления попадают с.Кабанск, Степной Дворец, Творогово, Ранжурово, Шигаево, Малое и Большое Колесово | ФГУ «Управление» «Бурятмелио-водхоз» | МПР России |

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

7.1. Современное состояние и перспективы развития.

Промышленная продукция в основном производится на малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями.

На территории поселения зарегистрировано 78 малых предприятий, из которых осуществляют деятельность – 49 предприятий, остальные предприятия временно приостановили свою деятельность в статусе юридических лиц. Большинство из них это предприятия основным видом деятельности, которых являлась торговля. На территории поселения произошло снижение количества малых предприятий в таких отраслях как торговля, посредническая деятельность, поскольку большинство юридических лиц перерегистрировалось в индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Основная причина – упрощенное ведение учета и отчетности.

Увеличилось количество предприятий в строительной отрасли – 6 единиц, промышленности – 3 единицы, отмечается оживление деятельности предприятий оказывающих услуги населению, в том числе бытовые, активно участвуют в выполнении муниципальных заказов по строительству и ремонту. Однако преобладающими являются малые предприятия, работающие в сфере торговли и оказывающие посреднические услуги. С 2003 года работает малое предприятие оказывающие услуги по перевозке пассажиров.

Количество занятых на малых предприятиях составило в 2004 году 730 человек. Растет удельный вес занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых по району. Рост численности произошел в отрасли строительство в 1,16 раза и в сфере оказания услуг на 1,12 раза. Для малых предприятий, особенно в строительной отрасли, характерна значительная доля работающих на временной основе в весенне-летний период.

Объем производства выпускаемой продукции за период 2001-2004 годов увеличился незначительно, в основном за счет отрасли строительство и оказания услуг населению. В целом темпы роста промышленного производства товаров снизились. Основная причина – прекращение деятельности Кабанского маслозавода. В 2003 году доля продукции выпускаемой заводом составляла 43% в общем объеме продукции выпускаемой малыми предприятиями.

Развитие малого предпринимательства

|  | 2001г. отчет | 2002г. отчет | 2003г. отчет | 2004г. отчет | 2005г. отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, всего | 42 | 42 | 68 | 78 | 78 |
| в том числе по отраслям экономики: промышленность | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| Строительство | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| розничная торговля, общепит, оптовая торговля товарами производственно-технического назначения | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 |
| Объем продукции малых предприятий, млн. руб. | 45,18 | 64,8 | 103,6 | 65,7 | 71,3 |
| в том числе по отраслям экономики: промышленность | 8,66 | 29,23 | 43,5 | 15,1 | 17,5 |
| Строительство | 5,37 | 9,8 | 10,3 | 14,3 | 16,7 |
| розничная торговля, общепит, оптовая торговля товарами производственно-технического назначения | __ | 23,0 | 27,7 | 14,9 | 17,1 |
| Численность занятых на малых предприятиях | 490 | 620 | 680 | 781 | 800 |
| Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых | 2,1 | 2,7 | 3,31 | 3,9 | 3,94 |

Сельское хозяйство

В настоящее время в поселении функционирует государственное предприятие 1 - ФГУСП «ОПХ Байкальское», В личном подсобном хозяйстве товарного типа занято 3073 , основное направление – мясное животноводство. В производстве доля валовой продукций сельскохозяйственных организации составляет 10%, доля ЛПХ- 50%. Численность работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 286 чел.

Освоенность земельной территории составляет 13852 га. Общая площадь сельскохозяйственного назначения 11511 га. Сельскохозяйственное предприятие использует из них  11511 га, в том числе площадь пашни составляет 7830 га , сенокосов 2346 га , пастбищ 1330 га. Земля в сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главного средства производства и является основой сельского хозяйства.  С определения производственного направления Основная деятельность – зерновые, овощи, картофель, кормовые, растениеводство, животноводство. У предприятия имеется 250 голов лошадей,       500  голов крупно – рогатого скота.

Так же, был завоз КРС с Австрии.  У населения численность крупного – рогатого скота составляет 1019 голов, Свиней-84 головы, Козы- 47 голов, Овцы- 4, Домашние птицы- 2285 голов, Кролики- 10 голов, Лошади- 48 голов, Пчелосемьи- 18.

Растениеводство  развитие такой отрасли, как растениеводство в большей степени, чем другие отрасли сельского хозяйства зависит от природно-климатических условий. На получение хороших урожаев отрицательно влияют : засуха, наводнение, вредители сельскохозяйственных культур. Из-за полного физического износа сельскохозяйственной техники, за эти годы посевные площади в сельском хозяйстве сократились на 15%.

Главными проблемами социально-экономического развития МО «Кабанское» сельское поселение являются:

-низкое качество воды;

-отсутствие условий для привлечения инвестиций;

-ограниченные финансовые возможности местной власти в развитие инвестиционных процессов;

-изношенность инженерных коммуникаций жизнеобеспечения населения;

-низкий уровень роста отраслей экономики;

-низкий уровень доходов населения;

-низкая эффективность использования природных и человеческих ресурсов.

Перспективы развития

Промышленность.

Сельское  хозяйство.   На  территории  сельского  поселения  предусмотрено  развитие  личных  подворных  хозяйств  сельского  поселения, создание  и упрощение кредитования ЛПХ. Основная цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, для более полного удовлетворения потребностей населения в собственных продуктах питания;

Для достижения основной цели необходимо решить ряд задач в комплексе  во всех  отраслях сельского хозяйства:

-  стабилизация поголовья скота. Повышение продуктивности скота,  племенной работы. Более полный охват в ЛПХ скота искусственным осеменением.

-   Развитие зернового производства, сортообновление, использование минеральных и органических удобрений и средств защиты растений, соблюдение агротехнических требований.

-      Обновление машинотракторного парка, за счет вложений РБ, внедрение новых технологий.

-     Создание необходимых условий и поддержки для развития ЛПХ и КФХ. Повышение товарности продукции, производимой в данной категории хозяйств.

Для достижения планируемых показателей необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- Своевременное и качественное проведение агротехнических мероприятий в хозяйствах.

-  Активное применение сидеральных  паров.

- Развитие материально технической базы семеноводческих хозяйств: ФГУСП ОПХ «Байкальское».

-  Обновление машинотракторного парка позволит сэкономить ГСМ на 20%.

Программные  мероприятия  по  потребительскому  рынку  направлены  на  удовлетворение  спроса  населения  на  товары  и  услуги  торговли,   общественного  питания,  сферы  бытового  обслуживания,  дальнейшее  расширение  сети  розничной  и оптовой  торговли  и  общественного  питания,  повышение  качества  обслуживания,  внедрение  новых  форм  торговли  и  т.д.   Предусматривается  реализация  следующих  мероприятий:

-  развитие  розничной  торговли  (внедрение  новых  типов  магазинов  и  т.д.)

-  развитие  оптовой  торговли  (открытие  дополнительных  оптовых  точек  и  т.д.);

-  развитие  сети  общественного  питания;

-  развитие  городского  рынка;

-  улучшение  культуры  обслуживания  населения

- ввод  новых  предприятий  торговли,  общественного  питания за счет  нового  строительства  и реконструкции  зданий;

- развитие  производства  потребительских  товаров  местных  производителей,  мониторинг  производства  потребительских товаров;

-  контроль  над  качеством  и  безопасностью  реализуемых  товаров  и  услуг;

-  разработка  и  реализация   мероприятий  по  бытовому  обслуживанию  в  городе;

-  введение  мониторинга  за  ценовой  ситуацией   в  городе;

- проведение  городских  конкурсов  профессионального  мастерства,  ярмарок,  выставок – продаж  и  т.д.

Перечень мероприятий в сельском хозяйстве

1.Поддержка и развитие производства по переработке молока

2. Организации производства по переработке мяса

3. Организация производства по переработке овощей

4. Развитие тепличного хозяйства

5. Развитие личных  подсобных  хозяйств в сельском поселении

6. Укрепление ИТБ подведомственных учреждении

7. Строительство птицефабрики в районе с.Кабанск

8. Организация пункта по искусственному осеменению коров с.Кабанск

9. Развитие кормовой базы и интенсификация производства молока на МТФ «Еланская» в ОПХ «Байкальское»

10. Техническое перевооружениие  молочно-товарной фермы в с.Елань

11. Открытие сельскохозяйственного рынка в с.Кабанск

Среди основных инвестиционных проектов сельского хозяйства разработаны два проекта в ФГУ СП ОПХ «Байкальское»:

1. Развитие кормовой базы и интенсификация производства молока на МТФ «Еланская» в ОПХ «Байкальское».

Проектом предусмотрено увеличение объемов производства молока, улучшение его качества, снижение себестоимости путем ввода в эксплуатацию нового доильного оборудования, реконструкция молочно-товарной фермы, улучшение кормовой базы. А именно:

- производство молока только высшего сорта для переработки на своем молокоперерабатывающем заводе;

- снижение себестоимости произведенного молока путем снижения потребности кормовых единиц на единицу выпускаемой продукции.

Кроме молока в период реализации проекта ОПХ «Байкальское» будет производить мясо говядины, конины, зерновые культуры (пшеница продовольственная, пшеница на фураж, ячмень, овес), картофель, овощи открытого грунта.

Проектом предусмотрена покупка доильного оборудования типа «Молокопровод», покупка трактора ОМТЗ-701, покупка пневмосортировочной машины ПСМ-5М, проведение реконструкции и модернизации МТФ «Еланская».

Общая стоимость проекта 8889 тыс.рублей, в том числе кредитные ресурсы 6389 тыс.рублей.

2. Приобретение и установка современного высокотехнологичного мини-завода по переработке молока в ОПХ «Байкальское».

Проектом предусматривается переработка молока. А именно производство нормализованного молока, творога, сметаны, белых сыров, йогурта, кефира.

Проект предусматривает ввод в эксплуатацию мини-завода по переработке молока «под ключ» по современной технологии. Мини-завод по переработке молока рассчитан на переработку 5000-6000 литров молока в смену. Завод рассчитан на возможное увеличение мощностей, добавление новых видов продуктов и упаковки. Включает полный комплект оборудования, необходимого для завершения технологического цикла, начиная с приема молока и заканчивая выпуском готовой упакованной продукции.

Общая стоимость проекта 12500 тыс.рублей, в том числе запрашиваемые кредитные ресурсы 10000 тыс.рублей. Проект рассчитан на 5 лет.

Малое  предпринимательство. Формирование  условий,  способствующих  улучшению  экономических  показателей  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства,  увеличение  численности  занятых,  усиление  роли  субъектов  малого  предпринимательства  в  социально – экономическом  развитии  поселка.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Состояние жилого фонда поселения – удовлетворительное. Износ жилого фонда составляет 67,9% .

В поселении 57 квартир с полным благоустройством. В основном население обеспечено жильем.

На  начало проектирования в сельском поселении жилищный фонд составлял:

| Общая площадь (тыс.кв.м.) | 27,7 |
| --- | --- |
| Площадь аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. | 0,6 |
| Площадь оборудованная (тыс.кв.м.): |  |
| - водопроводом | 6,5 |
| - канализацией | 4,7 |
| - центральным отоплением | 3,6 |
| - газом | - |
| - ванными (душем) | 4,2 |
| - горячим водоснабжением | 3,6 |
| По типу жилья (единиц): |  |
| - жилой дом | 162 |
| - квартира | 414 |
| - коттедж | - |
| - общежитие | - |
| По материалу стен: |  |
| - каменные, кирпичные, тыс.кв.м. | 1 |
| - смешанные, тыс.кв.м. | 0,12 |
| - деревянные, тыс.кв.м. | 26,6 |
| По годам возведения (тыс.кв.м.): |  |
| - до 1920 | 0,4 |
| - 1921-1945 | 21,3 |
| - 1946-1970 | 13,6 |
| - 1971-1995 | 12 |
| - после 1995 | 0,4 |
| Муниципальный жилищный фонд, общая площадь всего, тыс.кв.м. | 3,4 |
| Частный жилищный фонд, общая площадь всего, тыс.кв.м. | 24,3 |

В населенных пунктах поселения предусматривается новая жилая застройка усадебного типа.

| Населенные пункты | Направления территориального развития |  | Количество земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч.срок | в т.ч. 1 очер. |
| Село Кабанск | Северное, северо-западное и южное |  | 446 | 160 |
| Село Закалтус | Северное |  | 53 | 25 |
| Село Нюки | Восточное |  | 30 | 13 |
| Село Елань | Западное и восточное |  | 35 | 7 |
| Село Береговая | Западное. |  | 18 | 5 |
| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Пл.проект. га |
| с. Кабанск | 427 | 773,6 |
| п. Полевой | 10 | 10 |
| с. Береговая | 55 | 78,7 |
| с. Нюки | 57 | 91 |
| с. Закалтус | 146 | 170 |
| с. Елань | 119 | 188 |

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания населения построена с учетом намечаемой зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения.

Школьное обслуживание остается без изменений:

- средняя общеобразовательная школа в Кабанске;

- школы в селах Елань, Нюки, Закалтус и Береговая.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в республиканском центре г. Улан-Удэ.

Проектируемые объекты обслуживания

с.Кабанск

- Детский сад

- Рынок

- Спортивный комплекс

- Подцентры в новых кварталах застройки в составе:

- магазин продовольственных товаров

- магазин промышленных товаров

- пункт бытового обслуживания

- кафе

- аптека

- Спортивные и детские площадки

с.Закалтус

- Магазин товаров повседневного спроса

- Детский сад, детские спортивные площадки

- Часовня

с.Нюки

1. Универсальное здание в составе: клуб, библиотека,амбулатория,КБО

2. Спортивные и детские площадки

с.Елань

1. Магазин товаров повседневного спроса

2. ФАП

3. Часовня,

4. Детский сад

с.Береговая

1. Магазин товаров повседневного спроса

2. Кафе, часовня, детские спортивные площадки

  - РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

В сельском поселении «Кабанское» можно развивать такие виды туризма как сельский, экологический, историко-познавательный. В поселении имеются памятники истории, природы, сельские населенные пункты. Места отдыха населения в основном расположены на р.Селенга.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия Кабанский район относится к Прибайкальскому рекреационно-туристскому району. Село Кабанск позиционируется как один из центров туристического обслуживания этого района, включающего в себя также Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский районы.

8.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.4.1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Кабанского сельского поселения включает в себя:

- 6  источников централизованного теплоснабжения, все они  находятся  в с.Кабанск;

-  автономные котельные  при школах, домах культуры и пр.

с. Кабанск.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство села  включает в себя   6 котельных,  на которых установлены 18  котлоагрегатов.  Распределение котлов по котельным представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 | КВР-2,5-115 | 5 | 10,75 | 2,93 |
| 2 | Котельная №8 | Братск-0,7 | 2 | 1,38 | 0,07 |
| 3 | Котельная №2 | Братск-0,8М | 5 | 4,0 | 1,23 |
| 4 | Котельная №3 | Братск-1 | 2 | 2,24 | 0,73 |
| 5 | Котельная №6 | Братск-0,8М | 2 | 1,6 | 0,21 |
| 6 | Котельная №11 | Братск-1 | 2 | 2,24 | 0,38 |
|  | Итого |  | 18 | 22,21 | 5,55 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 22,21 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 5,55 Гкал/час, что в четыре раза ниже установленной мощности.  Наибольшую долю по установленной мощности занимают котлы типа Братск.

Котельные укомплектованы насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на всех котельных является уголь Тугнуйского месторождения. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей от котельных преимущественно подземная, в бетонных лотках. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей составляет 32,047 км  в двухтрубном измерении.  Износ тепловых сетей в Кабанском сельском поселении составляет 70%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год). Это предопределяет нарастание износа сетей и, как следствие,  рост аварийности и снижение качества услуг. Кроме этого, диаметры трубопроводов подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей.

с. Закалтус, Нюки, Елань, Береговая, п. Полевой.

В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки (клубы, школы)  отапливаются от автономных котельных и  электрических котлов, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Кабанское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по существующим и перспективным объектам сел МО «СП Кабанское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| КАБАНСК |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 111.7 0.096 | 75.5 0.065 | 6.3 0.005 | 193.5 0.166 |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 20 мест | 23.50 0.02 | 47.00 0.04 | 3.68 0.00 | 74.18 0.06 |
|  | -магазин | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | - пункт бытового обслуживания | 14.72 0.01 | 35.68 0.03 | 0.63 0.00 | 51.03 0.04 |
|  | -аптечный пункт | 1.78 0.00 | 1.29 0.00 | 0.42 0.00 | 3.49 0.00 |
|  | Детский сад | 41.81 0.04 | 12.10 0.01 | 12.21 0.01 | 66.12 0.06 |
|  | ИТОГО первая очередь | 200.27 0.17 | 173.15 0.15 | 25.49 0.02 | 398.92 0.34 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 20 мест | 23.50 0.02 | 47.00 0.04 | 3.68 0.00 | 74.18 0.06 |
|  | -магазин | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | - пункт бытового обслуживания | 14.72 0.01 | 35.68 0.03 | 0.63 0.00 | 51.03 0.04 |
|  | -аптечный пункт | 1.78 0.00 | 1.29 0.00 | 0.42 0.00 | 3.49 0.00 |
|  | Детский сад | 41.81 0.04 | 12.10 0.01 | 12.21 0.01 | 66.12 0.06 |
|  | Спортивный комплекс | 131.7 0.113 | 89.0 0.077 | 7.5 0.006 | 228.18 0.196 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 220.24 | 186.65 | 26.75 | 433.64 |
|  |  | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.37 |
|  | Всего новое строительство | 420.52 | 359.80 | 52.24 | 832.56 |
|  |  | 0.36 | 0.31 | 0.04 | 0.72 |
| ЗАКАЛТУС |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 10.14 0.01 | 2.40 0.00 | 3.63 0.00 | 16.17 0.01 |
| НЮКИ |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.72 0.00 | 11.08 0.01 |
| ЕЛАНЬ |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | ФАП | 9.5 0.008 | 7.4 0.006 | 1.0 0.001 | 17.9 0.015 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 16.24 0.01 | 8.98 0.01 | 3.31 0.00 | 28.53 0.02 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 23.00 0.02 | 10.58 0.01 | 5.58 0.00 | 39.16 0.03 |
| БЕРЕГОВАЯ |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 5.41 0.00 | 1.28 0.00 | 1.81 0.00 | 8.50 0.01 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 5.41 0.00 | 1.28 0.00 | 1.81 0.00 | 8.50 0.01 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 12.17 0.01 | 2.88 0.00 | 4.08 0.00 | 19.14 0.02 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Кабанское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной и секционной жилой застройки сел МО «СП Кабанское» предусматривается централизованное (от проектируемых и реконструируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Кабанск   Проектом предусматривается  оптимизация схемы теплоснабжения села, для чего предлагается  закрытие  котельной №8 и переключение ее абонентов на  реконструируемую котельную №6.  Вместо котельной №6  проектируется блочно-модульная  механизированная   котельная  с механизированной системой подачи топлива и  шлакозолоудаления, оборудованной котлами КВВ с шурующей планкой (2 шт по 0,86 Гкал/ч).

Существующие котельные, оборудованные морально и физически устаревшими котлами «Братск»,  также подлежат поэтапной модернизации и реконструкции.

Топливом для всех котельных  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

с. Закалтус, Нюки, Береговая, Елань, п. Полевой. Теплоснабжение общественно-административной и жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети   В селах с проектируемым вариантом централизованного теплоснабжения предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая

изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

8.4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Кабанское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 47 разведочно-эксплуатационных скважин (табл.3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Береговая | 1970-1985 | 384 | 2 | Современно-аллювиальных и аллювиально-пролюви-альных отложений, пред-ставленных гравийно-га-лечными отложениями с песчаным заполнителем | 54,0-80,0 | 2,7-2,8 |
| с.Елань | 1958-1990 | 475 | 5 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин | 50,0-53,0 | 0,97-5,6 |
| с.Закалтус | 1964-1991 | 512 | 9 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин | 36,0-66,0 | 0,83-5,6 |
| с.Кабанск | 1961-2002 | 6437 | 28 | Верхнечетвертичных и современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями | 43,0-250,0 | 0,83-25,9 |
| с.Нюки | 1964-1986 | 293 | 3 | Современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин | 49,0-60,0 | 1,1-10,0 |

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения  в поселении составляет 51%. Из 6 населенных пунктов  централизованное водоснабжение имеется   только  в с. Кабанск.  Водоснабжение с. Кабанск осуществляется от 15 одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Качество воды практически во всех скважинах не соответствует ГОСТу  «Вода питьевая» по содержанию железа, нитратов и др.  Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории незащищенных, грунтовые воды залегают на небольшой глубине, в связи с чем в массовом порядке происходит загрязнение вод хозяйственно-бытовыми стоками. Скважины во многих случаях не имеют первого пояса санитарной охраны. Водопровод проложен совместно с трубопроводами теплосети в непроходных каналах.

В  остальных селах  централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий с котельными (школы, клубы, больницы и др.), а также для небольших жилых построек.  Население для водоснабжения использует индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 24,48 км. Средний износ сетей водоснабжения в среднем превышает 80%.  По оценке специалистов, около 20% водопроводных нуждаются в срочной замене, необходима так же модернизация насосного оборудования.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Кабанское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с.Кабанск                 1 очередь  - 7000чел;  на расчетный срок – 8000 чел.

с. Закалтус               1 очередь - 600 чел;   на расчетный срок – 700 чел.

с. Елань                    1 очередь  - 500 чел;  на расчетный срок – 600 чел.

с. Береговая             1 очередь  - 400 чел;  на расчетный срок – 450 чел.

с. Нюки                    1 очередь  - 340 чел;  на расчетный срок – 400 чел.

п. Полевой               1 очередь  - 8 чел;  на расчетный срок –8 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Кабанское» можно отнести школы, детские сады, спортивно-досуговые центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота.

Категория систем водоснабжения с. Кабанск – II, остальных сел – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.4

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Кабанское» представлены в таблице 5

Таблица 4

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 230 | 280 | 1,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 3 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 4 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Таблица 5.

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Кабанское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| с. Кабанск | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 2225 | 665 | 3200 | 1165 |
|  | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 625 | 120 | 1000 | 252 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4150 | 228 | 3800 | 209 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 101 | - | 163 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 2225 | 111 | 3150 | 158 |
|  | Итого: | 7000 | 1225 | 8000 | 1947 |
| с. Закалтус | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 600 | 33 | 700 | 39 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3,3 | - | 3,9 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 2,7 | - | 3,1 |
|  | Итого: | 600 | 39 | 700 | 46 |
| с. Елань | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 500 | 27,5 | 600 | 33 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,8 | - | 3,3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 2,2 | - | 2,7 |
|  | Итого: | 500 | 32,5 | 600 | 39 |
| с. Береговая | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 400 | 22 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,2 | - | 2,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,8 | - | 2,5 |
|  | Итого: | 400 | 26 | 450 | 30 |
| с. Нюки | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 340 | 19 | 400 | 22 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,9 | - | 2,2 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,1 | - | 1,8 |
|  | Итого: | 340 | 22 | 400 | 26 |
| п. Полевой | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 |
|  | Итого: | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 |

Система водоснабжения с. Кабанск по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории (СНиП 2.04.02-84*), остальных сел – III категории.  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Кабанск. Для водоснабжения  с. Кабанск на первую очередь и расчетный срок проектируется групповой инфильтрационный водозабор в долине р. Селенги, расположенный  в 600 м  юго-восточнее с. Кабанск.

Водозабор проектируется из трех скважин суммарным  водоотбором 1800 м3/сут, расположенными в виде короткого линейного ряда в 180 м от уреза воды р. Селенги. Расстояние между скважинами 75м. Скважины оборудуются погружными центробежными насосами.

Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ (2х50 м3)  -  насосная станция II подъема – потребители».

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборе предусматривается строительство станции водоподготовки (обезжелезивания).

Сеть водопровода с. Кабанск проектируется кольцевая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок.  Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более  100 м.

Тушение пожара осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Иволгинск.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается  3,3-3,6 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

с.Закалтус, Елань, Нюки, Береговая.  Для  надежного водоснабжения сел Закалтус, Елань, Нюки, Береговая необходимо устройство подземных водозаборов с суммарным водоотбором 45 - 40 – 30 – 25  м3/сут соответственно,  состоящих  каждый из двух скважин (одна из которых является резервной), оборудованных  погружными  центробежными насосами. Расстояние между скважинами 50 м. Скважины оборудуются  наземными павильонами 3х3 м.

Подача воды потребителям от   водозаборов осуществляется по схеме «скважины – водонапорная башня -  потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемых водонапорных башен объемом 25 м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорных башнях.

Емкость водонапорных башен  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение домов  культуры из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит не более 25м3.

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 2,5+0,6∙36=24,1 м3

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров 2х50м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Кабанское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары, насосные станции II подъема,  водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода сел МО «СП Кабанское» проектируются кольцевыми в с. Кабанск и тупиковыми в остальных селах. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Работа насосных станций I-го и II-го подъема принята по графику.

Тушение пожара в с. Кабанск осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, в остальных селах  - от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Кабанск.

8.4.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП Кабанское» имеется  только в с. Кабанск. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 750 м3/сут  введены в эксплуатацию в 2009 г.

Система водоотведения двухэтажной жилой застройки  выполнена самотечной от жилой застройки до КНС и напорной от пяти КНС до станции биологической очистки. Схема очистки хозяйственно-бытовых стоков включает в себя механическую и  полную биологическую очистку. После станции биологической очистки стоки поступают на поля фильтрации. В настоящее время  эксплуатируются  пять  КНС. Канализация остальной части жилой и общественной застройки с. Кабанск и  других сел МО «СП Кабанское» выгребная за счет надворных уборных.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО «СП Кабанское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Кабанск | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 2225 | 563 | 3200 | 986 |
|  | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 625 | 110 | 1000 | 231 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 4150 | 104 | 3800 | 95 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 78 | - | 131 |
|  | Итого: | 7000 | 855 | 8000 | 1443 |
| с. Закалтус | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 600 | 15 | 700 | 18 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,5 | - | 1,8 |
|  | Итого: | 600 | 16,5 | 700 | 19,8 |
| с. Елань | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 500 | 12,5 | 600 | 15 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,3 | - | 1,5 |
|  | Итого: | 500 | 13,8 | 600 | 16,5 |
| с. Береговая | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 400 | 10 | 450 | 11,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,0 | - | 1,1 |
|  | Итого: | 400 | 11 | 450 | 12,4 |
| с. Нюки | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 340 | 8,5 | 400 | 10 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,9 | - | 1,0 |
|  | Итого: | 340 | 9,4 | 400 | 11 |
| п. Полевой | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 |
|  | Итого: | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП Кабанское» проектируется устройство централизованной  канализации.  В с. Кабанск предусматривается дальнейшее развитие сетей водоотведения и очистных сооружений.

с. Кабанск. Для существующей и перспективной застройки с. Кабанск проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  реконструируемые  очистные  сооружения. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на существующие очистные сооружения полной биологической очистки  с. Кабанск. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Существующие очистные сооружения  на расчетный срок потребуют расширения  до 1500 м3/ сут с учетом приема стоков с. Закалтус.

с.Закалтус. Для существующей и перспективной застройки с. Закалтус проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки  с. Кабанск. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.  Для очистки и утилизации стоки планируется перекачивать на  очистные  сооружения с. Кабанск.

с.с. Елань, Береговая, Нюки, п. Полевой   В малых населенных пунктах с небольшим количеством населения предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки  с. Кабанск.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

8.4.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Кабанское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Кабанское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Кабанск  в количестве 12200,6 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  всех населенных пунктов МО «СП Кабанское».

8.3.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Кабанское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Кабанское»  проходят:

двухцепная линия  СЦКК-Посольская напряжением 220кВ, протяженностью 89 км;

двухцепная линия СЦКК-Тимлюй-Кабанская  напряжением 110кВ,  протяжённостью 25 км;

одноцепная линия Кабанская-Тимлюй напряжением 35кВ, протяженностью 10 км;

одноцепная линия Кабанская-Красный Яр-Романово напряжением 35 кВ, протяженностью 12км;

одноцепная линия Кабанская-Творогово напряжением 35 кВ, протяженностью 13,5 км;

одноцепная линия Кабанская-Ранжурово напряжением 35 кВ, протяженностью 21,5  км;

На территории МО СП «Кабанское» расположена подстанция 110/35/10 кВ:

- «Кабанская» 110/35/10 кВ с трансформаторами (2х16) МВА;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Кабанское», составляет 4МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Кабанское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Кабанская» 110/35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Кабанское» показывает, что построенный по кольцевой схеме фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Кабанское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Кабанское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 8848 жителей составляет 4.424 МВт,   на расчётный период при численности 9758 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  6.05МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Кабанское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

8.3.6. СВЯЗЬ, РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телефонная связь

В настоящее время в МО СП «Кабанское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация

В настоящее время в МО СП «Кабанское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Кабанское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 95%.

Проектные предложения

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Кабанское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Кабанское» составляет 3.5 человека.

Количество семей:

существующая застройка  8108:  3.5 = 2317

I очередь строительства     8848 : 3.5 = 2528

расчетный срок                   9758 : 3.5 = 2788

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:

существующая застройка  2549

I очередь строительства     2781

расчетный срок                   3067

8.4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Перечень планируемых мероприятий для развития транспортной инфраструктуры

- Развитие транспортных предприятий, субъектов малого предпринимательства, оказывающих транспортные услуги

- Реализация мероприятий по улучшению дорожного хозяйства сельского поселения

- Придорожный комплекс Береговая (кафе «Ямская», строительство отеля)

- Строительство автостанции в с.Кабанск.

- Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих.

- Строительство стоянки для маломерных судов

Объемы инвестиций в развитие транспортных предприятий за счет самих предприятий на 2009-2017 годы, в млн.руб.

| № п/п | Перевозчики пассажиров | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2008- 2012гг | 2013- 2017гг | 2008-2017гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кабанск-авто» | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | 18,5 |

9.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, т твердых отходов, жидких отходов (неочищенных хоз-бытовых сточных вод) |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| с.Кабанск | 1 | - | 8,17 | 8,5 |
| с.Нюки | 1 | - | 0,5 | - |
| с.Береговая | - | 1 | 0,3 | - |
| с.Елань | - | 1 | 1,0 | - |

В населенном пункте существует муниципальное унитарное предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые выполняет функции санитарной очистки, уборки и благоустройства территории.

Утилизация медицинских отходов в МО СП «Кабанское».

Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами.

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение, обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам.

Схема санитарной очистки в МО СП «Кабанское»:

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местную свалку; при этом графики вывоза срываются из-за отсутствия средств на приобретение ГСМ; мойка и дезинфекция мусоросборников не производится.

- коммунальные предприятия также осуществляют эксплуатацию существующей свалки;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население в с. Закалтус, с. Нюки, с. Елань, с. Береговая и пос. Полевой устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местные свалки;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку.

Организация сбора и вывоза ТБО

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку; перебои в вывозе мусора бывают из-за отсутствия ГСМ (недостаточно выделяется средств на приобретение ГСМ);

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки МО СП «Кабанское»

Основные проблемы санитарной очистки села:

- Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории. Низкая культура сбора отходов.

- Неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

- Упорядочение деятельности вывозящих организаций.

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочнику, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт, Муниципальное образование | Численность населения тыс. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положе ние | На пер вую оче редь | Расчетный срок 2023г | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок | Сущ. Положение | На пер вую оче редь | Расчетный срок |
| с.Кабанск | 6437 | 7000 | 8000 | 4505,9 | 4900 | 5600 | 2252,95 | 2450 | 2800 |
| с.Нюки | 293 | 340 | 400 | 205,1 | 238 | 280 | 102,55 | 119 | 140 |
| с.Береговая | 384 | 400 | 450 | 268,8 | 280 | 315 | 134,4 | 140 | 157,5 |
| с.Елань | 475 | 500 | 600 | 332,5 | 350 | 420 | 166,25 | 175 | 210 |
| с.Закалтус | 512 | 600 | 700 | 358,4 | 420 | 490 | 179,2 | 210 | 245 |
| п.Полевой | 7 | 8 | 8 | 4,09 | 5,6 | 5,6 | 2,45 | 2,8 | 2,8 |
| Всего | 8108 | 8848 | 9758 | 5675,6 | 6193,6 | 6830,6 | 2837,8 | 3096,8 | 3415,3 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической  информированности, образования и воспитания  населения.

Выбор и обоснование предлагаемых способов обезвреживания отходов

С целью охраны водных ресурсов, защиты окружающей природной среды, а так же для извлечения содержащихся в ТБО ценных веществ и компонентов в мировой и отечественной практике ведется разработка и внедрение различных технологий механизированного обезвреживания и переработки ТБО.

Выбор метода и переработки ТБО для Республики Бурятия определяется необходимостью решения проблем связанных с охраной окружающей среды и здоровья населения. При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование природных ресурсов.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные и утилизационные; по технологическому принципу – на биологические, термические, механические, смешенные. Большинство этих методов не нашли широкого распространения в связи с технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Наиболее практическое распространение в мировой практике получили экономически и экологически оправданные методы:

- Складирование на полигоне;

- Сжигание;

- Аэробное биотермическое компостирование;

- Комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- Изготовление гранулированного топлива или компоста.

В 1998 году в России принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а так же вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. В настоящее время ведутся работы по восстановлению функционирования комплекса предприятий санитарной очистки. В 1999 г. разработана и одобрена Госстроем России «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ». Таким образом, политика в сфере управления отходами ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Полигон – наиболее простой и дешевый способ - устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Для полигона необходимо обустраивать водонепроницаемое основание, что приводит к дополнительным затратам. Площадь земельного участка выбирается с условием срока эксплуатации 15-30 лет. С экологической точки зрения следует отметить, что полигон наряду с фильтратом, загрязняющим водные источники, выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы. При захоронении на полигоне теряются ценные компоненты ТБО. Однако, с учетом невысоких (по сравнению с заводами) капитальных затрат полигоны еще многие годы будут оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

Предложения размещению полигона захоронения ТБО

Основные предложения по совершенствованию состояния санитарной очистки:

1. На  первую очередь:

- строительство полигона для твердых бытовых отходов в с. Елань. Полигон ТБО будет обслуживать несколько населенных мест: с. Кабанск, с. Закалтус, с. Нюки, с. Береговая, с. Елань и пос. Полевой.

- строительство мусороперегрузочной станции между селами Кабанск и Закалтус. Мусоронакопительная станция будет принимать ТБО из с. Кабанск, с. Закалтус и п. Полевой для дальнейшей транспортировки на полигон ТБО в с. Елань.

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

Гигиенические требования к размещению полигона ТБО

Участок для устройства Полигона ТБО и  мусоронакопительной станции отведен в соответствии с генпланом МО СП «Кабанское».

На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигона ТБО.

Устройство полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации мусоронакопительных станций.

Расчет вместительности полигона ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для  обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет произведен с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включая ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.  Для полигона рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншейная схема складирования предлагает проектирование на участке складирования траншей глубиной 3 м и шириной по верху 6 м. Траншеи проектируются перпендикулярно направлению господствующих ветров. Грунт используется для изоляции ТБО. Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением в одном ярусе в течение не менее 5 лет.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определена путем деления проектируемой вместимости полигона на принимаемую высоту в 3м.

Исходные данные:  Расчетный срок эксплуатации Т = 20 лет. Годовая дельная норма накопления ТБО с учетом обслуживаемого населения на год проектирования  У1 = 3,5 м3/чел.-год и последний год эксплуатации У2 = 4,5 м3/чел.-год. Количество обслуживаемого населения на I- очередь составляет  Н1 = 8848 человек в год, с учетом перспективы развития поселка на расчетный срок  год Н2 = 9758 чел/год. Высота складирования ТБО принята условно и составляет   Нп  = 10 м.

Вместимость полигона Ет  на расчетный срок определяется по формуле

Ет = (У1+У2) ∙ (Н1+Н2) ∙ Т ∙ К2 /4 К1                       (1)

Где,  У1 и У2- удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел.год ( 3,5 и 4,5  м3/чел.год соответственно);

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации (Н1 = 8848 и Н2 = 9758 человек);

Т – расчетный срок (20 лет);

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т (К1 = 3,7 табл. 1);

К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слое грунта (промежуточный и окончательный)  (К2 = 1,25 табл. 2).

Ет = (3,5+4,5) ∙ (8848+9758) ∙ 20 ∙ 1,25 / 4 ∙ 3,7 =  251432,43 м3

Расчет требуемой площади земельного участка полигона.

Площадь участка складирования ТБО:

Фу.с. = 3 Ет / Нп

Где , 3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1 : 4;

Нп  - высота = 6 м

Фу.с. = 3 ∙ 251432,43 / 6 = 125716,215 м2 =12,57 га

Требуемая площадь полигона составит

Ф = 1,1 Фу.с. + Фдоп.

Где, 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров (0,5 га).

Ф = 1,1 ∙ 12,57 + 0,5 =14,327 га

Расчет требуемой площади земельного участка мусоронакопительной станции.

Количество образующегося отхода в с. Кабанск, с. Закалтус и п. Полевой составляет 6095,6 т/год. При нормативе 0,04 га на 1000 т/год отходов, площадь будет равна:

Фм.с.= 0,04∙6095,6/1000=0,244 га

Организация и технология складирования ТБО

На полигоне ТБО выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. Прием ТБО ведется, как правило, по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в физическом состоянии, которое учитывается спец автохозяйством при заключении договора с обслуживающими организациями).

Контроль качества грунтовых вод на полигоне. Контрольные колодцы.  Для контроля за состоянием грунтовых вод из контрольных колодцев (скважин или шурфов), заложенных по периметру полигона, берут пробы. Пробы воды из контрольного колодца, заложенного выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона (100 м) по течению грунтовых вод заложено 2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона.

Колодцы глубиной 2-6 м выполняются из железобетонных труб диаметром 700 мм до отметки на 0,2 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Фильтрующее днище состоит из слоя щебня толщиной 200 мм. В колодец спускаются по стационарной лестнице. При более глубоком заложение грунтовых вод их контроль осуществляется с помощью скважин. Конструкция сооружений обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания в них случайных загрязнений, возможность водоотлива и откачки, а также удобства взятии проб воды.

Ниже полигона ТБО на нагорных канавах также проектируется место отбора проб поверхностных вод. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраивается подъезд для подъезда автотранспорта.

Анализ проб воды осуществляется специализированной лабораторией по специальному договору.

Рекомендации по рекультивации и использованию

участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах не оборудованных мусоропроводами используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

  - СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

  - Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

  - СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

  - Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

  - Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

  - Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | га | 44510 | 44510 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га | 17475 | 17058 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 729,5 | 1084 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений в т.ч. -железнодорожного транспорта - промышленности | га | 124,1 25,8 | 124,1 99,7 |
| 1.4. | Рекреационного назначения | га | - | 36,6 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 24339 | 24339 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 1029,4 | 1029,4 |
| 1.7. | Земли запаса | га | 391,8 | 391,8 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 8,108 | 9,758 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,18 | 0,22 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 120,847 | 282,982 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: в государственной и муниципальной собственности в частной собственности | то же | 15,657 105,190 |  |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 18 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 35,3 | 35,3 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения - местного значения | км км км | 13,5 6,8 15 | 13,5 6,8 15 |
| 4.2. | Протяженность железных дорог | км | 12,9 | 12,9 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 2,089 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 1,746 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 2,0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 2,0 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 214 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 182 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 182 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | 0,75 | 1,5 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 22,21 | 20,95 |
| 5.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 31,4 | 48,7 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 31,4 | 48,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.4. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 5.4.1. | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 5675,6 | 6830,6 |
| 5.4.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц/га | - | 1 |
| 5.4.3. | Общая площадь свалок (в т.ч.стихийных) | га | 9,97 | 14,327 |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | га |  |  |

# Text boxes

4

2

19607018120089

3

5