Республика Бурятия

© ООО “Бурятгражданпроект-3”, 2008

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Улан-Удэ, 2008

Республика Бурятия

© ООО “Бурятгражданпроект-3”, 2008

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

114 – ПЗ

Заказчик: 	Комитет по ЖКХ, УМИ и строительству

МО  «Кабанский район»

Генеральный директор……………………………………Грязнова Н.И.

Главный архитектор проекта…………………………….Гармаева Е.П.

Улан-Удэ, 2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								Е.П.Гармаева

Т.С.Дамбаев

А.А.Шелухеев

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### 1. Генеральный план МО СП «Большереченское» (пояснительная записка, графические приложения).

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района. Схема современного использования и комплексной оценки территории. М 1:50000 Генеральный план. М 1:50000 Схема транспортной инфраструктуры. М 1:50000 Схема развития рекреации и туризма. М 1:50000 Схема инженерной инфраструктуры. Схема электроснабжения. Схема генерального плана ст.Посольская. М 1:5000 Схема генерального плана с.Большая Речка. М 1:5000 Схема генерального плана о.п.Байкальский Прибой. М 1:5000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 5 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 5 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1. | Положение поселения в системе расселении. | 7 |
| 2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 9 |
| 4. | Население и трудовые ресурсы | 10 |
| 4.1. | Демографическая ситуация | 10 |
| 4.2. | Градообразующие кадры | 11 |
| 4.3. | Перспективная численность населения | 11 |
| 5. | Анализ состояния территории МО СП «Большереченское» | 11 |
| 5.1. | Особо охраняемые природные территории | 11 |
| 5.2. | Объекты культурного наследия | 14 |
| 5.3. | Земельный фонд | 15 |
| 5.4. | Жилищный фонд | 15 |
| 5.5. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 16 |
| 5.6. | Территории специального назначения | 19 |
| 5.7. | Транспортная инфраструктура | 19 |
| 5.8. | Рекреация и туризм | 19 |
| 5.9. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 |
| 6. | Экономический потенциал | 26 |
| 6.1. | Современное состояние и перспективы развития | 26 |
| 7. | Комплексное развитие территории | 28 |
| 7.1. | Жилищное строительство | 28 |
| 7.2. | Культурно-бытовое обслуживание | 29 |
| 7.3. | Развитие рекреации и туризма | 30 |
| 7.4. | Инженерная инфраструктура | 30 |
| 7.4.1. | Теплоснабжение | 30 |
| 7.4.2. | Водоснабжение | 41 |
| 7.4.3. | Канализация | 50 |
| 7.4.4. | Газоснабжение | 60 |
| 7.4.5. | Электроснабжение | 61 |
| 7.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение | 62 |
| 7.5. | Транспортная инфраструктура | 63 |
| 8. | Санитарная очистка территории | 63 |
| 9. | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 71 |
|  | Приложения: Задание на проектирование, утвержденное зам.главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству от 2009. Протокол публичных слушаний в ст.Посольская по проекту генерального плана МО СП «Большереченское» от 21.11.2009. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Большереченское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного зам.главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2023 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Посольское» на 2008-2012 гг. и на период до 2017 г. Администрация МО СП, 2006г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Посольское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Большереченское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Основные решения генерального плана МО СП «Большереченское»

- увеличение численности населения с   1503   чел. в 2009г. до    2150 чел. на расчетный срок  (2023г.)

- новое жилищное строительство на ст.Посольская намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий, расположенных в северной части села и на свободных территориях внутри существующей застройки.

- в с.Большая Речка - на свободных территориях внутри существующей застройки, на перспективу планируется территория площадью около 40 га, расположенная южнее железной дороги, на расстоянии 0,5 км от с.Большая Речка.

Основные направления экономического развития поселения:

Промышленность. На территории поселения будут развиваться следующие виды производства:

- рыборазведение;

- деревообработка.

Придорожный сервис: близость автомобильной дороги федерального значения предполагает развитие объектов придорожной инфраструктуры (общественное питание, сувенирные лавки, мини-рынки по продаже свежей сельхозпродукции, дикоросов)

Туризм.

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты);

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

- территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (водозаборные сооружения с поясами санитарной охраны, ЛЭПы, трансформаторные подстанции);

- рекреационные территории (туристско-рекреационные зоны, места отдыха населения, парки, скверы);

- особо охраняемые территории и объекты (защитные леса, водоохранные зоны, объекты культурного наследия).

Проектируемые объекты капитального строительства

Ст.Посольская

- Дом культуры

- Детский сад

- Баня

- Спортивный комплекс

- Стадион

- Кафе

- Магазины

- Бассейн открытый

с.Большая Речка

1. Общественный подцентр:

- магазин прод.тов.

- маг. непрод.тов.

- кафе

- КБО

2. Летний рынок

о.п.Байкальский Прибой

1. Здание дирекции рекреационной зоны «Байкальский Прибой»

2. Торгово-рыночный комплекс

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

МО СП «Большереченское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы республики г.Улан-Удэ – 130 км, до райцентра с. Кабанск– 21 км.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты – ст. Посольская, с.Большая Речка и о.п.Байкальский Прибой.

По землям поселения проходят автомобильная дорога федерального значения М-55 «Байкал» «от Челябинска до Читы через Иркутск, Улан-Удэ», Восточно-Сибирская железная дорога.

Связь между селами поселения осуществляется по автомобильной дороге федерального значения и по дорогам местного значения. Село Большая Речка расположено в непосредственной близости от административного центра поселения – ст.Посольская.

МО СП «Большереченское» граничит с запада  – с МО ГП «Бабушкинское», с севера – с МО СП «Посольское», с востока – с МО СП «Кабанское», с юга – с МО «Селенгинский район».

Село Большая Речка возникло в устье Речки Большой в 1704 г. Первые его жители занимались раскорчевкой лесных массивов, готовили землю под посевы, строили жилье, изготавливали кирпич для Посольского Спасо-Преображенского монастыря. Готовый кирпич возили в Посольск по реке Большой на лодках.

Станция Посольская.

Остановочный пункт Байкальский Прибой.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Климат резко-континентальный с умеренным влиянием акватории озера Байкал.  Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Весной и летом преобладают факторы зональной циркуляции атмосферы, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс. Наиболее часто циклоны смещаются с запада и северо-запада, принося холодный арктический воздух. Значительное воздействие на климат оказывает близость озера Байкал.

В зимнее время Байкал оказывает отепляющее влияние, медленно отдавая свое тепло, аккумулированное за лето. Средняя температура самого холодного месяца -15,8°С.

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние: средняя температура самого жаркого месяца 18,9° С (параметры климата приводятся по ближайшей метеостанции в г. Бабушкин), поэтому лето на рассматриваемой территории довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август.

Безморозный период составляет в среднем 113 дней, максимально 138 дней, минимально – 92 дня.

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине третьей декады апреля.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит конце второй декады октября.

Снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом 176.  Абсолютный минимум температуры -43°С, абсолютный максимум температуры +37°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20.5 | -18.4 | -10.3 | -0.3 | 7.7 | 14.0 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 1.0 | -9.2 | -16.1 | -0.9 |

Годовое количество осадков составляет 297мм. По сезонам года распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на февраль – 3 мм, максимум на июль-август – по 75 мм. В теплое время года выпадает 83% годовой нормы осадков. При этом в летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер.

Месячное и годовое количество осадков (мм), с поправками на смачивание

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 35 | 75 | 75 | 30 | 12 | 9 | 11 | 297 |

Относительная влажность по месяцам

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 80 | 76 | 71 | 69 | 76 | 82 | 82 | 78 | 70 | 69 | 73 | 75 |

Ветровой режим обусловлен соседством огромной водной массы озера. Так, преобладающими являются ветры северо-восточных (22%) и юго-западных (21%) направлений. Летом преобладают западные (31-35%) и юго-западные (18-25%) ветра. Самые ветреные месяцы – ноябрь-декабрь, относительно «тихий» февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/сек.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория с:

- Центральной экологической зоной, в пределах которой находится вся территория МО СП «Большереченское»;

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | озеро Байкал | ширина защитной прибрежной полосы – 200 м |
| 2. | р.Большая Речка | 100 |
| 3. | р.Толбажиха | 50 |
| 4. | озеро Никиткино | 50 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Демографическая ситуация.

Население МО СП «Большереченское» (на 01.01.2009г.) составляет 1503 человека.

Демографическая ситуация в МОСП «Большереченское» в настоящее время характеризуется наметившимися положительными тенденциями увеличения миграционного прироста, увеличения рождаемости, снижения смертности населения.

Сельское поселение объединяет 3 населенных пункта.

| Наименование населенного пункта | Количество хозяйств | Всего населения |
| --- | --- | --- |
| ст.Посольская | 288 | 929 |
| с.Большая Речка | 200 | 503 |
| о.п.Байкальский Прибой | 42 | 71 |
| Итого: | 530 | 1503 |

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет

| Показатели | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1045 | 1045 |
| Родившихся, чел. | 14 | 8 |
| Умерших, чел. | 24 | 16 |
| Естественный прирост, чел. | 10 | -10 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | - | 8 |

4.2. Градообразующие кадры

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | 32 |
| 2 | ФАП | 6 |
| 3 | Дом культуры | 4 |
| 4 | Библиотеки | 2 |
| 5 | Дом-интернат | 200 |
| 6 | Детский сад «Елочка» | 8 |
| 7 | Пионерлагерь «Орленок» | 5 |
|  | Всего | 260 |

4.3. Перспективная численность населения.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Но, учитывая создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.Посольская | 929 | 1000 | 1200 |
| с.Большая Речка | 503 | 600 | 800 |
| о.п.Байкальский Прибой | 71 | 100 | 150 |
| Итого: | 1503 | 1700 | 2150 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»

  - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории поселения расположена часть рекреационной местности местного значения «Байкальский Прибой – Култушная».

Рекреационная местность местного значения «Байкальский Прибой – Култушная»

Общая площадь территории рекреационной местности в  границах округа  охраны  и землеотвода составляет 10452 га.  Местность включает побережье  озера  Байкал  и  акваторию  от  полуострова  Карга  до  п. Мантуриха   с  водотоками  -  р.  Толбазиха,  Абрамиха,  Сухой  ручей, Мантуриха,  а  также  территорию  автомобильной  дороги   федерального значения. По территории местности проходит железнодорожная магистраль, полоса отчуждения которой не включена в  состав  местности.  В  состав местности  входят  лесные и болотные угодья - 5558 га,  пляжи - 15 км, водная площадь 4894 га.

В границах рекреационной местности расположены 1 населенный пункт -  остановочный пункт  "Байкальский  прибой",  туристские базы и базы отдыха - 57 объектов,  рыбоводный участок Посольского рыбозавода.  Местность используется для рекреации, рыболовства и рыборазведения.  Функциональная освоенность местности для рекреации высокая,  на местности возведены сооружения, необходимые для обеспечения  работы  рекреационных   объектов.   Наиболее   интенсивно рекреационная местность используется в летний период.

Краткая характеристика инфраструктуры:  через  рекреационную местность проходит Транссибирская железнодорожная магистраль,  имеющая остановочные  пункты  для  пригородных  поездов  Байкальский   прибой, Култушная,  Боярск,  Мантуриха.  От  автомобильной дороги федерального значения имеются подъездные пути к Байкальскому  прибою  и  Култушной. Местность  имеет  линию энергоснабжения,  через которую снабжаются все объекты.  Некоторые  объекты  имеют   телефонную   связь,   автономную канализацию имеет только отель "Култушная" ВСЖД, все остальные объекты не имеют систем канализации,  твердые отходы вывозятся.  Водоснабжение осуществляется преимущественно из открытого источника (оз. Байкал).

В состав природных ресурсов рекреационной местности  входят: побережье   и  акватория  озера  Байкал,  пляжи,  ягодные  и  кедровые плантации,  луга,  болота,  лесные  массивы,  фауна  участков  суши  и ихтиофауна  оз.  Байкал.  Факторы  внешней  среды,  способные  оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека  отсутствуют,  исключение составляет   опасность  клещевого  энцефалита  в  сроки,  ограниченные весенним и частично летним сезонами (апрель - июнь).

Положение о рекреационной местности местного значения «Байкальский   Прибой  - Култушная» утверждено Главой МО «Кабанский район», согласовано Правительством Республики Бурятия, распоряжение №571-р от 05.06.2001. Ниже приводятся некоторые пункты из этого Положения.

Рекреационная местность   "Байкальский   прибой   -    Култушная" располагает  пригодными  для  организации  туризма и отдыха природными ресурсами и является особо охраняемой природной  территорией  местного значения  с  ограниченным  режимом  природопользования.

Основные цели и задачи рекреационной местности:

- обеспечение  целостности  ландшафтов,  акватории озера Байкал и его притоков,  геологических объектов, растительного и животного мира, памятников природы, истории и культуры;

- восстановление нарушенных природных сообществ;

- создание   условий  для  полноценного  отдыха,  ознакомления  с природой и культурой района;

- разработка    и    внедрение   оптимального   режима   и   норм хозяйственного и  рекреационного  использования  природного  комплекса рекреационной местности и его компонентов;

- обеспечение  биологического  и  экологического  мониторинга   и охрана природных ресурсов;

- организация экологического  просвещения  населения,  пропаганда природоохранных и краеведческих знаний.

Порядок функционирования рекреационной местности

Природные ресурсы рекреационной местности используются для организации туризма и отдыха населения, а  также  для  иных  видов  ограниченного хозяйственного  использования,    не  противоречащих  действующему природоохранному законодательству.

Природные объекты, расположенные в границах рекреационной местности имеют  ограниченный режим использования, обусловленный требованиями округа охраны. На    рекреационной местности устанавливается режим использования и охраны природных   ресурсов, предусматривающий разработку и осуществление мероприятия по их сохранению и рациональному  использованию,  в  том  числе  по  регулированию работы транспорта и объектов в границах местности, предотвращению загрязнения водных объектов и территории местности,  борьбе с шумом, запыленностью и загазованностью атмосферного воздуха.

В  целях сохранения  санитарно-эпидемиологического благополучия на рекреационной местности предусматривается система санитарно-эпидемиологических мероприятий.

На рекреационной местности обеспечивается соблюдение Правил организации  туризма  и  отдыха в Центральной экологической зоне озера Байкал и запрещается хозяйственная и  рекреационная  деятельность,  не связанная с ее задачами.

Контроль за   использованием   и   охраной  природных  ресурсов осуществляется  компетентными   ведомствами   Республики   Бурятия  и дирекцией рекреационной местности.

Развитие и застройка рекреационной местности

На  рекреационной местности разрабатываются и осуществляются организационно-технические,  природоохранные  и  другие  программные мероприятия, предусматривающие:

- планирование и благоустройство местности: размещение туристско-рекреационных  объектов и инфраструктуры,  в том числе объектов для проживания и питания,  спортивно-оздоровительных объектов и объектов досуга,   оборудованных   туристских   стоянок,  автостоянок,  пляжей, подъездных  автомобильных  путей,  пешеходных  дорожек  и  троп,  зон экологического  покоя, объектов по утилизации и канализации отходов, объектов энергоснабжения и связи,  торговли,  информационных и  других объектов,  необходимых  для обеспечения функционирования рекреационной местности и удовлетворения потребностей в отдыхе;

- соблюдение границ округа охраны рекреационной местности;

- поддержание природных ресурсов в благоприятном экологическом  и санитарно эпидемиологическом состоянии, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями,  по очистке рекреационной местности, сохранению биологического разнообразия, сохранению и облагораживанию ландшафтов и иных природоохранных работ;

- поддержание  общественного порядка и общественной безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан.

Развитие  и застройка рекреационной местности производится в соответствии с утвержденным проектом районной планировки и генеральным планом  развития  с  учетом  требований  округа  охраны  рекреационной местности.

Памятники природы местного значения

Водные

Родники с.Большая Речка, близ памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в черте села. Выход на поверхность группы родников, всего их 5. Огорожен камнями и срубом.

Ландшафтные

Кедровая роща. Необычное, нетипичное природное явление для приречной зоны и ее растительности, в 2 км от Большереченского рыборазводного завода в сторону Долгого озера. Место отдыха жителей с.Большая Речка. Охранная площадь 0,001 кв. км.

  - ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Памятники истории

| Наименование памятника | Датировка | Автор, материал | Категория охраны | Документ о принятии на гос.охрану | Современное использование, собств. или на чьих землях находится | Местона-хождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965 г. | автор Мясников | М | № 134 | с/адм. | с.Большая Речка |
| Братская могила красногвардейцев, погибших в бою за власть Советов | авг.1918г. 1955г. | бетон | М | №379 | с/адм. | с.Большая Речка |

Примечание:

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

№379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.1971.

  - ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

Земельный фонд поселения составляет 77339га, но земли сельскохозяйственного назначения составляют 226 га, остальная площадь занята природными ландшафтами.

Большая площадь сельскохозяйственных угодий не используется.

  - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

В жилищно-коммунальном хозяйстве МО СП «Большереченское» трудятся  20 человек, функционирует 3 организации. Отрасль включает в себя 4 подотрасли, основными из которых, являются водопроводно-канализационное хозяйство, теплоснабжение, благоустройство и вывоз бытовых отходов с их размещением на свалке.

Жилой фонд МО СП «Большереченское» на 1.01.2006 г. составляет 21,8 тыс. кв.м., на 01.01.2007 г. 21,9 тыс.кв.м. В МО СП «Большереченское» находится 5 котельных вырабатывающих и поставляющих тепловую энергию населению и другим потребителям.

Общая протяженность тепловых сетей в МО СП «Большереченское» составляет 3 километров в двухтрубном исполнении. Из них 3 км эксплуатируются уже более 20 лет, имея физический износ до 65%.

Общая протяженность водопроводных сетей МО СП «Большереченское» составляет 6 км. Физический износ водопроводных сетей составляет 70%.

На  начало проектирования в сельском поселении жилищный фонд составлял:

| № п/п | Населенные пункты | Жилищный фонд, кв.м общ.площ.квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Индивидуальные жилые дома с приус.участками | Многоквартирные жилые дома |
| 1. | с. Большая Речка |  |  |  |
| 2. | ст.Посольская |  |  |  |
| 3. | о.п.Байкальский Прибой |  |  |  |
|  | Всего | 14150 | 8450 | 5700 |

Жилищный фонд находится в аварийном состоянии. 70% жилых домов имеют износ более 65%.

5.5. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующие объекты соцкультбыта

Основные объекты обслуживания сосредоточены в административном центре поселения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания, расположенных на территории поселения, приводится ниже.

Организации и учреждения управления, предприятия связи

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО СП «Большереченское» | ст.Посольская | 1 объект |
| 2. | Почтовое отделение | с.Большая Речка | 1 объект |
| 3. | Электросвязь | с.Посольское | 1 объект |

Учреждения народного образования

| № п/п | Образовательное учреждение | Вместимость по проекту | Фактическая вместимость | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большереченская средняя школа | 200 | 163 | 39 |
| 2. | Детский сад «Елочка» |  |  |  |

В  школу поселения осуществляется подвоз детей из п.Горный

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Степень износа, % | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фельдшерско-акушерский пункт | ст.Посольская | 100 | дерево |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Большая Речка | 100 | дерево |

Учреждения культуры и искусства

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Емкость | Степень износа, % | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры | с.Большая Речка | 200 мест | 40 | шлакоблоки |
| 2. | Библиотека | ст.Посольская | 5,622т.т. | 85 | дерево |
| 3. | Библиотека | с.Большая Речка | 3,299 тыс.т. | 40 | дерево |

В поселении нет своего здания под дом культуры ,используется приспособленное здание бывшего магазина, которое требует срочного капитального ремонта. Здание библиотеки в с.Большая Речка в ветхом состоянии. На ст.Посольская библиотека находится в здании вокзала.

По состоянию на 01.01.2008г. на территории поселения находится 14 объектов торговли, в том числе 9 магазинов с торговой площадью 132.кв.м. и 5 объектов общественного питания с площадью залов 144 кв.м., 60 посадочных места.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Торг.площ., м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кафе-закусочная «Волна» | с.Большая Речка, рыбзавод | мест |
| 2. | Магазин «Продукты» | с.Большая Речка | 19 |
| 3. | Магазин №41 ТПС | с.Большая Речка | 47 |
| 4. | Магазин «Продукты» | с.Большая Речка | 17,2 |
| 5. | Магазин №11 ТПС (ОАО «РЖД») | о.п.Байкальский Прибой | 33,5 |
| 6. | Магазин «Продукты» | Байкальский Прибой | 20 |
| 7. | Магазин «Продукты» | Байкальский Прибой | 15 |
| 8. | Павильон «Продукты» | Байкальский Прибой | 18 |
| 9. | Киоск «Продукты» | Байкальский Прибой | 4 |
| 10. | Павильон | Байкальский Прибой | 16 |
| 11. | Киоск «Продукты» | Байкальский Прибой | 16 |
| 12. | Павильон «Продукты» | Байкальский Прибой | 15 |
| 13. | Павильон «Продукты» | Байкальский Прибой | 18 |

Учреждения социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посольский дом-интернат для престарелых | ст.Посольская | 200 мест |

Учреждения отдыха и туризма

| № п/п | Наименование объектов, | Принадлежность | Емкость, мест | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о.п.Байкальский Прибой |
| 1. | Турбаза «Толбазиха» | Госуд.налоговая инспекция | 65 | 0,515 |
| 2. | «Байкальский прибой» | Бур.респ.туристско-эксплуат.фирма «Турист» | 150 | 0,8 |
| 3. | «Ермак» | Загорский ПУЖКХ, г.УланУдэ | 38 | 0,27 |
| 4. | «Лесная» | Кабанский лесхоз | 8 | 0,12 |
| 5. | Частная |  | 30 | 0,11 |
| 6. | Турбаза | Коллегия адвокатов | 8 | 0,1 |
| Зона отдыха «Байкальский Прибой» |
| 7. | «Байкал» | Торгово-эконом.колледж | 100 | 1,74 |
| 8. | «Зенит» | ОАО Приборостр.объед., г.Улан-Удэ | 70 | 1,83 |
| 9. | «Элита» | ОПХ «Байкальское» | 30 | 0,42 |
| 10. | «Лагуна» | У-Удэнское РСУ-2 |  | 0,1 |
| 11. | «Здоровье» | Федер.казначейство | 16 | 0,3 |
| 12. | «Целлюлозник» | ОАО «Селенгинский ЦКК» | 180 | 2,14 |
| 13. | «Байкальская Ривьера» | АО «Тимлюйцемент» | 70 | 2,02 |
| 14. | «Чайка» | АО «Строитель», п.Каменск | 50 | 0,71 |
| 15. | «Мария» | г.Усть-Илимск | 40 | 0,96 |
| 16. | «Чайка» | Проф.училище, п.Селенгинск |  | 0,08 |
| 17. | «Волна» | АО «Тимлюйский АЦИ» | 50 | 1,0933 |
| 18. | «Белый парус» | ОАО «Жилгражданстрой» | 40 | 1,0129 |
| 19. | «Теремок» | завод «Электромашина» | 120 | 2,86 |
| 20. | «У Назифа» | Каб.филиал ОАО «Электросвязь» | 20 | 0,2 |
| 21. | «Жарки» | ТОО «АЕК» | 70 | 1,40 |
| 22. | «Золотое руно» | У-Удэнская тонкосуконная мануфактура | Не эксплуатируется | 1,2 |
| 23. | «Подлеморье» | ОАО «Улан-Удэоргтехника» | 80 | 1,084 |
| 24. | «Энергия» | У-Удэнская ТЭЦ-2 | 70 | 1,2 |
| 25. | «Солнечный берег» |  |  | 2,5017 |
| 26. | «Байкальские зори» | АО «Каменское АТП» | 30 | 1,93 |
| 27. | «Березовая роща» | Новобрянский завод «Сельмаш» | 50 | 1,4 |
| 28. | «Автомобилист» | Автобаза Главбурстроя | 30 | 0,84 |
| 29. | «Монтажник» | Бур.СМУ треста «Дальстальконструкция» | 30 | 0,9 |
| 30. | «Нептун» | ООО «Техноимпэкс» | 30 | 0,43 |
| 31. | «Луч» | ЧП Буров | 50 | 0,3301 |
| 32. | «Прилив» | ТСО «Бурятстрой» | 30 | 0,43 |
| 33. | «Байкальский залив» | Красноярский электрохимический завод | 150 | 1,7 |
| 34. | «Березка» | ЧП Матвеев, г.Иркутск | 50 | 0,76 |
| 35. | Детский оздоровительный лагерь | АООТ «Бурятмясопром» | 200 | 15,44 |
| 36. | «СПК» | ТОО «СПК» | 30 | 0,2 |
| 37. | «Рассвет» | «Водоканал» | 50 | 0,53 |
| 38. | Частная |  |  |  |

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кладбище | с.Большая Речка | га |
| 3. | Кладбище | ст.Посольская | га |

5.6. ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Территории ритуального назначения. Кладбище с.Большая Речка расположено южнее железной дороги, сохраняется на том же месте с небольшим расширением. Кладбище ст.Посольская  расположено в 0,5 км восточнее от жилой застройки. В связи с наличием дома престарелых территорию кладбища необходимо расширить. Генеральным планом зарезервировано 5 га на развитие кладбища в западную сторону.

Территории складирования и захоронения отходов. Санкционированная свалка твердых бытовых отходов находится в 3,5 км к востоку от ст.Посольская, занимает площадь 1 га. Несанкционированные свалки имеются в с.Большая Речка (0,05 га), ст.Посольская (0,05 га), в местности Байкальский Прибой (0,01га).

5.7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

В настоящее время на территории МО СП «Большереченское» организованными перевозками пассажиров занимается 1 перевозчик по 1 регулярному маршруту .Транспортная сеть организованных пассажирских перевозок в поселении практически сформирована и охватывает все населенные пункты также с помощью электропоезда  «Улан-Удэ –Мысовая».

Автомобильная дорога в районе оп.Байкальский Прибой обеспечивает транспортную связь населенного пункта оп.Байкальский Прибой и турбаз, расположенных вдоль берега. На многих участках автодороги не обеспечен водоотвод, видимость и безопасность движения автотранспорта. Покрытие изношено полностью. Автотранспорт  проезжая вблизи отдыхающих создает опасность наезда на людей и аварий. Необходимо автодорогу отвести от турбаз и берега  о.Байкала  параллельно железной дороге.

5.8.РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ.

Рекреационные ресурсы

Посольский сор располагает привлекательными собственными туристскими ресурсами, кроме того, он является одним из достаточно крупных, исторически сложившихся туристских центров на Байкале, к которому тяготеют иные территории, располагающие ограниченными туристскими -ресурсами, или отдельными видами ресурсов. В настоящее время территория Посольского сора связана туристскими коммуникациями с большинством близко расположенных территорий Республики Бурятия и Иркутской области, вместе с тем активно развиваются туристские коммуникации с иными регионами России, а также с некоторыми зарубежными странами. Данные коммуникации являются основой для формирования туропотока, развития партнерских связей, привлечения инвестиций. Это служит предпосылкой для создания здесь современного туристско-рекреационного комплекса, выполняющего одновременно роль автономного принимающего туристского района и структурообразующего центра, позволяющего эффективно использовать все туристские ресурсы Кабанского района. Существующие условия благоприятствуют формированию туристско-рекреационного комплекса Посольского сора в качестве доминирующего (на уровне Кабанского района) туристского центра на левобережье реки Селенги. Вместе с тем, очевидно, что такое развитие комплекса возможно при условии сохранения благоприятной экологической обстановки как непосредственно на самой территории, так и на близлежащих территориях, и успешного включения данной территории в систему формирующегося рынка туризма Байкальского региона и иные рынки (в том числе международный рынок).

С учетом существующих экологических ограничений на хозяйственное использование природных ресурсов Байкала и отдельные виды хозяйственной деятельности, а также его статуса Участка мирового наследия ЮНЕСКО, туристская деятельность в природных условиях Посольского сора, которые отличаются особой чувствительностью к негативным воздействиям, должна осуществляться на основе применения современных эколого-безопасных методов и технологий. Здесь на постоянной основе должны действовать системы мониторинга за состоянием природной среды и управления, обеспечивающие своевременное принятие адекватных мер по предотвращению ущерба природному комплексу залива и ликвидации негативных последствий.

Важным является наличие как естественных, так и искусственных факторов, ограничивающих развитие рекреации в географическом плане, в том числе близкое от берега оз. Байкал расположение железной дороги к югу от Посольского сора и связанную с этим невозможность расширения рекреационной территории в южном направлении, близкое расположение к прибрежной полосе участков болот и отсутствие здесь дорог. Однако есть условия распространения рекреационной деятельности в северном направлении за счет туристского освоения местностей на побережье оз. Байкал и развития отдельных видов экологического туризма в дельте р. Селенги.

Посольский Сор является самым крупным из мелководных заливов Байкала, отделенных от основной акватории песчаными косами. Посольские песчаные косы, Северная и Южная, имеют общее название – полуостров Карга. Залив Посольский Сор имеет равномерные глубины – почти повсеместно до 3-4 метров. В залив впадают реки: Большая Речка, которая возле устья образует протоку Старица, Толбузиха, Абрамиха и Култушная, все реки стекают со склонов хребта Хамар-Дабан. Вся территория Посольского сора объявлена особо охраняемой природной территорией Республики Бурятия, на ней был установлен режим ограничения нагрузок.

На северо-востоке залива Посольский Сор расположено село Посольское и Посольский Спасо-Преображенский монастырь. На южной стороне залива Посольский Сор – местность Поворот, далее село Боярск. Посередине залива расположены рекреационные местности: Байкальский прибой и Култушная, которые разъединяет река Абрамиха. Возле каждой местности есть остановки электропоездов.

Местность Поворот связана с автодорогой № 55 через село Боярск, но связывающая дорога очень плохого качества.

Посольский сор является специфическим природным комплексом Байкала, где представлены разные растительные и живые сообщества Сибири, разнообразные ландшафты. Это единственный на озере Байкал закрытый от основной акватории залив, в котором активный водообмен происходит в основном во время штормов. Благодаря хорошему прогреванию воды в заливе Посольский сор происходит нагул молоди омуля.

Залив давно используется для организации отдыха. В основном используется 14-километровая береговая полоса залива Посольский сор, на которой ведется строительство туристских объектов, размещаются базы отдыха, кемпинги, магазины, пункты проката лодок.

В связи с высокими рекреационными нагрузками, в последние годы заметными стали неблагоприятные изменения природной среды в заливе Посольский сор. В 1999 году вся территория Посольского сора была объявлена особо охраняемой природной территорией Республики Бурятия, на ней был установлен режим ограничения нагрузок.

живописная горная река Большая Речка,  памятники природы: пять родников, кедровый бор на правой стороне реки Большая Речка, два источника с предположительно целебной минеральной водой, озеро Байкал-жемчужина Сибири, музей живой природы, расположенный в ОАО ВостСиб РыбЦентр «Большереченский рыбоводный завод». На побережье Байкала в районе Байкальский прибой расположены  38 туристических баз, которые оказывают платные услуги по отдыху и оздоровлению людей. На ст.Посольская,  в сосновом бору находится учреждение социального значения, где проживают одинокие и пожилые пенсионеры. Также на ст.Посольская имеется оздоровительный лагерь для детей «Орленок». Через поселение проходит царский тракт, имеются остатки разрушенного памятника времен гражданской войны с захоронениями погибших  белочехов. В селе Большая Речка построены два подвесных моста через Большую Речку, имеется две скважины, из которых поступает теплая вода самотеком. В лесу произрастают дикоросы: голубика, клюква, черника, шиповник, жимолость, черемуха, малина, огромные заросли папоротника, черемши, различные лекарственные травы. Объем заготовок дикоросов по оценке администрации составляет 2,5-3,0 тонны за сезон. Все это способствует развитию туризма, сферы по отдыху и оздоровлению людей, строительству пунктов приема дикоросов, строительству крытого рынка для населения, ведения личного подсобного хозяйства. На территории поселения располагался бывший транспортный совхоз «Большереченский». В настоящее время  после  реорганизации в ОАО «Большереченское» вся деятельность прекращена. Поселение расположено в очень выгодном экономико-географическом положении, это способствует созданию индустрии туризма и отдыха, развитию сельского хозяйства и придорожного сервиса. При поступлении средств от туризма и развития экономики появится возможность решить проблемы социального значения: благоустройство поселения, улучшение медицинского обслуживания населения, улучшения культурного досуга, обеспечение интеллектуального, физического и эстетического развития.

Для развития туристско-рекреационного комплекса МО СП «Большереченское» обладает богатейшим уникальным потенциалом. Байкал и его побережье в районе оп.Байкальский Прибой представляют исключительно ценную в рекреационном отношении территорию, пользующуюся известностью, как в Бурятии, так и за ее пределами. Основные достоинства - своеобразный микроклимат побережья озера, большое количество баз отдыха, достаточно развитая инфраструктура, удобная транспортная цепочка. Уникальные исторические и природные памятники, большие охотничьи угодья, позволяют развивать познавательный, экологический конгрессный и спортивный туризм, охоту, создают великолепные условия для оздоровительного отдыха. Общая потенциальная ёмкость всех видов туризма оценивается в районе в 0,5 миллион человеко-дней в год.

Рекреационные объекты

В настоящее время в МО СП «Большереченское» функционирует 38 баз отдыха. Изменение экономической ситуации, распад хозяйственных связей, падение производства, усиление инфляционных процессов и, как итог, снижение уровня жизни населения вызвали в свое время резкий спад в сфере туризма Бурятии. В условиях роста цен на путёвки при сокращении дотаций на них и традиционно невысоком уровне комфорта и услуг незагруженными оказались большинство домов отдыха, турбаз, курортных гостиниц и других средств туристского размещения республики. Почти полное прекращение их деятельности привело к оттоку кадров - опытных специалистов.

На протяжении многих лет развитие сферы туризма в республике не уделялась достаточно внимания, а её финансирование осуществлялось по остаточному принципу. В результате материальная база туризма характеризуется высокой степенью морального и физического износа, дефицитом современных объектов размещения. Все средства размещения  не имеют категорийности, большинство зданий и сооружений обустроены по устаревшим проектам, не имеют горячей воды, душевых и ванн. Недостаточно развиты такие важнейшие элементы туристской инфраструктуры, как транспорт, связь, сеть предприятий питания и развлекательных услуг, спортивных сооружений. Находящиеся в эксплуатации здания и сооружения, построенные в период действия остаточного принципа финансирования имеют большой физический и моральный износ. В целом более 80% материальной базы туризма нуждается в капитальном ремонте, модернизации или функциональной реконструкции.

В последние годы ситуация начала меняться к лучшему. За 2004-2006 годы введены в эксплуатацию после реконструкции турбазы в рекреационных местностях Байкальский Прибой,  завершается реконструкция турбазы «Байкальский залив» Красноярского электрохимического завода. Готов проект строительства очистных сооружений для этой базы.

Для привлечения инвестиций в туристско-рекреационный комплекс района проведена работа с экспертными группами по оформлению предложений по Особой экономической зоне туристско-рекреационного назначения.

За 2004-2006 годы инвестировано в объекты туризма 37,45 миллионов рублей:

1.ПО «Электрохимический завод» рекреационная местность Байкальский прибой - 35,45 млн. руб.;

5.ООО «Турбаза «Волна»-2 млн. рублей

Зона отдыха «Байкальский прибой»

Зона отдыха Байкальский прибой расположена в 130 км от Улан-Удэ, в заливе Посольский Сор, по дороге от Улан-Удэ до Иркутска, рядом с зоной отдыха Култушная. Сором сибиряки называют хорошо прогреваемое, прибрежное мелководье, отделенное от основной акватории песчаными косами. Залив отделен от Байкала двумя песчаными косами, благодаря чему вода в заливе хорошо прогревается. Посольский сор является специфическим природным комплексом, где представлены разные растительные и живые сообщества, разнообразные ландшафты. Пляж песчаный, вход в воду плавный, залив мелкий, благодаря чему Посольский Сор рекомендуется для семейного отдыха.

Зона отдыха занимает территорию, жестко ограниченную в пространстве естественными (акваторией озера Байкал, руслами рек Абрамиха и Толбозиха) и искусственными (транссибирской железнодорожной магистралью) ограничениями. Въезд на территорию зоны отдыха осуществляется через территорию о.п.Байкальский Прибой от автодороги федерального значения «Байкал». Планировочная структура зоны отдыха линейная, односторонняя, вдоль автодороги шириной 5 м, проходящей по берегу оз.Байкал, по которой осуществляются подъезды к базам отдыха  и другие транспортные функции. Протяженность застройки участков баз вдоль берега достигает 3 км. Застройка участков баз отдыха преимущественно деревянная, 1-2-этажная. Выделены зоны для палаточных кемпингов и туристских стоянок. Организован прокат катеров, водных мотоциклов, скутеров, катамаранов. Работают 9 торговых точек - 5 магазинов в помещениях баз отдыха, 4 киоска. Питаться можно в летних кафе, столовой турбазы «Байкал» Кабанского РайПО. Для полноценного досуга имеются танцевальные и спортивные площадки, организуются дискотеки. Имеется 14 причальных сооружений в форме металлических мостиков на сваях, вынесенных в акваторию залива на расстоянии до 40 м. от берега. Есть пункт междугородней связи.

Расположено 38 объектов отдыха (перечень приведен в п.6.5. пояснительной записки), из них на территории о.п.Байкальский Прибой: одна –с восточной стороны от железной дороги, 5 – на противоположной стороне, в жилой застройке. Подавляющее большинство баз имеет неудовлетворительные показатели по благоустройству и инженерной инфраструктуре. Существующая грунтовая автодорога является источником пыли и шума.

Перспективы развития. В 2005 году по заказу администрации МО «Кабанский район» ООО ТМ «Улан-Удэархпроект» была разработана «Схема генерального плана зоны отдыха»Байкальский Прибой» Кабанского района РБ».

Основные проектные решения. Численность постоянного и отдыхающего населения: 1 вариант – 3150 человек, 2 вариант – 4150 человек.

Упорядочение и реконструкция существующей застройки.

Перечень проектируемых объектов сферы обслуживания и активного отдыха

- Физкультурно-спортивные сооружения

- Культурно-досуговые помещения

- Концертный зал

- Танцевальные залы

- Залы игровые

- Библиотека

- Магазины торговой площадью 1200м2

- Кафе, бары, рестораны на 300 мест

- Пункты бытового обслуживания

- Отделение связи, телеграф

- Пункт охраны порядка, предотвращения ЧС

- Административно-хозяйственная зона

- Открытые автостоянки и пункты автосервиса на 350 а/м

Развитие зоны намечено в два этапа:

- Первый (5-10 лет) – обеспечение начального уровня комфортности для соответствия требованиям, предъявляемым к объектам туризма федерального масштаба.

- строительство подъездной автодороги с южной стороны существующих участков баз отдыха, строительство автостоянок, железнодорожного и автовокзала;

- Второй (10-25 лет) – обеспечение уровня комфортности для соответствия требованиям, предъявляемым к объектам туризма международного уровня.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория Большереченского поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Большереченское" входит в 9-балльную сейсмическую зону.

Наледи

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

## Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

6.1. Современное положение и перспективы развития.

В настоящее время в поселении нет предприятий по производству сельскохозяйственной продукции и ее переработки, кроме подсобного хозяйства Посольского дома-интерната.

Вопросами рыборазведения занимается образованный с1933 года Большереченский рыборазводный завод. В настоящее время ОАО «ВостСибРыбЦентр» Большереченский рыбоводный завод занимается искусственным разведением омуля, круглогодовым ловом рыбы и ее переработкой.

Объем продукции за 2006 год 10363 тыс.руб. ,заложено 683 млн.шт.живой личинки омуля, численность занятых составляет 71 человек. В 2006 открыто кафе-закусочная, создано дополнительно 3 рабочих места .

У населения имеется 202 головы КРС, 50 овец, 20 свиней, 44 козы, 16 лошадей, 52 кролика, 1204 куриц, 28 пчелосемей.

В Посольском доме-интернате, который расположен на ст.Посольская, проживает 209 человек. Интернат имеет свое подсобное хозяйство -44 дойные коровы,40 свиней,10 лошадей. Выращивает овощи на 1 га, картофель 5 га, зерновые на 100 га.

Развитие такой отрасли, как растениеводство в большей степени, чем другие отрасли сельского хозяйства зависит  от природно-климатических условий. На получение хороших урожаев отрицательно влияют: засуха, наводнение, вредители сельскохозяйственных культур.

Основной отраслью животноводства в поселении является молочно-мясное скотоводство. Происходит спад поголовья. Корма на зимне-стойловый период заготавливаются не в полном объеме из-за повторяющейся засухи.

Количество малых предприятий - 11. В малых предприятиях создано 20 новых рабочих мест, два предприятия по переработке леса,  8 предприятий в сфере торговли. Предприятия, оказывающие транспортные услуги -1. В этом предприятии владелец маршрутного микроавтобуса, которые ранее были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Стратегические направления развития поселения

- Создание индустрии отдыха и туризма.

Реализация туристско-рекреационного потенциала путем:

- расширения сети домашних гостиниц, баз отдыха с круглогодичным проживанием;

- развития водных видов спорта;

- расширения услуг по зимним видам спорта;

- расширения  перечня услуг, предлагаемых туристам.

- Развитие придорожного сервиса. Строительство АЗС, придорожного рынка.

3. Развитие местного промышленного производства на основе:

- Развития заготовительной деятельности и дальнейшей поставки экологически чистой сельскохозяйственной продукции непосредственно в зоны отдыха туристов, переработка сельскохозяйственной продукции, молока, мяса и т. д.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

В населенных пунктах поселения предусматривается новая жилая застройка усадебного типа с полным инженерным благоустройством.

| Наименование села | Направления территориального развития | Количество земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расч.срок | в т.ч. на 1 очередь |
| ст.Посольская | северное | 77 | 20 |
| с.Большая Речка | западное | 85 | 28 |
| о.п.Байкальский Прибой | восточное | 22 | 8 |

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Кабанск и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Проектируемые объекты

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. |  |  | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очер. | Расч.срок |  |  |
| ст.Посольская |
| 1. | Дом культуры | мест | 200 | - | 3466 | 4 |
| 2. | Баня | объект | - | 8 | 878 | 2 |
| 3. | Спортивный комплекс | объект | 1 | - |  | 3 |
| 4. | Стадион | га | 1,4 | - |  |  |
| 5. | Кафе | мест | - | 50 | 1821 | 6 |
| 6. | Бассейн открытый |  |  |  |  |  |
| 7. | Магазин: -прод.товаров -непрод.товаров |  | 30 80 | 25 80 | 250 888 200 888 |  |
| с.Большая Речка |
| 1. | Общественный подцентр: -магазин прод.тов. -маг. непрод.тов. -кафе -КБО | м2 торг.площ. м2 торг.площ. мест раб.мест | 40 80 - - | 40 80 25 5 | 2х300 2х888 900 620 | 2 4 3 5 |
| 2. | Детский сад | мест | 50 | - | 1785 |  |
| 3. | Летний рынок | мест |  |  |  |  |
| о.п.Байкальский Прибой |
| 1. | Здание дирекции рекреационной зоны «Байкальский Прибой» | объект | 1 | - | 2921 | 9 |
| 2. | Торгово-рыночный комплекс | торг.площ. | - | 50 | 400 | 5 |

7.3. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА

Возможность создания и развития индустрии туризма с использованием ресурсов озера Байкал (длина прибрежной зоны 18 км); на территории поселения расположены туристские объекты и  близкое расположение населенных пунктов, позволяющее развивать сотрудничество рекреационных предприятий и местных производителей сельхозпродукции в обеспечении потребностей рекреации в продуктах.

Одним из направлений развития туристско-рекреационного комплекса в районе станет обновление и расширение его материальной базы. Существенными факторами, влияющими на активное развитие туризма в поселении, являются наличие в республике центра деловой активности (Улан-Удэ), богатство природных ресурсов, привлекательных для инвесторов, наличие в районе промышленных предприятий, имеющих связь с другими регионами страны. Они обуславливают возможность развития делового туризма (конгрессы, совещания, симпозиумы, экономические ярмарки).

Развитие инфраструктуры туризма потребует увеличение и развитие субъектов малого бизнеса направленных на:

- развитие предпринимательства в предоставлении услуг по перевозке пассажиров;

- развитие инфраструктуры, по розничной продаже автозапчастей и по ремонту автотранспорта вдоль федеральной автодороги;

- развитие придорожного сервиса в комплексе, с предоставлением услуг общественного питания, услуг гостиниц, АЗС, шиномонтажа, телефонной связи, электронной связи и других;

- расширение сети домашних гостиниц, гостевые домики;

- развитие сельскохозяйственной деятельности и дальнейшей поставкой экологически чистой сельскохозяйственной продукции непосредственно в зоны отдыха туристов, переработка сельскохозяйственной продукции. молока, мяса и т. д.

7.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.4.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

с.  Большая Речка, ст. Посольская.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО «СП Большереченское» включает в себя  2 котельные, на которых  установлены 4  котлоагрегата.  Данные  по котельным  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большереченский рыбзавод | Братск-1 | 2 | 2 | 0,34 |
| 2 | Котельная Посольского Дома-интерната | Братск-1 | 2 | 2 | 0,21 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 4,0 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 0,55 Гкал/час, что в четыре  раза ниже установленной мощности.

Котельные недоукомплектованы насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на котельных является уголь Тугнуйского месторождения. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей от котельных преимущественно подземная, в бетонных лотках. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей составляет 3 км  в двухтрубном измерении.  Износ тепловых сетей в Большереченском сельском поселении составляет 70%.

Часть зданий общественно-административной  застройки  отапливаются от автономных котельных и печей, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

о.п. Байкальский Прибой.

В  этом населенном пункте  централизованное  теплоснабжение отсутствует:  общественные здания и жилые дома  имеют печное либо электрическое  отопление.

Зона отдыха «Байкальский Прибой».  Базы отдыха, расположенные на территории Большереченского сельского поселения, эксплуатируются преимущественно в летний период времени. Базы круглогодичного функционирования имеют печное либо электрическое отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Большереченское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО «СП Большереченское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| ст. ПОСОЛЬСКАЯ |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 76.1 0.065 | 51.4 0.044 | 4.2 0.004 | 131.6 0.113 |
|  | Детский сад | 41.81 0.04 | 12.10 0.01 | 12.21 0.01 | 66.12 0.06 |
|  | Спортивный комплекс | 23.8 0.020 | 16.1 0.014 | 5.2 0.005 | 45.17 0.04 |
|  | Магазин прод. товаров | 5.63 0.00 | 1.33 0.00 | 1.36 0.00 | 8.33 0.01 |
|  | Магазин пром. товаров | 20.01 0.02 | 4.74 0.00 | 0.24 0.00 | 25.00 0.02 |
|  | ИТОГО первая очередь | 167.36 0.14 | 85.68 0.07 | 23.24 0.02 | 276.27 0.24 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Кафе на 50 мест | 37.80 0.03 | 75.61 0.07 | 9.21 0.01 | 122.62 0.11 |
|  | Магазин прод. товаров | 5.63 0.00 | 1.33 0.00 | 1.36 0.00 | 8.33 0.01 |
|  | Магазин пром. товаров | 20.01 0.02 | 4.74 0.00 | 0.24 0.00 | 25.00 0.02 |
|  | Баня | 23.3 0.02 | 4.9 0.00 | 0.3 0.00 | 28.5 0.02 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 86.72 0.07 | 86.55 0.07 | 11.17 0.01 | 184.44 0.16 |
|  | Всего новое строительство | 254.08 0.22 | 172.23 0.15 | 34.40 0.03 | 460.71 0.40 |
| БОЛЬШАЯ РЕЧКА |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -магазин прод. товаров | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 1.36 0.00 | 9.72 0.01 |
|  | -магазин пром. товаров | 20.01 0.02 | 4.74 0.00 | 0.20 0.00 | 24.95 0.02 |
|  | -предприятия бытового обслуживания | 12.14 0.01 | 29.42 0.03 | 1.05 0.00 | 42.60 0.04 |
|  | - кафе на 25 мест | 21.35 0.02 | 15.48 0.01 | 34.54 0.03 | 71.38 0.06 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 60.26 0.05 | 51.24 0.04 | 37.15 0.03 | 148.65 0.13 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 75.52 0.06 | 21.86 0.02 | 21.98 0.02 | 119.36 0.10 |
|  | Аптека | 3.56 0.00 | 2.58 0.00 | 0.42 0.00 | 6.56 0.01 |
|  | Магазин | 56.35 0.05 | 13.35 0.01 | 3.18 0.00 | 72.87 0.06 |
|  | Кафе на 10 мест | 18.68 0.02 | 37.37 0.03 | 4.61 0.00 | 60.66 0.05 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 154.10 0.13 | 75.15 0.06 | 30.18 0.03 | 259.44 0.22 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 214.37 0.18 | 126.39 0.11 | 67.33 0.06 | 408.09 0.35 |
| о.п. БАЙКАЛЬСКИЙ ПРИБОЙ |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Дирекция рекреационной зоны "Байкальский Прибой" | 69.3 0.060 | 13.9 0.012 | 0.4 0.000 | 83.6 0.072 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 69.30 0.06 | 13.86 0.01 | 0.44 0.00 | 83.60 0.07 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Торгово-рыночный комплекс | 9.02 0.01 | 2.14 0.00 | 2.27 0.00 | 13.42 0.01 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 9.02 0.01 | 2.14 0.00 | 2.27 0.00 | 13.42 0.01 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 78.32 0.07 | 16.00 0.01 | 2.71 0.00 | 97.02 0.08 |
| ЗОНА ОТДЫХА «БАЙКАЛЬСКИЙ ПРИБОЙ» |
|  | 1-ая очередь | 626,500 0,54 | 75,18 0,07 | 76,8 0,07 | 778,48 0,67 |
|  | Расчетный срок | 1543, 875 1,33 | 185,265 0,16 | 266,76 0,23 | 1995,9 1,72 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Большереченское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО «СП Большереченское» предусматривается централизованное (от проектируемых и реконструируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

ст.Посольская. Для обеспечения теплом существующего общественно-административного центра ст. Посольская предусматривается  строительство новой модульной котельной на газовом топливе типа «Рационал-750» номинальной теплопроизводительностью 820 кВт.

В состав блочно–модульных  котельных помимо котельного оборудования включаются: насосные системы, оборудование гидравлической развязки и обеспечения требуемого температурного режима работы системы теплоснабжения, система поддержания давления теплоносителя, система автоматики и безопасности, система внутреннего топливоснабжения и оборудование учета расхода топлива, система внутреннего электроснабжения и освещения, система отопления и вентиляции котельной, система удаления дымовых газов, состоящая из утепленных газоходов и стволов дымовых труб для каждого из котлов, система водоподготовки, оборудование системы горячего водоснабжения, другое необходимое оборудование.

Блочно-модульные котельные располагаются в быстровозводимых зданиях, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Топливом для котельных  на рассматриваемый период  является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, котельные переводятся  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Теплоснабжение существующей усадебной жилой застройки ст. Посольская сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

с. Большая Речка. Для обеспечения теплом существующего общественно-административного центра и прилегающей к нему  жилой застройки предусматривается реконструкция существующей котельной Большереченского рыбзавода  с заменой ее модульной газовой котельной типа  «Рационал-750»  теплопроизводительностью 820 кВт.

В новой застройке на расчетный срок планируется строительство модульной газовой котельной теплопроизводительностью 1060 кВт. В проекте применяется модульная котельная типа  «Рационал-1000».

В состав блочно–модульных котельных помимо котельного оборудования включаются: насосные системы, оборудование гидравлической развязки и обеспечения требуемого температурного режима работы системы теплоснабжения, система поддержания давления теплоносителя, система автоматики и безопасности, система внутреннего топливоснабжения и оборудование учета расхода топлива, система внутреннего электроснабжения и освещения, система отопления и вентиляции котельной, система удаления дымовых газов, состоящая из утепленных газоходов и стволов дымовых труб для каждого из котлов, система водоподготовки, оборудование системы горячего водоснабжения, другое необходимое оборудование.

Блочно-модульные котельные располагаются в быстровозводимых зданиях, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Топливом для котельных  на рассматриваемый период является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, котельные переводятся   на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Теплоснабжение остальной усадебной жилой застройки с. Большая Речка на рассматриваемый период сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – электрических или на газовом топливе.

о.п. Байкальский Прибой. Теплоснабжение общественно-административной застройки села, с учетом малых нагрузок, тоже решается перевести на автономное электроотопление: электрокотлы, электрорадиаторы, электрические воздухонагреватели. Суммарная нагрузка по селу на электротеплоснабжение составит  94,31 кВт. Существующие твердотопливные котлы консервируются и переводятся в резерв. Горячее водоснабжение осуществляется  системами солнечных коллекторов. Суммарная нагрузка на горячее водоснабжение зданий  составляет  2,71 кВт.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки о.п. Байкальский Прибой на рассматриваемый период сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – электрических или на газовом топливе.

Зона отдыха «Байкальский Прибой». Теплоснабжение баз отдыха сохраняется  автономным, а также от индивидуальных котельных – электрических или на  газовом топливе (см. «Схему генерального плана зоны отдыха «Байкальский прибой», разработанную  ООО «Улан-Удэархпроект» в 2005 году).

Подробное описание и расчет теплоснабжения застройки сел МО СП «Большереченское» будет произведен в проектах генеральных планов.

Тепловые сети.  В с. Большая Речка, ст. Посольская, где проектируется развитие централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая

изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

7.4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Большереченское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 24 разведочно-эксплуатационных скважин (табл.3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.ст. Посольская | 1982-1991 | 786 | 11 | Верхнечетвертичных и современных аллювиаль-ных отложений, представ-ленных гравийно-галеч-ными отложениями | 50,0-105,0 | 0,83-10,0 |
| с. Большая Речка | 1966-1991 | 575 | 9 | Современно-аллювиальных и аллювиально-пролюви-альных отложений, пред-ставленных гравийно-га-лечными отложениями с песчаным заполнителем; Верхнепротерозойских отложений представленных известняками и сланцами кристаллическими | 50,0-105,0 | 0,83-10,0 |
| п.Байкальский Прибой | 1968-1995 | 123 | 4 | Современно-аллювиальных и аллювиально-пролюви-альных отложений, пред-ставленных гравийно-га-лечными отложениями с песчаным заполнителем | 70,0-78,0 | 1,8-11,0 |

Обследованием разведочно-эксплуатационных скважин поселения установлено, что водозаборные скважины эксплуатируют в основном подземные воды на участках недр  с неутвержденными запасами. Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных отложений не защищен от загрязнения с поверхности.

Качество подземных вод на водозаборах  с. Большая Речка  не соответствует требуемым нормам «Вода питьевая» по содержанию железа  от 0,4 до 32 мг/дм3 при ПДК 0,3мг/дм3.  По скважинам ст. Посольская и о.п. Байкальский Прибой сведения о качестве воды отсутствуют.

В  селах  МО «СП Большереченское» централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий  (школы, клубы и др.), а также для небольших жилых построек.  Население для водоснабжения использует общественные водокачки, индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг.

Суммарный водоотбор подземных вод по водозаборам Большереченского поселения, согласно данным представляемых в Управление «Байкалводресурсы» (отчетность по форме 2ТП-«Водхоз»), в 2009г составил 6,0034 тыс.м3/сут (табл.4)

Таблица 4

| № п/п | Наименование предприятия | Используемое количество скважин | Водоотбор тыс.м3/сут | Водоотбор млн.м3/год | Тип исполь-зования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Посольская, дистанция гражданских сооружений и водоснабжения ВСЖД- филиала ОАО «РЖД» | 2 | 0,010 | 0,004 | ХПВ |
| 2 | с.Большая Речка, побережье оз. Байкал.СПК «Кабанский рыбзавод» уч.Посольский | 1 | 0,105 | 0,038 | ХПВ, ПТВ и прочие |
| 3 | с. Большая Речка, ОАО «Большереченское» | 4 | 0,055 | 0,020 | СХВ, ОРЗ |
| 4 | с. Байкальский Прибой. ФГУП ПО «Электрохимический завод», т/б «Байкальский Прибой» | 1 | 0,017 | 0,006 | ХПВ, ПТВ |
| 5 | ст. Посольская, Посольский дом-интернат | 1 | 0,049 | 0,018 | ХПВ |
|  | Итого: | 9 | 0,236 | 6,0034 |  |

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Большереченское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

ст. Посольская                                        1 очередь  - 1000чел;  на расчетный срок –1200 чел.

с. Большая Речка                                     1 очередь - 600 чел;   на расчетный срок – 800 чел.

о.п. Байкальский Прибой                       1 очередь  - 100 чел;  на расчетный срок – 150 чел.

Зона отдыха «Байкальский Прибой»    1 очередь  - 3000чел;  на расчетный срок –4150 чел

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Большереченское» можно отнести школы, детские сады, спортивные  центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  туристско-рекреационные центры.

Категория систем водоснабжения сел  Большереченского поселения  – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная и часть жилой застройки,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.5

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды зоны отдыха «Байкальский прибой» определены «Схемой генерального плана зоны отдыха «Байкальский прибой», разработанной  ООО «Улан-Удэархпроект» в 2005 году.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Большереченское» представлены в таблице 6

Таблица 5

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Таблица 6

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Большереченское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| ст. Посольская | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 200 | 38 | 400 | 101 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 800 | 44 | 800 | 44 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 8 | - | 15 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 200 | 10 | 400 | 20 |
|  | Итого: | 1000 | 164 | 1200 | 180 |
| с. Большая Речка | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 150 | 29 | 350 | 88 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 450 | 25 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 5 | - | 11 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 150 | 8 | 350 | 18 |
|  | Итого: | 600 | 67 | 800 | 142 |
| о.п. Байкальский Прибой | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 100 | 6 | 150 | 8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,6 | - | 0,8 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,5 | - | 0,7 |
|  | Итого: | 100 | 7,1 | 150 | 9,5 |
| Зона отдыха «Байкальский прибой» | Хозяйственно-питьевые нужды | 3000 | 361 | 4150 | 689 |
|  |  | 3000 | 361 | 4150 | 689 |

Система водоснабжения сел МО «СП Большереченское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

ст. Посольская. Водоснабжение  ст. Посольская на первую очередь и расчетный срок предусматривается централизованным от проектируемого водозабора подземных вод суммарным  водоотбором 180 м3/сут. Водозабор состоит из трех скважин (в т.ч. одной резервной), оборудуемыми  центробежными погружными насосами. Расстояние между скважинами 50м.

Подача воды осуществляется по схеме «водозабор - водонапорная башня - потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемой водонапорной башни.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорной башне.  При  необходимости приведения качества воды в соответствие санитарным нормам, на водозаборе предусматривается строительство станции водоподготовки, а также бактерицидная станция с двумя установками обеззараживания воды УОВ-10.   Принцип работы установки УОВ-10 основан на действии жесткого ультрафиолетового излучения УФ-лампы, которое при попадании на микробные клетки разрушает белковые коллоиды и ферменты их протоплазмы. УФ-метод не вносит в воду никаких химических веществ, но селективно уничтожает микробы, поэтому метод является эффективным и экологически чистым.

Емкость водонапорной башни  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  – 1х10 л/с, на внутреннее пожаротушение клуба из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:  Wпож= (10+2х2,5)∙3,6) =54 м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 9+0,6∙54=41,4 м3

Пожаротушение общественных и жилых  зданий предусматривается из пожарных резервуаров и гидрантов.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

с. Большая Речка. Водоснабжение существующей застройки с. Большая Речка на первую очередь и расчетный срок проектируется от  существующих водозаборов, которые приводятся в соответствие требованиям СаНПиН: ограждаются зоны санитарной охраны, оборудуются станции водоподготовки, в т.ч. УФО.

Для новой застройки с. Большая Речка на  расчетный срок проектируется водозабор подземных вод  суммарным  водоотбором 65 м3/сут. Водозабор состоит из двух скважин (в т.ч. одной резервной), оборудуемыми  центробежными погружными насосами. Расстояние между скважинами 50м.

Подача воды осуществляется по схеме «водозабор - водонапорная башня - потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемой водонапорной башни.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорной башне.

Емкость водонапорной башни  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  – 1х5 л/с, на внутреннее пожаротушение клуба из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:  Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3 .

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 3,3+0,6∙36=24,9м3

Пожаротушение общественных и жилых  зданий предусматривается из пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

о.п. Байкальский Прибой.  Для  надежного водоснабжения о.п. Байкальский Прибой  необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 10 м3/сут.   Скважина оборудуется  погружным  центробежным насосом.

Емкость водонапорной башни, устанавливаемой в павильоне скважины,  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  села – 1х5 л/с,  :   Wпож= 5∙3,6 =18 м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит не более 25м3.

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 0,5+0,6∙18=11,3 м3

Пожаротушение в селе  предусматривается из пожарных резервуаров.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Большереченское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода ст. Посольская и с. Большая Речка проектируются кольцевыми.  Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Тушение пожара в селах ст. Посольская, Большая Речка осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, и от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами проектируемого пожарного депо ст. Посольская.

7.4.3.КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП  Большереченское» отсутствует.

Канализация жилой и общественной застройки сел МО «СП Большереченское» выгребная за счет надворных уборных, вывоз ЖБО осуществляется на очистные сооружения  Посольского Дома-интерната.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 7.

Таблица 7.

Суммарные расходы сточных вод  сел  МО «СП  Большереченское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| ст. Посольская | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 200 |  | 400 |  |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 800 |  | 800 |  |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 8 | - | 14 |
|  | Итого: | 1000 | 91 | 1200 | 157 |
| с. Большая Речка | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 150 | 29 | 350 | 88 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 450 | 25 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3 | - | 4 |
|  | Итого: | 600 | 33 | 800 | 42 |
| о. п. Байкальский прибой | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 100 | 5 | 150 | 6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  | Итого: | 100 | 5,5 | 150 | 6,6 |
| Зона отдыха «Байкальский прибой» | Хозяйственно-питьевые нужды | 3000 | 361 | 4150 | 689 |
|  |  | 3000 | 361 | 4150 | 689 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП Большереченское» проектируется устройство централизованной  канализации.

ст. Посольская. Для существующей и перспективной застройки ст. Посольская  проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые очистные  сооружения. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки  ст. Посольская. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

с. Большая Речка. Для существующей и перспективной застройки с. Большая Речка  проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые очистные  сооружения. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки  с. Большая Речка. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

о.п. Байкальский Прибой.  На рассматриваемый период предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки  с. Большая Речка.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

Очистные сооружения.

В МО «СП Большереченское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-II-150-СФ-М»  производительностью 150 м3/сут на ст. Посольская  и КСкомплект-I-50-СФ-М»  производительностью 50 м3/сут в с. Большая Речка.  Станции предназначены  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станциях реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций «КСкомплект-II-150-СФ-М» и  «КСкомплект-I-50-СФ-М» размещается в технических  контейнерах (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

4.1.  Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 8. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 8

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | (10( |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.2. Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

4.3. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подачи стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляются насосами, два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Поля фильтрации

Полная расчетная площадь полей фильтрации равна:

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез);

где :  Fпол – полезная площадь полей фильтрации, га ;

Fрез– резервная площадь полей фильтрации, га равная 10 % полезной  площади;

Кф =0,25 -  увеличение площади в связи с вспомогательными сооружениями;

Fпол = Q / qф ;

где :  Q – среднесуточный расход сточных вод;

Q= 150 м3/сут – ст. Посольская, Q= 50 м3/сут – с. Большая  Речка.

qф – нагрузка на поля фильтрации, по  СНиП 2.04.03-85, табл 47  - qф = 140 м3/ (га*сут),

Fпол = Q / qф =  150/140 =1,07 га – ст. Посольская, Fпол = 50/140 =0,36 га – с. Большая Речка;

Fрез=  1,07 . 0,1 = 0,107 га - ст. Посольская, Fрез=  0,36 . 0,1= 0,04 га - с. Большая Речка;

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез)

Fпф = 1,07 + 0,107+ 0,25 . (1,07 + 0,107) = 1,47 га – ст. Посольская,

Fпф = 0,36 + 0,4+ 0,25 . (0,36 + 0,04) = 0,86 га – с. Большая  Речка.

В зимнее время после промерзания почвы фильтрация сточной воды прекращается и начинается постепенное намораживание поступающей сточной воды.

Требуемая площадь намораживания  равна:

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

где: tн  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 120 дней.

b - коэффициент зимней фильтрации, b=0,55;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,038- высота слоя зимних осадков, принимаемая 10% от слоя годовых осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

Fн =  150. 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 1,6 га – ст. Посольская,

Fн =  50. 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 0,5 га – с. Большая Речка.

Принимаем количество карт полей фильтрации  по 2, общей площадью 1,6 га в ст. Посольская и 0,5 га в с. Большая Речка.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

7.4.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Большереченское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Большереченское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений и крупные населенные пункты.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  ст. Посольская в количестве 1354,07 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  с. Большая Речка и ст. Посольская сетевым природным газом.

7.4.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Большереченское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Большереченское»  проходят:

двухцепная линия  СЦКК-Посольская напряжением 220кВ, протяженностью 89 км;

двухцепная линия Посольская-Большая речка  напряжением 35кВ,  протяжённостью 0.5км;

На территории МО СП «Большереченское» расположены подстанции:

- «Посольская Т» 220/35/10 кВ;

- «Большая речка» 35/10 кВ с трансформаторами (2х1.6) МВА;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Большереченское», составляет 0.752 МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Большереченское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Большая речка» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Большереченское» показывает, что построенный двухцепной фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Большереченское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Большереченское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 1700 жителей составляет 0.85 МВт,   на расчётный период при численности 2150 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  1.333 МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Большереченское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

7.4.6. СВЯЗЬ, РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Телефонная связь

В настоящее время в МО СП «Большереченское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация

В настоящее время в МО СП «Большереченское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Большереченское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 98%.

Проектные предложения

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Большереченское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Большереченское» составляет 3.5 человека.

Количество семей:существующая застройка  1503:  3.5 = 430

I очередь строительства     1700 : 3.5 = 486

расчетный срок                   2150 : 3.5 = 615

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:  существующая застройка  473

I очередь строительства     535

расчетный срок                   677

  - РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень мероприятий  по развитию транспортной инфраструктуры

- Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Строительство АЗС в с.

- Строительство объекта придорожного сервиса (закусочная «Георгий»)

- Строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих.

- Строительство двух автостоянок к турбазам «Ермак» и «Байкальский залив» (для «диких» туристов)

- Строительство автодороги вдоль железной дороги в районе зоны отдыха «Байкальский Прибой».

- Строительство летнего рынка у закусочной «Георгий» по продаже  дикоросов, сельхозпродукции.

- САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусоропеперабатывающего предприяти | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, тыс. куб. м |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| с. Большая Речка | 1 | 1 | 1/0,05 | 10/ Нет данных |
| ст. Посольская | - | 1 | -/0,05 | Нет данных |
| о.п. Байкальский Прибой | - | 1 | -/0,01 | Нет данных |

Утилизация медицинских отходов в МО СП «Большереченское»

Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами.

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение, обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам.

Отведение места под свалку на ст.Посольская.

1. Проблемы сбора и вывоза ТБО в поселении из-за нехватки финансирования. Особенно остро стоит проблема по очистке берега оз.Байкал в местах отдыха «диких» туристов.

2.  Обеспечение ОАО ЖКХ «Большереченское» машиной по вывозу мусора, контейнерами.

3.Строительство бетонных площадок под установку контейнеров в рекреационной зоне .

Схема санитарной очистки в МО СП «Большереченское»:

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местную свалку;

- коммунальные предприятия также осуществляют эксплуатацию существующей свалки;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население в с. Большая Речка, ст. Посольская и о.п. Байкальский Прибой устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местные свалки, расположенные  у старого кладбища с. Большая Речка;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку;

Действующее коммунальное предприятие в минимальном объеме обеспечено автотранспортом для вывоза твердых и жидких отходов; парк машин, в основном устаревший, требует постоянного ремонта и запчастей, на которые у предприятия не хватает средств; также недостаточно финансовых средств для приобретения ГСМ из-за чего нарушается периодичность от вывоза отходов.

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются.

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.

Организация сбора, удаления захоронения и обезвреживания ТБО

МО СП «Большереченское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Административный центр района и поселения – ст.Посольская. Расстояние от с. Большая Речка до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ - 140 км, до райцентра с. Кабанск – 49 км.

Жилой фонд представлен одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Свалка расположена: в 2,5 км восточнее о.п. Байкальский Прибой.

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку; перебои в вывозе мусора бывают из-за отсутствия ГСМ (недостаточно выделяется средств на приобретение ГСМ); Канализационные стоки от неблагоустроенных домов сбрасываются в выгреб, откуда вывозятся вакуумными машинами на рельеф.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки с. Большая Речка

Основные проблемы санитарной очистки села:

- низкий уровень финансирование и как следствие недостаточное количество  контейнеров ТБО и специализированной техники для вывоза отходов, площадок для временного хранения ТБО;

- отсутствие четко сформированных программ и  плана сбора и вывоза ТБО для частного сектора;

- недостаточная мощность санкционированных свалок в отдельных населенных пунктах.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

- Упорядочение деятельности вывозящих организаций.

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочнику, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт | Численность населения тыс. чел. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. полож. | На I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | На I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | На I очередь | Расч. срок |
| с. Большая Речка | 503 | 600 | 800 | 325,1 | 420 | 560 | 176,05 | 210 | 280 |
| ст. Посольская | 929 | 1000 | 1200 | 650,3 | 700 | 840 | 325,15 | 350 | 420 |
| о.п. Байкальский Прибой | 71 | 100 | 150 | 49,7 | 70 | 105 | 24,85 | 35 | 52,5 |
| ИТОГО: | 1503 | 1700 | 2150 | 1052,1 | 1190 | 1505 | 526,05 | 595 | 752,5 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической информированности, образования и воспитания  населения.

Предложения совершенствованию состояния санитарной очистки

1. На  первую очередь:

- Строительство полигона ТБО. Полигон ТБО будет обслуживать несколько населенных мест: с. Большая Речка, ст. Посольская, о.п. Байкальский Прибой.

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

Гигиенические требования к размещению полигона ТБО

Участок для устройства полигона ТБО отведен в соответствии с генпланом МО СП «Большереченское».

На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигона ТБО.

Устройство полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигона ТБО.

Расчет вместимости полигона ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для  обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет произведен с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включая ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.  Для полигона рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншейная схема складирования предлагает проектирование на участке складирования траншей глубиной 3м и шириной по верху 6м. Траншеи проектируются перпендикулярно направлению господствующих ветров. Грунт используется для изоляции ТБО. Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением в одном ярусе в течение не менее 5 лет.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определена путем деления проектируемой вместимости полигона на принимаемую высоту в 3м.

Исходные данные:  Расчетный срок эксплуатации Т = 20 лет. Годовая дельная норма накопления ТБО с учетом обслуживаемого населения на год проектирования  У1 = 3,5 м3/чел.-год и последний год эксплуатации У2 = 4,5 м3/чел.-год. Количество обслуживаемого населения на I- очередь составляет  Н1 = 1503человек в год, с учетом перспективы развития поселка на расчетный срок  Н2 = 2150 чел. Высота складирования ТБО принята условно и составляет   Нп  = 10 м.

Вместимость полигона Ет  на расчетный срок определяется по формуле

Ет = (У1+У2) ∙ (Н1+Н2) ∙ Т ∙ К2 /4 К1                       (1)

Где,  У1 и У2- удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел.год (3,5 и 4,5  м3/чел.год соответственно);

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации (Н1 = 1503 и Н2 = 2150 человек);

Т – расчетный срок (20лет);

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т (К1 = 3,7 табл. 1);

К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слое грунта (промежуточный и окончательный)  (К2 = 1,25 табл. 2).

Ет = (3,5+4,5) ∙ (1503+2150) ∙ 20∙ 1,25 / 4 ∙ 3,7 = 49364,865 м3

Расчет требуемой площади земельного участка полигона.

Площадь участка складирования ТБО:

Фу.с. = 3 Ет / Нп

Где , 3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1 : 4;

Нп  - высота = 6 м

Фу.с. = 3 ∙ 49364,865 / 6 = 24682,4325 м2 =2,47 га

Требуемая площадь полигона составит

Ф = 1,1 Фу.с. + Фдоп.

Где, 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров (0,5 га).

Ф = 1,1 ∙ 2,47 + 0,5 =3,217 га

Организация и технология складирования ТБО

На полигоне ТБО выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. Прием ТБО ведется, как правило, по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в физическом состоянии, которое учитывается спец автохозяйством при заключении договора с обслуживающими организациями).

Контроль качества грунтовых вод на полигоне. Контрольные колодцы.  Для контроля за состоянием грунтовых вод из контрольных колодцев (скважин или шурфов), заложенных по периметру полигона, берут пробы. Пробы воды из контрольного колодца, заложенного выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона (100 м) по течению грунтовых вод заложено 2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона.

Колодцы глубиной 2-6 м выполняются из железобетонных труб диаметром 700 мм до отметки на 0,2 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Фильтрующее днище состоит из слоя щебня толщиной 200 мм. В колодец спускаются по стационарной лестнице. При более глубоком заложение грунтовых вод их контроль осуществляется с помощью скважин. Конструкция сооружений обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания в них случайных загрязнений, возможность водоотлива и откачки, а также удобства взятии проб воды.

Ниже полигона ТБО на нагорных канавах также проектируется место отбора проб поверхностных вод. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраивается подъезд для подъезда автотранспорта.

Анализ проб воды осуществляется специализированной лабораторией по специальному договору.

Рекомендации по рекультивации и использованию участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах не оборудованных мусоропроводами используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

- СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

- Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

- Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | тыс.га | 77,339 | 77,339 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 9,4 | 9,22 |
| 1.2. | Населенных пунктов | тыс.га | 0,187 | 0,3811 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс.га | 0,1967 | 0,1967 |
| 1.4. | Рекреационного назначения | тыс.га | 6,8 | 6,8 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | тыс.га | 42,4 | 42,38 |
| 1.6. | Земли водного фонда | тыс.га | 18,3 | 18,3 |
| 1.7. | Земли запаса | тыс.га | 1,8 | 1,8 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 1,503 | 2,15 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,019 | 0,027 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 21,9 | 62,35 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 14,5 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 21,4 | 21,4 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения - местного значения | км км км | 19,6 1,8 | 19,6 1,8 |
| 4.2. | Протяженность железных дорог | км | 20 | 20 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 5.1. 5.1.1. | Водоснабжение: Водопотребление, всего, в т.ч. на хозяйственно-питьевые цели на производственные нужды | тыс.м3/сут | н/с н/с | 0,332/1,397 0,266/1,262 |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | то же | н/с | 0,332/1,4 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | то же | н/с | 0,332/1,4 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | н/с | 154/222 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | то же | н/с | 124/200 |
| 5.2. 5.2.1. | Канализация: Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе: - хоз.-бытовых сточных вод | тыс.м3/сут | - | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | То же | - | - |
| 5.2.3. | Производительность канализационных очистных сооружений | То же | - | 0,2/1,2 |
| 5.3. 5.3.1. | Энергоснабжение: Суммарное потребление электроэнергии, в т.ч. на нужды промышленных предприятий на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч |  |  |
| 5.3.2. | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
| 5.4. 5.4.1. | Теплоснабжение: Производительность централизованных источников теплоты, в т.ч. | Гкал/час | 4 | 2,3 |
| 5.4.2 | Потребность в тепле | мВт/год | 5,8 | 10,5/11,6 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 5,8 | 10,5/11,6 |
| 5.5. 5.5.1. | Санитарная очистка территории: Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 1,052 | 1,505 |
| 5.5.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц/га | - | 1/3,217 |
| 5.5.3. | Общая площадь свалок (в т.ч.стихийных) | га | 1,11 (0,11) | - |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | объект/га | 2/ | 2/ |

Примечание: расходы приведены в числителе - без учета потребностей зоны отдыха «Байкальский прибой», в знаменателе – с учетом потребностей зоны отдыха «Байкальский прибой».

# Text boxes

4

2

19607018120089

3

5