Республика Бурятия

© ОАО “Бурятгражданпроект”, 2009

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО СП «ТВОРОГОВСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3405-ПЗ

Улан-Удэ

Республика Бурятия

© ОАО “Бурятгражданпроект”, 2009

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО СП «ТВОРОГОВСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3405-ПЗ

Заказчик: Комитет ЖКХ и КУМИ (строительство)

администрация МО «Кабанский  район»

Генеральный директор…………………………………………Грязнова Н.И.

Главный архитектор проекта…………………………………..Кухарева О.Е.

УЛАН-УДЭ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Начальник отдела  генплана                                                             Е.П. Гармаева

Начальник  сантехнического отдела                                                З.И. Шугурова

Начальник электротехнического отдела			         О.В. Шишмарев

Главный архитектор проекта				                     О.Е. Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети					Е.А.Молчанская

- инженерные электротехнические сети				С.Д.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть				О.Е.Кухарева

- охрана окружающей среды						И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор									О.Е.Кухарева

Инженер землеустроитель                                                     	            Т.С.Дамбаев

А.А.Шелухеев

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Генеральный план МО СП «Твороговское» (пояснительная записка, графические приложения).

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения поселения в планировочной структуре района. Схема современного использования территории М 1:50000 Генеральный план. М 1:50000 Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:50000 План сетей МО СП «Твороговское». М 1:50000 Схема генерального плана с. Шигаево (основной чертеж). М 1:5000 Схема генерального плана с. Творогово (основной чертеж). М 1:5000 Схема генерального плана с. Борки (основной чертеж). М 1:4000 Схема генерального плана с. Мурзино (основной чертеж). М 1:4000 | 1 2 3 НС-1/л-4 ЭС/ л-5 6 7 8 9 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1. | Положение поселения в системе расселения |  |
| 2. | Природно-климатические условия |  |
| 3. | Общие сведения о населенных пунктах поселения. Историческая справка. |  |
| 4. | Население и трудовые ресурсы |  |
| 4.1. | Демографическая ситуация |  |
| 4.2. | Градообразующие кадры |  |
| 4.3. | Перспективная численность населения |  |
| 5. | Анализ состояния территории МО СП «Твороговское» |  |
| 5.1. | Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 5.2. | Объекты внешней зоны |  |
| 5.3. | Инженерная инфраструктура |  |
| 5.4. | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.5. | Рекреация и туризм |  |
| 5.6. | Особо охраняемые территории |  |
| 6. | Экономический потенциал |  |
| 6.1. | Современное состояние и перспективы развития |  |
| 7. | Комплексное развитие территории |  |
| 7.1. | Жилищное строительство |  |
| 7.2. | Культурно-бытовое обслуживание |  |
| 7.3. | Инженерная инфраструктура |  |
| 7.3.1. | Теплоснабжение |  |
| 7.3.2. | Водоснабжение |  |
| 7.3.3. | Канализация |  |
| 7.3.4. | Газоснабжение |  |
| 7.3.5. | Электроснабжение |  |
| 7.3.6. | Телефонизация, радиофикация, телевидение |  |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |
| 8.1. | Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов |  |
| 8.2. | Организация сбора и вывоза ТБО |  |
| 8.2.1. | Организация сбора, удаления захоронения и обезвреживания ТБО |  |
| 8.2.2. | Существующие экологические проблемы санитарной очистки |  |
| 8.3. | Прогноз перспективного накопления ТБО |  |
| 8.4. | Выбор и обоснование предлагаемых способов обезвреживания отходов |  |
| 8.5. | Предложения размещению полигона захоронения ТБО |  |
| 8.5.1. | Гигиенические требования к размещению мусоронакопительной станции |  |
| 8.5.2. | Рекомендации по рекультивации и использованию участка закрытого полигона ТБО |  |
| 8.6. | Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО |  |
| 8.7. | Учет требований охраны окружающей среды |  |
| 9. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  |
|  | Приложения: Задание на проектирование, утвержденное зам.главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству от 2009. Справка о градообразующих кадрах Справка о существующем жилом фонде по состоянию на 01.01.2009. Сведения о численности сельского населения МО СП «Твороговское» по состоянию на 14.07.2009 Справка о существующих объектах соцкультбыта Сведения об инженерной инфраструктуре от 11.08.2009. Протокол публичных слушаний в с. Творогово по проекту генерального плана МО СП «Твороговское» от 17.11.2009. Протокол публичных слушаний в с.Шигаево по проекту генерального плана МО СП «Твороговское» от 17.11.2009 |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план МО СП «Твороговское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного зам.главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2025 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Твороговское» на 2008-2012 гг. и на период до 2017 г. Администрация МО СП, 2006г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Твороговское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

Положения о территориальном планировании МО СП «Твороговское»

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Твороговское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

Основные решения генерального плана МО СП «Твороговское»

Существующая и перспективная численность населения СП «Твороговское»

| Наименование сельских, поселковых администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения | Численность на расч.срок |
| --- | --- | --- |
| с.Шигаево | 597 | 687 |
| с.Творогово | 764 | 850 |
| с.Борки | 289 | 330 |
| с.Мурзино | 41 | 50 |
| Итого | 1691 | 1917 |

Характеристика групп населенных пунктов на перспективу с указанием роли каждого поселения в системе расселения и обслуживания представлена ниже.

| №п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания на перспективу |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Творогово | хозяйственный и социальный центр |
|  | с. Шигаево | Административный, хозяйственный и социальный центр |
|  | с. Борки | Рядовые поселения с/х направленности |
|  | с. Мурзино | Туристический центр |

- новое жилищное строительство в СП «Твороговское» намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий и освобожденных территорий внутри существующей застройки.

Основные направления экономического развития поселения:

Сельское хозяйство:

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- внедрение новых технологий;

-  удовлетворение населения поселения собственными продуктами питания;

- ускоренное развитие животноводства на базе КФХ;

- создание площадки для забоя скота;

-организация сбыта произведенной сельхозпродукции через организацию потребительского сбытового кооператива;

- создание пунктов искусственного осеменения КРС;

- растениеводство: посадка и разведение кормовых культур, создание тепличного хозяйства;

Промышленность:

- поддержка развития малого предпринимательства;

-производство пищевой и  перерабатывающей промышленности;

Туризм:

- создание современной индустрии туризма в с. Мурзино, с. Творогово;

- развивать организованную форму- экстремального и экологического  туризма,

охоту и фотоохоту;

- благоустройство и расширение зон отдыха;

Придорожный сервис: близость автомобильной дороги федерального значения предполагает развитие объектов придорожной инфраструктуры (АЗС, СТО, общественное питание, мини-рынки по продаже свежей сельхозпродукции, дикоросов).

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты);

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

-территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (водозаборные сооружения с поясами санитарной охраны, ЛЭПы, трансформаторные подстанции);

- рекреационные территории (туристско-рекреационные зоны, места отдыха населения, парки, скверы);

- особо охраняемые территории и объекты (защитные леса, водоохранные зоны, объекты культурного наследия).

Проектируемые объекты капитального строительства

МО СП «Твороговское»

Строительство молочного  комплекса

Строительство информационно-визитного центра с гостиницей в с. Творогово

Строительство туристического комплекса в с. Мурзино

Строительство спортивных площадок

Строительство  объектов общепита и торговли

Строительство рынка

Создание многопрофильного досугового центра на базе школы

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

Общие сведения

Сельское поселение «Твороговское» расположено на левом берегу реки Селенги, на территории Кабанского района, в 135 км от г. Улан-Удэ. Вдоль автотрассы Кабанского района и граничит с  поселениями «Колесовское» и «Ранжуровское».  Площадь поселения 216,8 кв. км.

В состав сельского поселения входит четыре населенных пункта: с. Творогово, с Шигаево, п. Борки, с. Мурзино. На территории поселения находится 599 дворов.

| Населенный пункт | Численность дворов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| с. Шигаево | 219 | 608 |
| с.Творогово | 261 | 774 |
| с.Борки | 101 | 292 |
| с.Мурзино | 18 | 39 |
| Итого | 599 | 1713 |

с. Шигаево является административным центром поселения, оно постепенно соединяется с Творогово. В этих селах и живет большая часть населения.

Основные направления сельскохозяйственной деятельности  - мясомолочное животноводство, овощеводство.

Крупным предприятием на территории поселения является СПК «Твороговский» (количество работающих – 240 человек). Основная деятельность – зерновые, животноводство. Предприятие имеет 300 голов КРС, 150 голов лошадей, 1200 голов птицы. Земельные угодья составляют  25,5 тыс. га.

Природно-экономический потенциал в поселении есть, но отсутствует возможность использования земельных, минерально-сырьевых, лесных, водных и других ресурсов, как основного рычага экономического развития поселения.

Используя дары леса и озера Байкал жители поселения, таким образом, зарабатывают себе средства на жизнь -  занимаясь реализацией дров, ягоды, рыбу.

Демографический потенциал поселения характеризуется в сторону ухудшения качественного состава населения.

Это происходит из-за оттока населения поколения в другие регионы страны на учебу и работу. В целом численность пенсионеров увеличивается и составляет 25% от общей численности.

Экономически активное население или трудовой потенциал составляет 50% от общей численности населения.

Ввиду отсутствия промышленных предприятий, нет возможности использовать производственный потенциал поселения.

Уровень социальной сферы в поселении низкий. Услуги, оказываемые  медициной, транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством населению не соответствуют нормативам качества. Бытового обслуживая в поселении нет.

Связь между селами поселения осуществляется по автомобильной дороге регионального значения и по дорогам местного значения.

По землям поселения проходит автомобильная дорога местного значения с

выходом в Ранжуровское поселение.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Климат резко-континентальный с умеренным влиянием акватории озера Байкал.  Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Весной и летом преобладают факторы зональной циркуляции атмосферы, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс. Наиболее часто циклоны смещаются с запада и северо-запада, принося холодный арктический воздух. Значительное воздействие на климат оказывает близость озера Байкал.

В зимнее время Байкал оказывает отепляющее влияние, медленно отдавая свое тепло, аккумулированное за лето. Средняя температура самого холодного месяца -15,8°С.

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние: средняя температура самого жаркого месяца 18,9°С (параметры климата приводятся по ближайшей метеостанции в г. Бабушкин), поэтому лето на рассматриваемой территории довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август.

Безморозный период составляет в среднем 113 дней, максимально 138 дней, минимально – 92 дня.

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине третьей декады апреля.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит конце второй декады октября.

Снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом 176.  Абсолютный минимум температуры -43°С, абсолютный максимум температуры +37°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20.5 | -18.4 | -10.3 | -0.3 | 7.7 | 14.0 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 1.0 | -9.2 | -16.1 | -0.9 |

Годовое количество осадков составляет 297мм. По сезонам года распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на февраль – 3 мм, максимум на июль-август – по 75 мм. В теплое время года выпадает 83% годовой нормы осадков. При этом в летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер.

Месячное и годовое количество осадков (мм), с поправками на смачивание

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 35 | 75 | 75 | 30 | 12 | 9 | 11 | 297 |

Относительная влажность по месяцам

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 80 | 76 | 71 | 69 | 76 | 82 | 82 | 78 | 70 | 69 | 73 | 75 |

Ветровой режим обусловлен соседством огромной водной массы озера. Так, преобладающими являются ветры северо-восточных (22%) и юго-западных (21%) направлений. Летом преобладают западные (31-35%) и юго-западные (18-25%) ветра. Самые ветреные месяцы – ноябрь-декабрь, относительно «тихий» февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/сек.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Сельское поселение «Твороговское» располагается в живописном месте - дельте реки Селенги, на территории поселения находятся многочисленные острова, что создает предпосылку для развития туристического бизнеса.

Руководствуясь пп. 4,5 ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ с 01.01.2006г. было создано муниципальное образование сельское поселение «Твороговское», расположенное на территории Кабанского района в 135 километрах от г. Улан-Удэ.

Общая площадь поселения составляет 21,68 тыс. га.

По землям поселения проходит автомобильная дорога  местного значения.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Демографическая ситуация.

Сельское поселение объединяет 4 населенных пункта, 599 дворов  с населением в 1713 человек.

Сведения о численности сельского населения МО СП «Твороговское»

(по состоянию на 14.07.2009)

#### Основные демографические показатели

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 1650 | 1641 | 1713 |
| Число домохозяйств | 577 | 583 | 599 |
| Родившихся (чел.) | 19 | 21 | 23 |
| Умерших (чел.) | 33 | 29 | 24 |
| Естественный прирост (чел.) | -14 | -8 | -1 |
| Численность прибывших (чел.) | 19 | 17 | 17 |
| Численность выбывших (чел.) | 5 | 9 | 16 |
| Миграционный прирост (убыль) | -14 | -8 | 2 |
| Средняя продолжительность жизни (лет) | 62 | 60 | 65 |

Численность населения составляет 1713 человек.  В 2005 году в целом естественный прирост составил  минус1 человек (родилось 23, умерло 24 человека). Но в то же время наблюдается  миграционный приток населения.

Основными причинами снижения численности населения являются:

- низкий уровень жизни,

- отток молодого поколения в другие регионы,

- увеличение численности пенсионеров.

### Состав и структура населения, чел

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| По национальному признаку |  |  |  |
| Русские | 1575 | 1569 | 1643 |
| Буряты | 75 | 72 | 70 |
| По половому признаку |  |  |  |
| Мужчины | 791 | 793 | 848 |
| Женщины | 859 | 848 | 865 |
| По возрастному признаку |  |  |  |
| 0-6 лет | 99 | 97 | 111 |
| 6-17 лет | 284 | 280 | 281 |
| 17-25 лет | 262 | 260 | 272 |
| 25-55 лет | 554 | 548 | 580 |
| 55-73 лет | 350 | 357 | 366 |
| 75 и старше | 101 | 99 | 103 |

Доля экономически активного населения составляет порядка 50% (852 чел.), пенсионеров и инвалидов – 27 % (469 чел.), детей – 23 % (392 чел.).

Мужчины составляют 49,5%, женщины, соответственно 55,5%.

4.2. Градообразующие кадры

Крупным предприятием на территории поселения является СПК «Твороговский» (количество работающих – 240 человек).

На территории поселения осуществляют свою деятельность Шигаевская средняя общеобразовательная школа, три ФАПа, три сельских Дома культуры, две библиотеки, детский сад. Так же в поселении успешно работают восемь торговых точек и одна АЗС (с. Шигаево).

| Наименование объекта социальной сферы | Количество | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
| Школа | 1 | 57 |
| ФАП | 3 | 7 |
| Дома культуры | 3 | 7 |
| Детский сад | 1 | 27 |
| Библиотеки | 2 | 3 |
| МУП «Твороговский» | 1 | 15 |
| СПК «Твороговский» | 1 | 180 |
| АЗС | 1 | 3 |
| МО СП «Твороговское» | 1 | 6 |

Трудовые ресурсы

| Населенный пункт | Всего занятых | % к численности населения |
| --- | --- | --- |
| сШигаево | 280 | 16,3 |
| сТворогово | 385 | 22,5 |
| с.Борки | 121 | 7,1 |
| сМурзино | 9 | 0,5 |
| Итого | 795 | 46,4 |

Около 8 % от  общей численности занятых работают в социальной сфере поселения.  Количество учащихся в ВУЗах и СУЗах составляет 120 чел. Официально в службе занятости зарегистрированы 58 человек.

4.3. Перспективная численность населения.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Согласно справке о динамике изменения численности населения в Твороговском поселении в последние 5 лет наблюдался небольшой прирост населения.

Но, учитывая создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения, а также исходя из территориальных возможностей, численность населения по селам принята следующая:

Таблица № 6

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Шигаево | 597 | 637 | 687 |
| Творогово | 764 | 850 | 50 |
| Борки | 289 | 300 | 330 |
| Мурзино | 41 | 45 | 50 |
| Итого: | 1691 | 1785 | 1920 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «ТВОРОГОВСКОЕ»

5.1. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Образование

На территории поселения расположены два образовательных объекта Шигаевская средняя общеобразовательная школа и детский сад.

В школе обучается  308 учащихся. Учебный процесс осуществляют 44 квалифицированных педагога.

На территории поселения функционирует муниципальное образовательное учреждение ясли-сад «Малыш», которое посещает 72 ребёнка, имеется 3 группы.

Необходимость скорейшего строительства начального школьного образовательного учреждения вызвана большим радиусом доступности и тем, что возрос спрос на места.

Здравоохранение

В поселении имеется три фельдшерско-амбулаторный пункт от Кабанской районной больницы. Материально-техническое состояние пунктов – не удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт амбулаторий. В настоящее время нет медицинского оборудования, которое бы соответствовало уровню современной медицины. Медицинское оборудование устарело морально и физически. Население обслуживает мед. персонал в количестве 7 человек. Стационара нет. Больных приходится госпитализировать в с. Кабанск, г. Улан-Удэ. Это не всегда доступно из-за большой отдаленности от районного центра, а также отсутствия своей скорой мед. помощи на селе.

Культура

На территории поселения работает три учреждения культурно-досугового типа, две библиотеки. Общая численность работников в сфере культуры составляет 10 человек.

На сегодняшний день сельский ДК представляет объект развлекательного центра молодежи. Нужно превратить ДК в место семейного досуга, место общения, культурного обмена и т.д. В связи с аварийным состоянием зданий домов культуры необходимо провести их капитальный ремонт.

На территории поселения функционируют два спортивных зала и   стадион, принадлежащие школе.

В поселения имеется узел связи, почта, которые предоставляют услуги населению.

Существующие объекты соцкультбыта.

Село Шигаево

- Администрация МО СП «Твороговское»

- Шигаевская средняя школа

- Почтовое отделение

- Дом культуры

- Библиотека

- ФАП

- АЗС

- Магазины

Село Творогово

- Церковь

- Детский сад «Малыш»

- Магазины

- Бар

- ФАП

- Дом культуры

- Библиотека

Село Борки

1. Дом культуры

2. АЗС

3. ФАП

4. Контора СПК «Твороговский»

Село Мурзино

1. Рыбоохрана

Основные объекты обслуживания сосредоточены в административном центре поселения.

5.2. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ЗОНЫ

Кладбище находится  к юго-востоку от села Творогово.

Водозаборные сооружения находятся в границах существующего села Творогово.

Пожарное депо находится в с. Кабанск.

Проектируемая мусоронакопительная станция твердых бытовых отходов расположена по дороге на п.Борки в 0.5 км от села Творогово, с западной стороны от дороги.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Водоснабжение. Водозаборная скважина находится в с. Творогово.

Канализация. В секционной застройке

Во всех селах поселения централизованная канализация отсутствует, имеются надворные уборные.

Теплоснабжение. В поселении от котельных отапливаются школа, клуб, детский сад в с. Шигаево и с.Творогово. Весь жилой фонд и остальные объекты обслуживания имеют печное отопление.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

По территории поселения проходит автомобильная дорога местного  значения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, содержание и строительство которых относится к компетенции органов местного самоуправления поселения, составляет 24 км. Дороги в основном твердого покрытия, которым требуется капитальный ремонт.

Жители муниципального образования в достаточной степени обеспечены транспортным сообщением с районным центром (с. Кабанск), г. Улан–Удэ.  Перевозку пассажиров осуществляют  8 маршрутных такси, рейсовые автобусы

Наличие автотранспорта, которым бы осуществлялись пассажирские перевозки на территории поселения – нет. Нужно привлечь владельцев легковых автомобилей к созданию легальных маршрутных перевозок людей.

При строительстве придорожного рынка планируется строительство придорожного кафе.

  - РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ.

В сельском поселении «Твороговское»  имеются как природные, так и исторические рекреационные ресурсы.

На территории поселения расположена рекреационная местность местного значения

Рекреационная местность вдоль берега реки Селенги является особо охраняемой природной территорией местного значения с ограниченным режимом природопользования, располагающая пригодными для организации туризма и отдыха природными ресурсами. Местности присвоен статус особо охраняемой природной территории в соответствии с Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом РБ «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах и иных категориях особо охраняемых природных территорий в Республике Бурятия», Постановлением Правительства Республики Бурятия № 170 от 19.05.97 г. «О мерах по реализации Закона РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» в Республике Бурятия», Постановлением Правительства Республики Бурятия № 142 от 30.04.98 г. «Об утверждении Правил пользования лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях».

Общая площадь рекреационной местности в границах округа охраны и землеотвода составляет-348,1га. Рекреационная зона включает побережье озера Байкал и острова в устье р.Селенги в районе Маяка площадью-137,1 га.; Рекреационная местность «Твороговская» включает берег р.Селенги от границы с Ранжуровским  поселением – до протоки Воробьиха протяженностью – 8 км, и площадью-211га.   В состав природных угодий входят: пляжная зона – 15 га, парковая зона – 196 га.

Местность интенсивно используется для рекреации в летний период. Функциональная освоенность местности невысокая.

К рекреационной местности подходит автомобильная автодорога с твердым покрытием со стороны с.Шигаево. Имеется линия энергоснабжения. На базе с. Мурзино предложено организовать туристическую зону с развитием водного туризма, рыболовства и охоты, в селе Творогово создать информационно-визитный центр с гостиничным комплексом для организации экологического, познавательного и прогулочного туризма.. Рекреационная местность имеет автобусное сообщение с пос. Кабанск, водное сообщение.

В состав природных ресурсов рекреационной местности входят: мелководное побережье, острова, протоки и озера в устье реки Селенги. Участок акватории озера Байкал, пляжи, зеленая зона леса с сосновыми, лиственничными деревьями, подлеском из рододендрона, травянистые поляны. С востока рекреационная местность граничит с Кабанским заказником. В рекреационной местности особый микроклимат. Факторов внешней среды, способных оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека нет, исключение составляет опасность клещевого энцефалита в сроки, ограниченные весенним и частично летним сезонами  (апрель – июнь).

  - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ.

Памятники истории,

| Наименование памятника | Датировка | Автор, мате-риал | Категория охраны | Документ о принятии на гос.охрану | современное использ-е, собств. или на чьих землях находится | Местонахож-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Богородице-Казанская церковь | 1809-1835 гг. | камень | М | № 379 | с/адм. | с. Творогово |
| Памятники археологии Республики Бурятия |
| № п/п | Наименование памятника | датировка | №постановл. о прин.на г/о | местонахождение |
| 1 | с. Творогово. | VI до н.э. -XIV тыс. н.э. | №379 | Два местонахождения: п.1 находится в 0,5 км к юго-западу от с. Творогово на песчаных выдувах; п.2-на северо-западной окраине села. |
| 2 |  | Неолит-средневековье 6 тыс. до н.э. -XIV в. н.э. |  | 0.5 км. к юго-западу от с. Творогово |
| 3 | с. Творогово. | Неолит-средневековье 6 тыс. до н.э. -XIV в. н.э. |  | На северо-западной окраине с. Творогово |
| 4 | с. Шигаево | Неолит-средневековье 6-4 тыс. до н.э. |  | с.Шигаево, юго-западнее здания школы |
| 5 | с. Шигаево | Неолит-средневековье 6-4 тыс. до н.э. |  | в 0,5 км. юго-западнее с.Шигаево на северо-западном конце песчаного останца |
| 6 | с. Шигаево | Неолит-средневековье 6 тыс. до н.э. -XIV в. н.э. |  | в 0,5 км. юго-западнее с.Шигаево на юго-восточном конце песчаного останца |
| 7 | с. Шигаево | Неолит-бронзовый век 6-2 тыс. до н.э. |  | в 1 км. южнее с.Шигаево |
| 8 | с. Шигаево | Неолит-бронзовый век 6-2 тыс. до н.э. |  | в 1,5 км. южнее с.Шигаево |
| 9 | с. Шигаево | Неолит 6-4 тыс. до н.э. |  | в 1,2 км. западнее с.Шигаево |

Примечание:

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.83 г.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

6.1. Современное положение и перспективы развития.

В качестве основных проблем поселения можно выделить следующие:

Высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов населения, неразвитая материально-техническая база учреждений социальной сферы, отсутствие возможности использования земельных ресурсов поселения как основного рычага экономического развития поселения, низкий уровень собственных доходов бюджета.

Крупным предприятием на территории поселения является СПК «Твороговский» (количество работающих – 240 человек). Основная деятельность – зерновые, животноводство. Предприятие имеет 300 голов КРС, 150 голов лошадей, 1200 голов птицы. Земельные угодья составляют  25,5 тыс. га, имеются 2 молочно-товарные фермы, ферма по выращиванию молодняка, 2 тракторно-полеводческие бригады, Цех по выращиванию птицы, мельница, пекарня, пасека.

Сельскохозяйственная отрасль в поселении так же представлена сектором личного подсобного хозяйства. Численность крупного рогатого скота в ЛПХ составляет 1390 голов, свиней -174, овец -52, лошадей – 107, птицы -899, пчёлосемей – 33.

На территории поселения зарегистрировано фермерское хозяйство «Почин».

Индексы физического объёма производства продукции

сельского хозяйства

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб | 12,44 | 16,08 | 18,66 |
| В т.ч |  |  |  |
| Продукция сельхозорганизаций | 9,53 | 13,17 | 15,04 |
| Продукция хозяйств населения | 2,9 | 2,9 | 3,6 |
| Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб | 7539 | 9799 | 10893 |

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

|  | ед. изм. | 2005 | 2006 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо | Тонн | 106,0 | 110.0 |
| Молоко | Тонн | 953,0 | 1020.0 |
| Зерно | Тонн | 2247,0 | 2900.0 |
| Яйцо | Т шт | 450,0 | 550.0 |
| Овощи | Тонн | 146,0 | 275.0 |

Для повышение уровня жизни необходимо решить следующие задачи:

1. Создание сельскохозяйственных производственных кооперативов и муниципальных предприятий.

2. Поддержка малого предпринимательства.

3. Утверждение рекреационных зон, имеющих природоохранную    деятельность.

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

5. Организация благоустройства и озеленения территории поселения

6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных сооружений в границах населённых пунктов поселения.

7. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест отдыха.

8. Создание условий для развития индустрии отдыха и  туризма, повышения инвестиционной привлекательности данной сферы.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Состояние жилого фонда поселения – удовлетворительное. Износ жилого фонда составляет 67,9% .

В поселении 57 квартир с полным благоустройством. В основном население обеспечено жильем.

Жилой фонд составляет-28,5 тыс.м2

том числе: 12,6 тыс.м2 в жилых домах

15,6 тыс.м2 в многоквартирных домах

Расчет территории под новое жилищное строительство.

с. Творогово

Сущ. население - 763 чел.

1 очередь: 800-763=37:3,4=11 участков (3,3га)

на расчетный срок: 850-800=50:3.4=15 участков (4,5га)

итого- 7,8 га

Направления территориального развития населенных пунктов поселения:

В северо-западном и юго-западном  направлении.

с. Шигаево

Сущ. население - 597чел.

1 очередь: 637-597=40:3,4=12 участков (3,6га)

на расчетный срок: 687-637=50:3.4=15 участков (4,5га)

итого- 8,1 га

Направления территориального развития населенных пунктов поселения:

В юго-восточном  направлении.

с. Борки

Сущ. население - 289 чел.

1 очередь: 300-289=37:3,4=11 участков (3,3)

на расчетный срок: 330-300=30:3.4=9 участков (2,7)

итого- 6,0 га

Направления территориального развития населенных пунктов поселения:

В восточном  и северо-восточном  направлении.

с. Мурзино

Сущ. население - 41 чел.

1 очередь: 45-41=4:3,4=1 участок (0,3га)

на расчетный срок: 50-45=5:3.4=2 участка (0,6га)

итого- 0,9 га

Направления территориального развития населенных пунктов поселения:

В северном  и северо-восточном  направлении.

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания населения построена с учетом намечаемой зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на территории поселения. В центре села имеется здание детского сада, на соседней территории планируется построить начальную школу, т.к. средняя школа размещается в с.Шигаево. В центральной части села вдоль дороги на с.Шигаево по проекту размещаем визитно-информационного туристического  центра с гостиницей и общественный микроцентр в составе –магазины, КБО, кафе, отделение банка.

Школьное обслуживание остается без изменений: средняя общеобразовательная школа в с. Шигаево.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах. Рынок предлагается разместить рядом с объектом придорожного сервиса т.к. это находится между двумя населенными пунктами, соответственно могут обслуживать оба села, которые имеют тенденцию к объединению. Также между двух сел размещаем стадион и парковую зону.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения ) концентрируются в районном центре с. Кабанск и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания МО СП «Твороговское»

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Норматив для: | Размер земельн. участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 800 чел. | Расч. срок 850 чел. |  |
| с. Творогово |  |
| 1 | Начальная школа | мест | - | 40 | - | 0,26 |
| 2 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 95 155 | 76 124 | - - | 0,1 0,2 |
| 3 | КБО | Рабоч.место | 7 | 5 | - | 0,1 |
| 4 | Аптека | 1 опер.место | 1 на 2-3 тыс.чел. | 1 | - |  |
| 5 | Кафе | мест | 40 | 32 | - | 0,15 |
| 6 | Стадион | га | - | - | 1 объект |  |
| 7 | Отделение банка | 1 опер. место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 1 объект | - |  |
| 8 | Информационно-визитный центр с гостиницей | объект |  |  |  | 0,1 |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 |  |  | 0,46 |
| с.Шигаево |  |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | 637 чел. | 687 чел |  |
| 1 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | 64 127 | - - | 0,1 0,1 |
| 2 | КБО | Рабоч.место | 7 | - | 5 | 0,1 |
| 3 | Кафе | мест | 40 | 27 | - | 0,15 |
| 4 | Аптека |  |  | 1 объект | - |  |
| 5 | Рынок | м2 торг.пл. | 30 | 19 | - | 0,3 |
| 6 | Почта |  |  | 1 объект | - |  |
| 7 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 |  |  | 0,16 |
| с.Мурзино |  |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | 45 чел. | 50 чел |  |
| 1 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | 4 7 | 5 8 | 0,1 |
| 2 | Туристическая база | га | Террит.65-80 м2 на 1 место | 40 |  | 0,32 |
| 3 | Аптечный пункт | 1 опер.место | 1 на 2-3 тыс.чел. | 1 | 1 |  |
| 4 | Парк | га |  | 1 |  |  |
| с.Борки |  |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | 300 чел. | 330 чел |  |
| 1 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | 30 60 | 33 66 | 0,1 0,1 |
| 2 | КБО | Рабоч.место | 7 | - | 2 |  |
| 3 | Кафе | мест | 40 | 12 | 13 | 0,1 |
| 4 | Библиотека | Тыс.ед.хран./мест | 6/5 | - | 2/2 |  |
| 5 | Парк | га |  | 1 |  |  |
| 6 | Клуб | мест | 300 | - | 99 |  |

Намечаемые к строительству и реконструкции объекты

социально-культурного назначения

| № п/п | Наименование объектов | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость | Емкость |
| с. Творогово |
| 1 | Начальная школа | 40 уч-ся |  |
| 2 | Общественный микроцентр в составе: магазин продовольств. товаров - магазин промышленных товаров - КБО - кафе -сбербанк | - - - - - | 76 м2 торг.пл. 124 м2 торг.пл. 2 раб.мест 32 мест, 1 операц.окно |
| 3 | ФП с аптечным пунктом | 1 объект | - |
| 4 | Стадион | - | 1 объект |
| 5 | Информационно-визитный центр с гостиницей | 1 объект |  |

| с. Шигаево |
| --- |
| 1 | Общественный микроцентр в составе: - магазин продовольств. товаров - магазин промышленных товаров - почта - аптечный пункт - кафе | 30м2 торг.площ. 60м2 торг.площ. 1 объект 1 пункт 27 мест | - - - - - |
| 2 | КБО | - | 5 раб.мест |
| 3 | Рынок | - | 20м2 торг.площ. |

| с. Мурзино |
| --- |
| 1 | Общественный микроцентр в составе: - магазин продовольств. товаров - магазин промышленных товаров - КБО - кафе | 10м2 торг.площ. 30м2 торг.площ. 1 объект 27 мест | - - - - |
| 2 | Рекреационно-туристический центр | - | 1 объект |
| 3 | Амбулатория, аптечный пункт | 1 объект | - |
| с. Борки |
| 1 | Общественный микроцентр в составе: - магазин продовольств. товаров - магазин промышленных товаров - КБО - кафе | - - - - | 10м2 торг. площ. 40 торг.площ. 2 раб.места 12 мест |

7.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.3.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Твороговского сельского поселения включает в себя:

- 2  источника  централизованного теплоснабжения (с. Творогово, с. Шигаево);

-  автономные котельные  при школах, домах культуры и пр.

с. с. Творогово, Шигаево

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство сел Творогово, Шигаево   включает в себя  по  1 котельной,  на которых  установлены по  2  котлоагрегата.  Данные  по котельным  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Творогово | Братск-1 | 2 | 2,24 | 0,44 |
| 2 | Котельная с. Шигаево | Братск-1 | 2 | 2,24 | 0,24 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 4,48 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 0,68 Гкал/час, что более чем в шесть  раз ниже установленной мощности.

Котельные укомплектованы насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на всех котельных является уголь Тугнуйского месторождения. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей от котельных преимущественно подземная, в бетонных лотках. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей составляет 5,834 км  в двухтрубном измерении.  Износ тепловых сетей в Твороговском сельском поселении составляет 70%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год). Это предопределяет нарастание износа сетей и, как следствие,  рост аварийности и снижение качества услуг. Кроме этого, диаметры трубопроводов подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей.

с.Мурзино, Борки.

В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки (клубы, школы)  отапливаются от автономных котельных и  печей, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Твороговское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО «СП Твороговское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| ТВОРОГОВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Начальная школа на 40 учащихся | 35.29 0.03 | 8.07 0.01 | 1.10 0.00 | 44.46 0.04 |
|  | ФАП с аптечным пунктом | 9.49 0.01 | 6.88 0.01 | 0.63 0.00 | 17.00 0.01 |
|  | Информационно-визитный центр с гостиницей на 12 мест | 55.5 0.048 | 0.0 0.000 | 19.5 0.017 | 75.0 0.065 |
|  | ИТОГО первая очередь | 100.26 0.09 | 14.95 0.01 | 21.27 0.02 | 136.47 0.12 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 32 места | 23.50 0.02 | 47.00 0.04 | 5.92 0.01 | 76.42 0.07 |
|  | -магазин продовольственных товаров | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | - пункт бытового обслуживания | 14.72 0.01 | 35.68 0.03 | 0.63 0.00 | 51.03 0.04 |
|  | -магазин промышленных товаров | 6.76 0.01 | 1.60 0.00 | 2.27 0.00 | 10.63 0.01 |
|  | - сбербанк | 2.0 0.002 | 0.4 0.000 | 0.0 0.000 | 2.4 0.002 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 53.73 0.05 | 86.30 0.07 | 11.12 0.01 | 151.15 0.13 |
|  | Всего новое строительство | 153.99 0.13 | 101.25 0.09 | 32.38 0.03 | 287.62 0.25 |
| ШИГАЕВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 27 мест | 16.61 0.01 | 33.22 0.03 | 4.97 0.00 | 54.79 0.05 |
|  | -магазин продовольственных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | -магазин промышленных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | - почта | 2.0 0.00 | 0.4 0.00 | 0.0 0.00 | 2.4 0.00 |
|  | -аптечный пункт | 1.19 0.00 | 0.86 0.00 | 0.21 0.00 | 2.26 0.00 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 28.80 0.02 | 36.63 0.03 | 7.93 0.01 | 73.36 0.06 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | КБО | 14.72 0.013 | 35.68 0.031 | 0.63 0.001 | 51.03 0.044 |
|  | Рынок | 11.4 0.010 | 4.5 0.004 | 3.2 0.003 | 19.1 0.016 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 26.16 0.02 | 40.15 0.03 | 3.80 0.00 | 70.11 0.06 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 54.96 0.05 | 76.78 0.07 | 11.74 0.01 | 143.47 0.12 |
| МУРЗИНО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 27 мест | 16.61 0.01 | 33.22 0.03 | 4.97 0.00 | 54.79 0.05 |
|  | -магазин продовольственных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | -магазин промышленных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | - пункт бытового обслуживания | 14.72 0.01 | 35.68 0.03 | 0.42 0.00 | 50.82 0.04 |
|  | Амбулатория, аптечный пункт | 16.61 0.01 | 12.04 0.01 | 0.21 0.00 | 28.86 0.02 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 56.95 0.05 | 83.07 0.07 | 8.32 0.01 | 148.34 0.13 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Рекреационно-туристический центр | 97.1 0.083 | 0.0 0.000 | 29.3 0.025 | 126.4 0.109 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 97.08 0.08 | 0.00 0.00 | 29.31 0.03 | 126.39 0.11 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 154.03 0.13 | 83.07 0.07 | 37.63 0.03 | 274.73 0.24 |
| БОРКИ |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Подцентр в новой застройке: -кафе на 12 мест | 9.34 0.01 | 18.68 0.02 | 2.23 0.00 | 30.26 0.03 |
|  | -магазин продовольственных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | -магазин промышленных товаров | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | - пункт бытового обслуживания | 14.72 0.01 | 35.68 0.03 | 0.42 0.00 | 50.82 0.04 |
|  | ИТОГО новое строительство | 33.08 0.03 | 56.50 0.05 | 5.37 0.00 | 94.95 0.08 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Твороговское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной и секционной жилой застройки сел МО «СП Твороговское» предусматривается централизованное (от проектируемых и реконструируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Творогово, Шигаево   Для обеспечения теплом  общественно-административного центра  и частично жилой застройки сел Творогово и Шигаево предусматривается реконструкция существующих котельных, оборудованных морально и физически устаревшими котлами «Братск» с заменой их блочно–модульными котельными на твердом топливе  теплопроизводительностью 1,2 Гкал/час в с. Творогово и 0,4 Гкал/час в с. Шигаево. В проекте применяются модульные котельные типа МКУ-В-1,2Р  с тремя  водогрейными котлами КВр-0,4КБ (с. Творогово) и типа МКУ-В-0,4Р  с водогрейными котлами КВр-0,2к (с. Шигаево).

В состав блочно–модульных котельных помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульные котельные располагаются в быстровозводимых зданиях, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Топливом для котельных  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки с. Творогово, Шигаево сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

с.Мурзино. Для теплоснабжения проектируемых объектов административно-общественного центра села с суммарной расчетной нагрузкой  на расчетный срок  0,24 Гкал/час  предусматривается строительство модульной твердотопливной котельной теплопроизводительностью 0,4 Гкал/час. В проекте применяется модульная котельная типа МКУ-В-0,4Р  с двумя   водогрейными котлами КВр-0,2К.

Теплоснабжение жилой усадебной застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

с.Борки. Теплоснабжение общественно-административной и жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети   В селах с проектируемым вариантом централизованного теплоснабжения предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая

изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

7.3.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Твороговское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 13  разведочно-эксплуатационных скважин (табл.3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Творогово | 1971-1986 | 735 | 11 | Современных аллювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин; Средне-и верхнечетвертичных аллювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями с песчаным заполнителем; Водоносный горизонт неоген-нижнечетвертичного возраста, представленный переслаиванием алевролитов и песчаников | 45,0-535,0 | 0,12-13,8 |
| с.Шигаево | 1967-1975 | 589 | 2 | Современных аллювиальных отложений, представленных песчано-гравийными отложениями с галькой | 44,0-50,0 | 2,0-2,78 |

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения  в поселении составляет 45%. Из 4 населенных пунктов  централизованное водоснабжение имеется в с. Творогово и с. Шигаево.  Водоснабжение  этих сел осуществляется от единого водозабора, состоящего из одной артезианской скважины. Данные по качеству воды отсутствуют.  Эксплуатируемый водоносный горизонт относится к категории незащищенных, грунтовые воды залегают на небольшой глубине, в связи, с чем возможно загрязнение вод хозяйственно-бытовыми стоками.

В  остальных селах  централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий  (школы, клубы, больницы и др.), а также для небольших жилых построек.  Население для водоснабжения использует индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 2,5 км. Средний износ сетей водоснабжения в среднем превышает 80%.  По оценке специалистов, около 20% водопроводных нуждаются в срочной замене, необходима так же модернизация насосного оборудования.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Твороговское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с. Творогово            1 очередь  - 800чел;  на расчетный срок – 850 чел.

с. Шигаево               1 очередь - 637 чел;   на расчетный срок – 687 чел.

с.Мурзино               1 очередь  - 45 чел;  на расчетный срок – 50 чел.

с.Борки                    1 очередь  - 300 чел;  на расчетный срок – 330 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Твороговское» можно отнести школы, детские сады, спортивно-досуговые и рекреационно-туристические  центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота,

д)  хозяйственно-питьевые туристских комплексов.

Категория систем водоснабжения сел  Твороговского поселения  – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.4

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Твороговское» представлены в таблице 5

Таблица 4

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |
| 4 | Рекреационно-туристический центр |  | 230 | 1,1 |

Таблица 5.

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Твороговское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| с. Творогово | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 300 | 58 | 350 | 88 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 500 | 28 | 500 | 28 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 9 | - | 12 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 300 | 15 | 350 | 18 |
|  | Итого: | 800 | 110 | 850 | 146 |
| с. Шигаево | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 637 | 35 | 687 | 38 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3,5 | - | 3,8 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 2,5 | - | 3,2 |
|  | Итого: | 637 | 41 | 687 | 45 |
| с. Мурзино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 45 | 2,5 | 50 | 2,8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,3 | - | 0,3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,3 | - | 0,3 |
|  | Рекреационно-туристический центр | - | - | 30 | 7,6 |
|  | Итого: | 45 | 3,1 | 50 | 11 |
| с. Борки | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 300 | 17 | 330 | 18 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,7 | - | 1,8 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 1,3 | - | 1,5 |
|  | Итого: | 300 | 20 | 330 | 21,3 |

Система водоснабжения сел МО «СП Твороговское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Творогово, Шигаево. Водоснабжение  сел Творогово и  Шергино  на первую очередь и расчетный срок проектируется от существующего водозабора.

Для надежного и бесперебойного  снабжения населения водой питьевого качества на водозаборе предусматривается  обустройство резервной скважины. Расстояние между скважинами 50м. Скважины оборудуются погружными центробежными насосами.

Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины –водонапорные башни – потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемых водонапорных башен объемом 25 м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорных башнях.

Емкость водонапорных башен  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение домов  культуры из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит не более 25м3.

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 2,5+0,6∙36=24,1 м3

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров 2х100м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

с.Борки, Мурзино.  Для  надежного водоснабжения сел Борки и Мурзино необходимо устройство подземных водозаборов с суммарным водоотбором 21 и 11 м3/сут соответственно,  состоящих  каждый из двух скважин (одна из которых является резервной), оборудованных  погружными  центробежными насосами. Расстояние между скважинами 50 м. Скважины оборудуются  наземными павильонами 3х3 м.

Возможность дальнейшей эксплуатации законсервированных водозаборных скважин в с. Борки  должна быть оценена после специального их  обследования  на предмет наличия  утвержденных зон санитарной охраны, а также возможности их организации.

Подача воды потребителям от   водозаборов осуществляется по схеме «скважины – водонапорная башня - потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемых водонапорных башен объемом 25 м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорных башнях.

Емкость водонапорных башен  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение домов  культуры из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит не более 25м3.

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 2,5+0,6∙36=24,1 м3

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров 2х50м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Твороговское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода сел МО «СП Твороговское» проектируются кольцевыми в селах Творогово, Шигаево и тупиковыми в селах Мурзино, Борки. Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Тушение пожара в селах Творогово, Шигаево осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, в остальных селах  - от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Кабанск.

7.3.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП  Твороговское» отсутствует.

Система водоотведения двухэтажной жилой застройки в с. Творогово  выполнена самотечной от жилой застройки до выгребов, откуда стоки вывозятся спецмашинами. Канализация остальной части жилой и общественной застройки с. Творогово и  других сел МО «СП Твороговское» выгребная за счет надворных уборных.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО «СП  Твороговское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Творогово | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 300 | 53 | 350 | 81 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 500 | 25 | 500 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 8 | - | 11 |
|  | Итого: | 800 | 86 | 850 | 117 |
| с. Шигаево | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 637 | 16 | 687 | 17 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,6 | - | 1,7 |
|  | Итого: | 637 | 17,6 | 687 | 18,7 |
| с. Мурзино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 45 | 1,1 | 50 | 1,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,1 | - | 0,1 |
|  | Рекреационно-туристический центр | - | - | 30 | 7,6 |
|  | Итого: | 45 | 1,2 | 50 | 9 |
| с. Борки | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 300 | 7,5 | 330 | 8,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,8 | - | 0,8 |
|  | Итого: | 300 | 8,3 | 330 | 9,1 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП Твороговское» проектируется устройство централизованной  канализации.

с.Творогово, Шигаево . Для существующей и перспективной застройки сел Творогово и Шигаево проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые очистные  сооружения. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки  с.Творогово. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

с. Мурзино, Борки  В этих населенных пунктах предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки  с. Творогово.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

Очистные сооружения.

В МО «СП Твороговское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-II-215-СФ-М»  производительностью 215 м3/сут Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций КСкомплект II-215 СФ-М размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 7

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | (10( |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- II…Ф |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подачи стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляются насосами, два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Поля фильтрации

Полная расчетная площадь полей фильтрации равна:

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) ;

где :  Fпол – полезная площадь полей фильтрации, га ;

Fрез– резервная площадь полей фильтрации, га равная 10 % полезной  площади;

Кф =0,25 -  увеличение площади в связи с вспомогательными сооружениями;

Fпол = Q / qф ;

где :  Q= 155 м3/сут – среднесуточный расход сточных вод;

qф – нагрузка на поля фильтрации, по  СНиП 2.04.03-85, табл 47  - qф = 140 м3/ (га*сут),

Fпол = Q / qф =  155/140 =1,1  га

Fрез=  1,1 . 0,1 = 0,11 га

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) = 1,1 + 0,11+ 0,25 . (1,1 + 0,11) = 1,5 га

В зимнее время после промерзания почвы фильтрация сточной воды прекращается и начинается постепенное намораживание поступающей сточной воды.

Требуемая площадь намораживания  равна:

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

где: tн  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 120 дней.

в-коэффициент зимней фильтрации, b=0,55;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,038- высота слоя зимних осадков, принимаемая 10% от слоя годовых осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10 =  155. 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 1,7 га

Принимаем количество карт полей фильтрации  2, общей площадью 2 га.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

7.3.4. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Твороговское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Твороговское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений и крупные населенные пункты.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с.Творогово  в количестве 1303,25 тыс. м3/год, с. Шигаево – 1702,75 тыс. м3/год .

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  всех населенных пунктов МО «СП Твороговское».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МО «СП Твороговское»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,223 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,182 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,22 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,22 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 116 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 95 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 95 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,215 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 4,48 | 2,0 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 6,5 | 9,6 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 6,5 | 9,6 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

7.3.5. Электроснабжение потребителей МО СП «Твороговское».

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Твороговское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Твороговское»  проходят:

одноцепная линия Кабанская-Творогово напряжением 35 кВ, протяженностью 13,5 км;

одноцепная линия Кабанская-Ранжурово напряжением 35 кВ, протяженностью 21,5  км;

одноцепная линия Творогово-Ранжурово напряжением 35 кВ, протяженностью 8,6км.

На территории МО СП «Твороговское» расположены подстанции 35/10 кВ:

- «Творогово» 35/10 кВ с трансформаторами (2х1,6) МВА;

- «Ранжурово» 35/10 кВ с трансформаторами (2х2,5) МВА

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Твороговское», составляет 0,84МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Твороговское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Кабанская» 110/35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Твороговское» показывает, что построенный по кольцевой схеме фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Твороговское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Твороговское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 1782 жителя составляет 0,89 МВт,   на расчётный период при численности 1917 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  1,22МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Твороговское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

7.3.6. Связь,  радиофикация и телевидение.

Телефонная связь.

В настоящее время в МО СП «Твороговское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Твороговское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Твороговское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 98%.

Проектные предложения.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Твороговское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Твороговское» составляет 3.5 человека.

Количество семей: существующая застройка  1691:  3.5 = 484

I очередь строительства     1782 : 3.5 = 510

расчетный срок                   1917 : 3.5 = 548

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:

существующая застройка  533

I очередь строительства     561

расчетный срок                   603

- Санитарная очистка территории

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

8.1. Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов в МО СП Твороговское

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусоропеперабатывающего предприяти | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, т твердых отходов, жидких отходов (неочищенных хоз-бытовых сточных вод) |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| с. Шигаево | 1 | - | Нет данных | Нет данных |
| п. Борки | 1 | - | Нет данных | Нет данных |

Как видно из приведенной выше таблицы на территории находятся два полигона для размещения твердых бытовых отходов.

Вопросы санитарного состояния населенных мест и профилактики инфекционных заболеваний ежегодно рассматриваются на совещаниях районных активов, проводимых Президентом РБ (Еравнинском, Закаменском, Хоринском, Тункинском, Иволгинском, Кабанском и других районов). Следует отметить, что Главы местных самоуправлений не обеспечивают контроль за реализацией постановления Правительства РБ от 17.03.98 г. №93 «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия», который устанавливает общее требование по обращению с отходами производства, нормирование, государственный учет и отчетность. Большинством предприятий не решается проблема захоронения, обезвреживания, утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных.

Утилизация медицинских отходов в МО СП «Твороговское»

Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами.

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение, обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам.

Утилизация биологических отходов в МО СП «Твороговское»

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др.объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:

- сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках;

- энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, виснамаэди перерабатывают на мясо-костную муку. В случае невозможности переработки они подлежат сжиганию;

- болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают.

При радиоактивном загрязнении биологических отходов в дозе 0,000001 Кю/кг и выше они подлежат захоронению в специальных хранилищах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к радиоактивным отходам.

На территории МО СП «Твороговское» находится действующий скотомогильник. Захоронение и утилизация биологических отходов осуществляется согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов N 13-7-2/469 от 04 декабря 1995 года  (с изменениями на 16 августа 2007 года).

Поскольку МО СП «Твороговское» находится в центральной экологической зоне оз. Байкал после окончания срока действия существующего скотомогильника и последующей его рекультивации, строительство нового скотомогильника будет запрещено, согласно ФЗ-N 94 «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г (с изменениями от 27 декабря 2000 г, 30 декабря 2001 г, 24 декабря 2002 г, 23 декабря 2003 г, 22 августа 2004 г, 4, 18 декабря 2006 г).

Схема санитарной очистки в МО СП «Твороговское»

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местные свалки.

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население в с. Творогово, с. Шигаево, с. Мурзино и п. Борки устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местные свалки, расположенные  в 0,5 км к югу от бывшей птицефабрики в п. Борки первая свалка, и вторая в 0,5 км от с. Шигаево;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку;

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются.

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.

8.2. Организация сбора и вывоза ТБО

8.2.1. Организация сбора, удаления захоронения и

обезвреживания ТБО

МО СП «Твороговское» расположено на левом берегу реки Селенги, на территории Кабанского района, в 135 км от г. Улан-Удэ. Вдоль автотрассы Кабанского района и граничит с  поселениями «Колесовское» и «Ранжуровское».  Площадь поселения 216,8 кв. км. Административным центром является с. Шигаево.

Жилой фонд представлен одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками, а также двухэтажными многоквартирными домами.

На территории поселения находятся две свалки бытовых отходов: первая находится в 0,5 км к югу от бывшей птицефабрики в п. Борки, вторая – в 0,5 км от с. Шигаево.

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку; перебои в вывозе мусора бывают из-за отсутствия ГСМ (недостаточно выделяется средств на приобретение ГСМ); Канализационные стоки от неблагоустроенных домов сбрасываются в выгреб, откуда вывозятся вакуумными машинами на рельеф.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

8.2.2. Существующие экологические проблемы санитарной очистки в МО СП «Твороговское»

Основные проблемы санитарной очистки:

- Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории. Низкая культура сбора отходов.

- Неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения.

- Отсутствие контейнеров для ТБО у большинства организаций.

- Население не полностью оплачивает услуги по вывозу ТБО и ЖБО ввиду заниженной утвержденной нормы накопления ТБО и ЖБО.

- Отсутствует система сбора и вывоза строительных и крупногабаритных отходов.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории:

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

- Упорядочение деятельности вывозящих организаций.

8.3 Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочника, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт, Муниципальное образование | Численность населения тыс. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г. | 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г. | 2010 г | На первую очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г. |
| с. Шигаево | 597 | 637 | 687 | 417,9 | 445,9 | 480,9 | 208,95 | 222,95 | 240,45 |
| с. Творогово | 763 | 800 | 850 | 534,1 | 560 | 595 | 267,05 | 280 | 297,5 |
| с. Мурзино | 41 | 45 | 50 | 28,7 | 31,5 | 35 | 14,35 | 15,75 | 17,5 |
| п. Борки | 288 | 300 | 330 | 201,6 | 210 | 231 | 100,8 | 105 | 115,5 |
| ИТОГО: | 1692 | 1782 | 1917 | 1184,4 | 1247,4 | 1341,9 | 592,2 | 623,7 | 670,95 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической  информированности, образования и воспитания  населения.

8.4. Выбор и обоснование предлагаемых способов

обезвреживания отходов

С целью охраны водных ресурсов, защиты окружающей природной среды, а так же для извлечения содержащихся в ТБО ценных веществ и компонентов в мировой и отечественной практике ведется разработка и внедрение различных технологий механизированного обезвреживания и переработки ТБО.

Выбор метода и переработки ТБО для Республики Бурятия определяется необходимостью решения проблем связанных с охраной окружающей среды и здоровья населения. При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование природных ресурсов.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные и утилизационные; по технологическому принципу – на биологические, термические, механические, смешенные. Большинство этих методов не нашли широкого распространения в связи с технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Наиболее практическое распространение в мировой практике получили экономически и экологически оправданные методы:

- Складирование на полигоне;

- Сжигание;

- Аэробное биотермическое компостирование;

- Комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- Изготовление гранулированного топлива или компоста.

В 1998 году в России принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а так же вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. В настоящее время ведутся работы по восстановлению функционирования комплекса предприятий санитарной очистки. В 1999 г. разработана и одобрена Госстроем России «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ». Таким образом, политика в сфере управления отходами ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

В связи с тем, что МО СП «Твороговское» находится на территории центральной экологической зоны оз. Байкал обустройство полигона ТБО на ее территории недопустимо. Поэтому предлагается обустроить на территории поселения мусоронакопительную станцию, для временного хранения ТБО, и последующего вывоза на полигон ТБО  расположенный на территории МО СП «Кабанское».

8.5. Предложения по размещению мусороперегрузочной станции

Основные предложения по совершенствованию состояния санитарной очистки:

- На  первую очередь:

- строительство мусороперегрузочной станции;

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

8.5.1 Гигиенические требования к размещению мусороперегрузочной станции

Участок для устройства мусороперегрузочной станции отведен в соответствии с генпланом с. Творогово.

На участке, намеченном для размещения мусороперегрузочной станции, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства мусороперегрузочной станции.

Расчет требуемой площади земельного участка мусороперегрузочной станции

Согласно  СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений площадь территории выделяемой под  обустройство мусороперегрузочной станции берется из расчета 0,04 гектара на 1000 т твердых бытовых отходов в год.

В МО СП «Твороговское» на расчетный срок будет образовываться 1341,9 т твердых бытовых отходов в год, поэтому:

S = 1341,9*0,04/1000 ~ 0,054 га

8.5.2. Рекомендации по рекультивации и использованию

участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

8.6. Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах, не оборудованных мусоропроводами, используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

8.7 Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | тыс.га | 21,68 | 21,68 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 9,1 | 9,0 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 262 | 354,3 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс.га |  |  |
| 1.4. | Особо охраняемых территорий и объектов, из них: | тыс.га |  |  |
| 1.4.1. | Особо охраняемые природные территории природоохранного назначения | тыс.га |  |  |
| 1.4.2. | Рекреационного назначения | га |  | 348 |
| 1.4.3. | Историко-культурного назначения | тыс.га |  |  |
| 1.5. | Земли лесного фонда | тыс.га |  |  |
| 1.6. | Земли водного фонда | тыс.га | 9,6 | 9,6 |
| 1.7. | Земли запаса | тыс.га | 6,0 | 6,0 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 1.691 | 1.920 |
|  | в т.ч. численность сельского населения | тыс.чел. | 1.691 | 1.920 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,04 | 0,07 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 28.5 | 55.68 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: в государственной и муниципальной собственности в частной собственности | то же |  |  |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 16.8 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км |  |  |
|  | В том числе: - регионального значения - межселенного значения - местного значения | км км км | 24 | 24 |
| 4.2. | Плотность транспортной сети | км/100км2 | 0,64 | 0,7 |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,223 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,182 |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,22 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,22 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 116 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 95 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 95 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,215 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 4,48 | 2,0 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 6,5 | 9,6 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 6,5 | 9,6 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

# Text boxes

5

3

19607018120089

2

4