АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.А.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Д.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			О.Е.Кухарева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								О.Е.Кухарева

Т.С.Дамбаев

А.А.Шелухеев

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### I. Генеральный план МО СП «Колесовское» (пояснительная записка, графические приложения).

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района. Схема современного использования и комплексной оценки территории. М 1:50000 Генеральный план. М 1:50000 Схема транспортной инфраструктуры. М 1:50000 Схема инженерной инфраструктуры. Схема электроснабжения. Схема генерального плана с. Большое Колесово. М 1:5000 Схема генерального плана с.Малое Колесово. М 1:5000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 5 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 6 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 8 |
| 2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Общие сведения о населенных пунктах поселения. Историческая справка. | 11 |
| 4. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 12 |
| 5. | Население и трудовые ресурсы | 13 |
| 5.1. | Демографическая ситуация | 13 |
| 5.2. | Градообразующие кадры | 14 |
| 5.3. | Перспективная численность населения | 16 |
| 6. | Анализ состояния территории МО СП «Колесовское» | 16 |
| 6.1. | Земельный фонд | 16 |
| 6.2. | Жилищный фонд | 16 |
| 6.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 17 |
| 6.4. | Территории специального назначения | 18 |
| 6.5. | Транспортная инфраструктура | 19 |
| 6.6. | Объекты культурного наследия | 19 |
| 6.7. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 |
| 7. | Экономический потенциал | 23 |
| 7.1. | Современное состояние и перспективы развития | 23 |
| 8. | Комплексное развитие территории | 25 |
| 8.1. | Жилищное строительство | 25 |
| 8.2. | Культурно-бытовое обслуживание | 27 |
| 8.3. | Рекреация и туризм | 31 |
| 8.4. | Инженерная инфраструктура | 32 |
| 8.4.1. | Теплоснабжение | 32 |
| 8.4.2. | Водоснабжение | 40 |
| 8.4.3. | Канализация | 47 |
| 8.4.4. | Газоснабжение | 56 |
| 8.4.5. | Электроснабжение | 58 |
| 8.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение | 59 |
| 8.5. | Транспортная инфраструктура | 60 |
| 9. | Санитарная очистка территории | 61 |
| 10. | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 67 |
|  | Приложения: Задание на проектирование, утвержденное зам.главы МО «Кяхтинский район» по ЖКХ и УМИ и строительству от 2009. Справка об организациях, расположенных на территории МО СП «Колесовское». Справка о наличии и распределении земель по категориям в МО «Колесовское» Потребность населения в средствах индивидуальной защиты. Справка о жилом фонде МО «Колесовское» Справка об объектах соцкультбыта МО «Колесовское» Справка об объектах внешней зоны, расположенных на территории МО «Колесовское» Протокол публичных слушаний в с.Б.Колесово по проекту генерального плана МО СП «Клесовское» от 26.11.2009 4. Протокол публичных слушаний в с. М.Колесово по проекту генерального плана МО СП «Колесовское» от 26.11.2009 |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план МО СП «Колесовское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного зам.главы МО «Кабанского район» по ЖКХ и УМИ и строительству.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2024 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Колесовское» на 2008-2017 гг.  Администрация МО СП, 2008г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Колесовское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МО СП «КОЛЕСОВСКОЕ»

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Колесовское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Основные решения генерального плана МО СП «Колесовское»

- увеличение численности населения с 1129 чел. в 2009г. до 1400 чел. (Б.Колесово – 1000чел., М.Колесово-260 чел., Каргино-100чел.) на расчетный срок  (2024г.)

- новое жилищное строительство намечено осуществлять за счет освоения свободных территорий находящихся к северо-западу от с. Б.Колесово, с. М.Колесово и за счет свободных участков в существующей застройке.

Основные направления экономического развития поселения:

Придорожный сервис: близость автомобильной дороги регионального значения предполагает развитие объектов придорожной инфраструктуры (общественное питание, сувенирные лавки, мини-рынки по продаже свежей сельхозпродукции, дикоросов)

Туризм. На территории поселения будет организована рекреационная местность местного и организация туристического маршрута по историческим и духовным местам.

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты);

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

- территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (водозаборные сооружения с поясами санитарной охраны, ЛЭПы, трансформаторные подстанции);

- рекреационные территории (туристско-рекреационные зоны, места отдыха населения, парки, скверы);

- особо охраняемые территории и объекты (защитные леса, водоохранные зоны, объекты культурного наследия).

Проектируемые объекты капитального строительства

c. Большое Колесово

- Магазины;

- Столовая;

- КБО;

- Детский сад;

- Кафе;

- Церковь;

- Ветстанция;

- Спортивные площадки;

- Цех по переработке молока;

- Цех по первичной переработке овощей;

- Цех по переработке мяса;

- Цех по розливу воды;

с. Малое Колесово

- Магазин товаров повседневного спроса;

- Детский сад;

- АЗС, СТО;

- Придорожный сервис;

- КБО;

- Спортивная площадка;

- Интернет-кафе;

с. Каргино

- Магазин товаров повседневного спроса;

- Фельдшерский пункт;

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

МО СП «Колесовское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы республики г.Улан-Удэ – 120 км, до райцентра г.Кабанск – 12 км.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты – с.Большре Колесово, с.Малое Колесово и с.Каргино. Количество дворов – 404, численность населения – 1129 человек. Площадь территории поселения – 12,032 тыс. га. Административным центром поселения является село Большое Колесово.

Связь между селами поселения осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Кабанск -Творогово».

Сельское поселение граничит с востока МО СП «Красноярское», юго-востока –  МО СП «Кабанское»,  запада –  МО СП «Твороговское» и МО СП «Ранжуровское».

Население в основном занимается сельским хозяйством.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Климат резко-континентальный с умеренным влиянием акватории озера Байкал.  Большое влияние на его формирование в зимнее время оказывает сибирский антициклон, обуславливающий в этот сезон года преобладание малооблачной погоды со слабыми ветрами, небольшим количеством осадков и распространением процессов выхолаживания.

Весной и летом преобладают факторы зональной циркуляции атмосферы, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс. Наиболее часто циклоны смещаются с запада и северо-запада, принося холодный арктический воздух. Значительное воздействие на климат оказывает близость озера Байкал.

В зимнее время Байкал оказывает отепляющее влияние, медленно отдавая свое тепло, аккумулированное за лето. Средняя температура самого холодного месяца -15,8°С.

В летнее время Байкал, наоборот, оказывает охлаждающее влияние: средняя температура самого жаркого месяца 18,9°С (параметры климата приводятся по ближайшей метеостанции в г. Бабушкин), поэтому лето на рассматриваемой территории довольно прохладное. Самые теплые месяцы – июль, август.

Безморозный период составляет в среднем 113 дней, максимально 138 дней, минимально – 92 дня.

Весна холодная, наступает поздно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине третьей декады апреля.

Осень продолжительная, ясная. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит конце второй декады октября.

Снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом 176.  Абсолютный минимум температуры -43°С, абсолютный максимум температуры +37°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20.5 | 18.-4 | -10.3 | -0.3 | 7.7 | 14.0 | 17.1 | 15.3 | 8.5 | 1.0 | -9.2 | -16.1 | -0.9 |

Годовое количество осадков составляет 297мм. По сезонам года распределение осадков неравномерно. Минимум осадков приходится на февраль – 3 мм, максимум на июль-август – по 75 мм. В теплое время года выпадает 83% годовой нормы осадков. При этом в летнее время осадки носят преимущественно ливневой характер.

Месячное и годовое количество осадков (мм), с поправками на смачивание

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 35 | 75 | 75 | 30 | 12 | 9 | 11 | 297 |

Относительная влажность по месяцам

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 80 | 76 | 71 | 69 | 76 | 82 | 82 | 78 | 70 | 69 | 73 | 75 |

Преобладающими являются ветры северо-восточных (22%) и юго-западных (21%) направлений. Летом преобладают западные (31-35%) и юго-западные (18-25%) ветра. Самые ветреные месяцы – ноябрь-декабрь, относительно «тихий» февраль. Средняя годовая скорость ветра – 3,3 м/сек.

  - Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды. Основной водной артерией района является р. Селенга предустьевой части, ширина долины достигает нескольких километров, ширина русла – до 600 м, река разбивается на рукава и протоки. Ширина проток колеблется от 50 до 250 м, глубина в межень – 0,6-0,3 м, в основном русле – до 6,0 м.

Скорость течения в межень – 0,5-1,5 м/сек, в паводок – до 2,0-2,5 м/сек. Средний годовой расход воды реки равен 950 м3/сек, что соответствует модулю стока около 2 л/сек. Водный режим реки характеризуется сравнительно слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками, создающими общую повышенную водность в теплое время года.

После возведения дамбы максимальный подъем уровня воды в р. Селенге отмечался в 1973 г (35 обеспеченности) и отметка затопляемости составляет в среднем 30,6 м3/сек. В пределах села река Селенга не принимает никаких притоков.

Подземные воды. Рассматриваемый район характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к мощной толще четвертичных отложений. Глубина залегания вод составляет от 0,4м (пойма р.Селенги) до 12-14 м (надпойменные террасы). Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод водотоков. Подземные воды – безнапорные, мощность водоносного горизонта не установлена.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,7 г/дм3.

2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия территории поселения обусловлены расположением на надпойменной террасе р. Селенги. Геологическое строение  на пройденную глубину выработок (10-12 м) представлено аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями четвертичного возраста.

В целом инженерно-геологический разрез территории достаточно однообразен и представлен в верхней части до глубин 1,0-1,5 м песками разной крупности, переслаивающимися или замещающимися супесями или суглинками, редко гравийно-галечниковыми грунтами. Подстилаются данные отложения повсеместно гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.

Сейсмичность территории оценивается в 9 баллов.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Село Колесово, как и другие села низовья реки Селенга, было основано во второй половине 17 века. Первое воспоминание о нем встречается в «отписке» приказчика Кабанского отрога Максима Посельского. Посельский был назначен приказчиком нового Кабанского острога в 1693 году.

Принимая острог от Степана Казанцева, который его строил, Посельский принял также и «Колесникову слободу». Таким образом  можно предположить, что село Колесово было основано в 80-х годах 17 века.

Село Колесово было основано, как земледельческая слобода, жители которой поставляли хлеб государству на содержание служивых людей.

Поскольку с селе жили посадские, видимо Колесовцы занимались также и ремеслами, связанными с обслуживанием крестьянского хозяйства. Это были кузнецы, плотники, шорники. Причем они имели также и земельные наделы.

Вместе с тем Колесовская слобода  в 17 веке представляла собой полувоенное сооружение. Она была обнесена забором, и по углам, обращенным в сторону реки, имела башни с бойницами. Это было вызвано  тем, что в 17 веке и в первой половине 18 века, монгольские феодалы совершали набеги, угоняли людей и скот. Кроме того, служилые люди Колесниковской слободы охраняли определенный участок единственного водного пути по Селенге на Омур. Через Слободу также проходила сухопутная дорога на Посольск, по которой шла большая часть различных грузов из России в Забайкалье и обратно.

В 40-х годах 18 века в селе Колесово находилось 25 дворов, из которых 8 дворов были служилые люди, 3 двора крестьяне и 6 дворов посадских.

Перед Великой Октябрьской социалистической революцией село Колесово было чисто крестьянским селом, ничем не выделявшимся среди других сел района.

В настоящее время село разделено на 2 села: Малое Колесово и Большое Колесово. На территории села располагается СПК «Колесовский», занимающийся в основном животноводством и растениеводством.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория с:

- Буферной экологической зоной – территория за пределами Центральной экологической зоны (в нее входит вся территория поселения).

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Селенга | 200 |
| 2. | р.Шумиха | 50 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Демографическая ситуация.

Сельское поселение объединяет 3 населенных пункта, 404 двора  с населением в 1129 человек.

Сведения о численности сельского населения МО СП «Колесовское»

(по состоянию на 01.01.2009)

| Наименование населенного пункта | Количество хозяйств | Всего населения |
| --- | --- | --- |
| с. Большое Колесово | 276 | 792 |
| с. Малое Колесово | 104 | 240 |
| с. Каргино | 24 | 97 |
| Итого: | 404 | 1129 |

#### Основные демографические показатели

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 1126 | 1123 | 1126 |
| Число домохозяйств | 400 | 423 | 404 |
| Родившихся, чел. | 16 | 18 | 12 |
| Умерших, чел. | 21 | 22 | 18 |
| Естественный прирост, чел. | -5 | -4 | -6 |
| Численность прибывших, чел. | 22 | 27 | 29 |
| Численность выбывших, чел. | 24 | 23 | 26 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | -2 | +4 | +3 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 60 | 60 | 60 |

Состав и структура населения, чел.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| По национальному признаку |  |  |  |
| Русские | 1107 | 1123 | 1126 |
| Буряты | 4 | 4 | 4 |
| Другие национальности | 15 | 15 | 15 |
| По половому признаку |  |  |  |
| Мужчины | 563 | 556 | 555 |
| Женщины | 563 | 567 | 571 |
| По возрастному признаку |  |  |  |
| 0 – 6 лет | 93 | 94 | 95 |
| 6 – 16 лет | 162 | 160 | 158 |
| 16-18 лет | 48 | 45 | 48 |

5.2. Градообразующие кадры

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация |  |
| 2. | Колесовская средняя школа Детский сад | 44 |
| 3. | Сельские клубы | 4 |
| 4. | Библиотеки | 2 |
| 5. | Почтовое отделение | 4 |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт | 4 |
| 7. | СПК «Колесовский» | 86 |
| 8. | ЛПХ товарного типа | 158 |
| 9. | За пределами поселения | 13 |
| 10. | Магазины |  |

Занятость и безработица

| Показатели | 2009 |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. человек | 1126 |
| Численность экономически активного населения, человек | 574 |
| из них: |  |
| занято в экономике, чел. | 334 |
| в % к экономически активному населению | 58 |
| Безработные, чел. | 283 |
| в % к экономически активному населению | 24 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 22 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,8 |

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике

| Показатели | 2009 |
| --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 334 |
| в том числе: |  |
| промышленность |  |
| сельское хозяйство | 244(15%) |
| строительство |  |
| транспорт и связь | 4 |
| торговля и общественное питание | 15 |
| ЖКХ |  |
| здравоохранение и физическая культура | 4 |
| образование, культура и искусство | 44 |
| прочие отрасли | 23 |

5.3. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Б. Колесово | 792 | 900 | 1000 |
| с. М. Колесово | 240 | 260 | 300 |
| с. Каргино | 97 | 97 | 100 |
| Итого: | 1129 | 1257 | 1400 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «Колесовское»

  - ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

Площадь поселения  12,032 тыс. га, из них сельскохозяйственные угодья – 1539,81 га, пашни  -94,81 га, сенокосы - 785 га, пастбища-660 га.

  - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Состояние жилого фонда поселения – удовлетворительное.

На  начало проектирования в сельском поселении жилищный фонд составлял:

| Показатели | Ед. изм. | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года) – всего | Тыс. кв. м | 18.9 |
| частный |  | - |
| государственный | -«- | - |
| Удельный вес площади (весь жилищный фонд), оборудованной: | % | - |
| водопроводом | -«- | - |
| канализацией | -«- | - |
| центральным отоплением | -«- | - |
| ваннами (душем) | -«- | - |
| горячим водоснабжением | -«- | - |
| напольными электроплитами | -«- | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) – всего | Кв. м | 16.8 |
| Число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение жилья (на конец года) | Ед. | - |
| в процентах от общего числа семей (включая одиночек) | % | - |
| Число приватизированных жилых помещений за год | Ед. | - |
| Общая площадь приватизированных жилых помещений | м2 | - |
| Капитально отремонтировано жилых домов за год – всего | м2 | - |
| муниципальных предприятий и организаций | м2 |  |
| Затраты на капитальный ремонт жилых домов | Тыс. руб. | - |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | Ед. | - |
| Одиночное протяжение уличной сети | Км | - |
| в том числе нуждающихся в замене | -«- | - |
| Число источников теплоснабжения (на конец года) | Ед. | - |
| Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении | Км | - |

6.3. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Образование

На территории поселения находится школа-сад. Количество детей, обучающихся в школе, составляет 115 человека, дошкольников –  30 человек. Материально-техническое состояние школы -  не удовлетворительное.

Требуется капитальный ремонт школы, реконструкция школьной столовой, замена электрической системы школы. Необходимость скорейшего строительства дошкольного образовательного учреждения вызвана тем, что возрос спрос на места в дошкольном учреждении, есть неудовлетворенные заявления родителей.

Здравоохранение

В поселении имеется 2 фельдшерско-амбулаторных пункта от Кабанской районной больницы. Материально-техническое состояние пункта в с. Б. Колесово неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт амбулатории. В настоящее время нет медицинского оборудования, которое бы соответствовало уровню современной медицины. Медицинское оборудование устарело морально и физически. Население обслуживает мед. персонал в количестве 4 человек. Стационара нет. Больных приходится госпитализировать в с. Кабанск, г. Улан-Удэ. Это не всегда доступно из-за большой отдаленности от районного центра, а также отсутствия своей скорой мед. помощи.

Культура

На территории поселения функционирует один сельских дома культуры, 2 библиотеки, которые обеспечивают культурный досуг населения.

На территории поселения находится узел связи, почта, которые предоставляют услуги населению.

Существующие объекты соцкультбыта, производственные, коммунальные

с. Большое Колесово

- Администрация МО СП «Колесовское»

- Колесовская средняя школа (фактически – 115 уч-ся)

- Филиал ФГУП «Почта России»

- Дом культуры

- Библиотека

- Фельдшерско-акушерский пункт

- Детский сад  располагается в здании школы

- Магазины

с. Малое Колесово

- Библиотека

- Фельдшерско-акушерский пункт

- Магазин

Основные объекты обслуживания сосредоточены в административном центре поселения.

  - ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Территории ритуального назначения. В с. Б. Колесово  находятся  кладбище: к северо-западу от села.

Территории складирования и захоронения отходов. Свалки в с. Б.Колесово  и с.Каргино не санкционированные располагаются с  южной стороны села Б.Колесово, и с южной стороны с.Каргино. Скотомогильник расположен в 500м. от с. Каргино с юго-западной стороны.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По территории поселения проходит автомобильная дорога местного значения из с. Кабанск на с.Творогово

Транспортное обслуживание – проходящими маршрутами автобусов и микроавтобусов, следующими до г. Кабанска, г. Улан-Удэ.

Протяженность дорог местного значения по территории поселения составляет 9 км.

  - ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МО СП «Колесовское» имеются памятники археологии и истории.

Памятники археологии

| №п/п | Наименование памятника | Датировка | № пост-ния о принятии на госуд. охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Колесово | I железный век |  | Находится на песчаных надувах к западу от села Малое Колесово и тянется на протяжении 2 км. вдоль дороги в с. Творогово. Культурный слой разрушен. |

Памятники истории

| Наименование памятника | Датировка | Автор, материал | Категория охраны | Документ о принятии на гос.охрану | современное использ-е, собств. или на чьих землях находится | Местонахож-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1966г. | бетон | М | №134 | с/адм. | с. Большое Колесово |
| Памятник на месте расстрела Тупышева А.Ф., красногвардейца, зверски расстрелянного белогвардейцами в августе 1918 г. |  | бетон | М | №379 | с/адм. | с.Б. Колесово, западнее Дома культуры |

Примечание:

№ 379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

№242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория Колесовского поселения подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затоплению и наводнениям подвержена территория населенных пунктов. При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Поселение  также часто подвергается дождевым паводкам и летнему половодью.

Перечень населенных пунктов МО СП "Колесовское"

подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Чикой

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |
| 1. 2. 3. | с.М.Колесово с. Б.Колесово с.Каргино | 465,000 466,000 467,000 | 463,000 464,000 465,000 |

# Перечень перспективных объектов инженерной защиты

# от наводнений в бассейне р. Селенга

| № п/п | Объекты защиты, административные районы | Бассейн реки | Защи-щаемая территория, га/н.п. | Основные виды инженерной защиты, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дамбы обва-лов. | ограж-дающие каналы | бере-гоук-реп-ление | рас-чистка русла | придам- бовые каналы |
| 1. | с.Б.Колесово, с.-х. угодья с-за СПК «Колесовский», | Селенга | 121 | 6,0 рекон. | - | - | ( | 1,5 |
| 2. | с. М.Колесово, с.-х. угодья , оросит.система, | Селенга | 60 | 3,0- рекон. | - | - | ( | 0,5 |
| 3. | с. Каргино, с.-х. угодья , | Селенга | 16 | 2,0- рекон. | - | - | ( | - |

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Колесовское" входит в 9-балльную сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные, ЖЭУ. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Гидродинамически опасные объекты (пруды -  накопители)

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

7.1. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На территории МО «Колесовское» промышленных предприятий нет.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственный кооператив СПК «Колесовское», в основном занимается животноводством, зерновыми и овощеводством.

В  СПК   работает 86 человек.    У  СПК    земельные угодья составляют -  250 га. Предприятие находится в сложном финансовом положении.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, гол.

|  | 2006 |
| --- | --- |
| Поголовье скота, всего, (усл. гол.) |  |
| крупный рогатый скот | 938 |
| в том числе коровы | 363 |
| лошади | 70 |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах населения: |  |
| крупный рогатый скот | 938 |
| лошади | 152 |

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

| Показатели | 2005 | 2006 (оценка) |
| --- | --- | --- |
| Мясо, тонн | 3 | 300,0 |
| Молоко, тонн | 320 | 1920,0 |
| Зерно, тонн | 150 | 750,0 |
| Картофель, тонн | 350 | 1750,0 |
| Овощи, тонн | 0,5 | 5,0 |

Стратегические направления развития поселения

- Развитие агропромышленного комплекса.

- Организация взаимодействия между населением  и кредитными учреждениями «Россельхозбанк», «Сбербанк», и др. в рамках приоритетного проекта «Развитие АПК».

- Организация практической помощи для оформления права собственности на землепользование сельхозпроизводителям и аренды земли.

- Организация для сбора сельхозпродукции сельского потребительского кооператива и крестьянско-фермерских хозяйств.

- Содействие и организация приобретения и завоза племенного скота мясного направления и местной породы грубошерстных овец для улучшения продуктивности скота в личных подсобных хозяйствах.

- Организация цеха по розливу воды.

- Создание индустрии отдыха и туризма.

Задачи для реализации туристско-рекреационного потенциала:

- Встраивание в туристические маршруты из г. Улан-Удэ по историческим, культурным, духовным местам.

- Благоустройство и расширение имеющегося места паломничества в дом-музей.

- Благоустройство и расширение зон отдыха, оздоровления и туризма: местности «Аршан», зоны отдыха «Песчанка».

- Проведение активной  маркетинговой политики бренда.

- Обеспечение взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами поселения  при закупках  сельхозпродукции, транспортного сообщения, размещения туристов, предоставления бытовых услуг.

- Развитие придорожного сервиса. Строительство объекта придорожного сервиса, включающего в себя кафе, станцию технического обслуживания автомобилей, мотель.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В населенных пунктах поселения предусматривается новая жилая застройка усадебного типа. Размеры земельных участков приняты по 0,1-0,3 га, учитывая, что в поселении для личных подсобных хозяйств предоставляются земли сельскохозяйственного назначения.

Средняя жилищная обеспеченность достигнет 29 м2 общей площади к расчетному сроку и 20 м2 общей площади на 1 очередь.

с. Большое Колесово

Сущ. население - 792 чел.

1 очередь: 900-792=108:3,6=30 участков (3,0га по 0.1 га)

на расчетный срок:1000-900=100:3.6=28 участков (2,8 га)

с. Малое Колесово

Сущ. население – 240 чел.

1 очередь: 260-240=20:2,9=7 участков (0,7га по 0.1 га)

на расчетный срок:300-260=40:2,9=14 участков (1,4га)

с. Каргино

Сущ. население - 97 чел.

На расчетный срок: 100-97=3 чел.(1га)

| Наименование села | Направления территориального развития | Количество земельных участков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расч.срок | в т.ч. на 1 очередь |
| с. Б.Колесово | В северно- западном напрвлении и за счет свободных территорий в существующей застройке | 30 | 28 |
| с. М.Колесово | В северо-западном направлении и за счет свободных территорий в существующей застройке | 7 | 14 |
| с. Каргино | В юго-восточном направлении и за счет свободных территорий в существующей застройке | 0 | 2 |

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Школьное обслуживание остается без изменений.

Объекты торговли товарами повседневного быта предусмотрены в каждом населенном пункте. Предприятия общественного питания  входят в состав объектов придорожного сервиса и объектов туристической зоны, предполагается, что население также может обслуживаться в этих местах.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Кабанск и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Проектируемые объекты

Общественно-деловые зоны – территории, на которых размещены объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательные учреждения, административные, культовые здания, стоянки автотранспорта, центры деловой, финансовой и общественной активности.

Расчет сети культурно-бытового обслуживания с. Б.Колесово принят по нормативам СНиП 2.07.01-89.

Расчет детских дошкольных учреждений.

Расчет сети дошкольных учреждений обслуживания с. Б.Колесово принят по нормативам СНиП 2.07.01-89.

Количество детей составляет от 0 до 6 лет включительно – 69 чел, от 6 до 16 лет включительно – 102 чел.

На 1000 чел. дети от 0-6 включительно лет-87;

На  1000чел. дети школьного возраста-129;

На расчетный срок необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях составит: 87*0,8*0,85= 59 мест

На 1 очередь: 78*0,7*0,85= 46 мест

Детского сада в с. Б.Колесова нет. Учитывая, что большой процент домохозяек воспитывает своих детей дома и естественный прирост населения отрицательный строительство нового детского сада  предусматривается на 50 мест.

Расчет вместимости общеобразовательных школ выполнен с учетом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей со средним образованием (10-11 классы).

Отсюда общая потребность в школьных местах для всего села на расчетный срок составляет: 105,5 + 17,5 = 123 места

на 1 очередь: 95 – 8 = 103 места

Так как существующая школа имеет емкость на 250 учащихся, что удовлетворяет потребности в школьных местах.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания МО СП «Колесовское»

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Норматив для: | Размер земельн. участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 900 чел. | Расч. срок 1000 чел. |  |
| с. Большое Колесово |  |
| 1 | Детский сад | мест | - | - | 50 | 0,26 |
| 2 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | - - | 100 200 | 0,1 0,2 |
| 3 | КБО | Рабоч.место | 7 | 6 | - | 0,1 |
| 4 | Предприятие общественного питания | мест | 40 | - | 40 | 0,1 |
| 5 | Стадион | га | 0,7 | - | 1 объект | 0,7 |
| 6 | Церковь | объект |  | 1 |  | 0,05 |
| 7 | Отделение банка | 1 опер. место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 1 объект | - |  |
| 8 | Рынок | м2 торг.пл. | 30 | - | 30 | 0,1 |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 |  |  | 0,24 |
| 10 | Пожарное депо | а/м |  |  | 2 | 0,02 |
| с. Малое Колесово |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | 260 чел. | 300 чел |  |
| 1 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | кв.м торг. площади | 100 200 | - - | 30 60 | 0,02 0,03 |
| 2 | КБО | Раб.место | 7 | - | 2 | 0,01 |
| 3 | Предприятие общественного питания | мест | 40 | - | 12 | 0,015 |
| 4 | Рынок | м2 торг.пл. | 30 |  | 9 | 0,05 |
| 5 | Детский сад | мест |  |  | 30 | 0,2 |
| 6 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 |  |  | 0,1 |

Намечаемые к строительству и реконструкции объекты

социально-культурного назначения

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Норматив для: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 900 чел. | Расч. срок 1000 чел. |
| с. Б. Колесово |
| 1 | Детский сад | - | 50 мест |
| 2 | Общественный микроцентр: -маг. продовольствен. тов. -маг. непродов. товаров -КБО -отделение банка -рынок | - - - - - | 25 м2торг.пл. 40 м2торг.пл. раб.мест 1 опер.место 30 м2торг.пл. |
| 3 | Кафе | 40 мест | - |
| 4 | Стадион | 1 объект | - |
| 5 | Церковь | - | 1 объект |
| 6 | Ветстанция | - | 1 объект |
| 7 | Дом престарелых | - | 1 объект |
| 8 | Мини цех по переработке молока | - | 1 объект |
| 9 | Скотоубойный цех | 1 объект | - |
| 10 | Цех по розливу воды | - | 1 объект |
| 11 | Пожарное депо | - | 2 а/м |
| с. М. Колесово |
| №№п/п | Учреждения обслуживания | 360 чел. | 450 чел |
| 1 | Магазин | - | 30 м2торг.пл. |
| 2 | КБО | - | 2 раб.мест |
| 3 | Придорожный сервис: -кафе -рынок -мотель | 12 мест 9м2 торг.пл. на 10 мест | - - - |
| 4 | Детский сад | - | 20 мест |
| 5 | АЗС, СТО | 2 поста | - |
| 6 | Интернет-клуб | - | 1 объект |
| 7 | Спортивная площадка | 1 | - |
| с.Каргино |
|  | Учреждения обслуживания | 97 чел. | 100 чел |
| 1 | Магазин товаров повседневного спроса | 25 м2торг.пл. | - |
| 2 | ФП | 1 объект | - |

  - РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия Кабанский район относится к Прибайкальскому рекреационно-туристскому району.

В сельском поселении «Колесовское» можно развивать такие виды туризма как сельский, экологический, историко-познавательный. В поселении имеются памятники истории, природы, сельские населенные пункты. Места отдыха населения в основном расположены на р.Селенга, в излучине протоки Боковая.

По территории поселения проходит дорога местного значения из Кабанска на Творогово, протекает р.Селенга,  на ст. Тимлюй железная дорога.

С целью развития и благоустройства зоны отдыха в проект включено создание объектов придорожного сервиса, СТО и АЗС при въезде в с. М.Колесово.

Важнейшими задачами туристско-рекреационного комплекса являются:

- совершенствование системы информационного и рекламного обеспечения в области туризма, формирование образа Колесовского поселения как района, благоприятного для туризма;

- развитие системы подготовки кадров для индустрии туризма;

- развитие межрегионального сотрудничества.

Реализация туристско – рекреационного потенциала путем:

- встраивания в туристические маршруты из г.Улан-Удэ по историческим, культурным, духовным местам;

- благоустройства и расширения зон отдыха населения;

8.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.4.1. Теплоснабжение

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Колесовского сельского поселения включает в себя:

- один  источник  централизованного теплоснабжения  в с. Б. Колесово;

-  автономные котельные  при  административных и общественных зданиях.

с.  Б. Колесово

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство с. Б. Колесово   включает в себя   котельную «Школа»,  на которой  установлен  один  котлоагрегат «Братск-1М».

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 1,0 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 0,15 Гкал/час.

Котельная недоукомплектована  насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля, резервное оборудование отсутствует. Химводоподготовка исходной воды не проводится. Основным топливом на котельной является уголь Тугнуйского месторождения. Схема тепловых сетей радиальная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей от котельной подземная, в бетонных лотках.  Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 132 м.  Износ тепловых сетей составляет 50%.

с. М. Колесово, Каргино  В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки  отапливается от автономных котельных и печей, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Колесовское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО «СП Колесовское» сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| Б. КОЛЕСОВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Кафе на 40 мест | 33.22 0.03 | 66.43 0.06 | 7.37 0.01 | 107.01 0.09 |
|  | ИТОГО первая очередь | 33.22 0.03 | 66.43 0.06 | 7.37 0.01 | 107.01 0.09 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 39.82 0.03 | 11.53 0.01 | 12.21 0.01 | 63.56 0.05 |
|  | Подцентр в новой застройке: -магазин прод. товаров | 5.63 0.00 | 1.33 0.00 | 0.91 0.00 | 7.88 0.01 |
|  | -магазин пром. товаров | 5.63 0.00 | 1.33 0.00 | 0.10 0.00 | 7.07 0.01 |
|  | -предприятия бытового обслуживания, фотоателье | 10.77 0.01 | 26.10 0.02 | 1.47 0.00 | 38.33 0.03 |
|  | -отделение банка | 2.19 0.00 | 1.48 0.00 | 0.02 0.00 | 3.70 0.00 |
|  | -рынок | 7.89 0.01 | 1.87 0.00 | 0.91 0.00 | 10.66 0.01 |
|  | Церковь | 6.58 0.01 | 4.45 0.00 | 0.04 0.00 | 11.07 0.01 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 78.52 0.07 | 48.09 0.04 | 15.65 0.01 | 142.27 0.12 |
|  | Всего новое строительство | 111.74 0.10 | 114.52 0.10 | 23.02 0.02 | 249.28 0.21 |
| М. КОЛЕСОВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Придорожный сервис: -кафе | 10.38 0.01 | 20.76 0.02 | 2.23 0.00 | 33.37 0.03 |
|  | -рынок | 7.89 0.01 | 1.87 0.00 | 0.91 0.00 | 10.66 0.01 |
|  | ИТОГО первая очередь | 18.27 0.02 | 22.63 0.02 | 3.14 0.00 | 44.04 0.04 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 20 мест | 39.82 0.03 | 11.53 0.01 | 4.88 0.00 | 56.23 0.05 |
|  | Магазин | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 0.91 0.00 | 6.48 0.01 |
|  | Комбинат бытового обслуживания | 3.91 0.00 | 9.49 0.01 | 0.42 0.00 | 13.82 0.01 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 48.24 0.04 | 22.08 0.02 | 6.21 0.01 | 76.54 0.07 |
|  | Всего новое строительство | 66.51 0.06 | 44.71 0.04 | 9.35 0.01 | 120.57 0.10 |
| КАРГИНО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин | 4.51 0.00 | 1.07 0.00 | 1.36 0.00 | 6.94 0.01 |
|  | ФАП | 3.56 0.00 | 2.58 0.00 | 0.42 0.00 | 6.56 0.01 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 8.07 0.01 | 3.65 0.00 | 1.78 0.00 | 13.49 0.01 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 8.07 0.01 | 3.65 0.00 | 1.78 0.00 | 13.49 0.01 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Колесовское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО «СП Колесовское» предусматривается централизованное от реконструируемых котельных и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Б.Колесово  Для обеспечения теплом существующего общественно-административного центра села Б. Колесово предусматривается реконструкция существующей школьной котельной  с заменой ее блочно–модульной котельной на твердом топливе теплопроизводительностью 0,4 Гкал/ч. Проектом предлагается установка модульной котельной типа  МКУ-В-0,4Р  с двумя  водогрейными котлами КВр-0,2кр.

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульная котельная располагается в быстровозводимом здании обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Топливом для котельной  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки с. Б. Колесово сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных  на твердом и газовом топливе.

с.М. Колесово, Каргино. Теплоснабжение общественно-административной и жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети.  В с. Б. Колесово, где проектируется развитие централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка новых и перекладка существующих  тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут  котельную с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельной зависимое.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;  3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая   изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

8.4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Колесовское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 2  разведочно-эксплуатационные скважины (табл.2).

Таблица 2

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Большое Колесово | 1981 | 792 | 2 | Современно-аллювиальных и аллювиально-пролюви-альных отложений, пред-ставленных гравийно-га-лечными отложениями с песчаным заполнителем | 60,0 | 5,0 |

Обследованием разведочно-эксплуатационных скважин установлено, что водозаборные скважины эксплуатируют в основном подземные воды на участках недр  с неутвержденными запасами. Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных отложений не защищен от загрязнения с поверхности.

Данные по качеству подземных вод  отсутствуют.

В настоящее время население МО «СП Колесовское» обеспечивается водой несколькими способами: существует общественная водокачка, услугами которой охвачена часть населения сел Б. Колесово и М. Колесово,  остальное население пользуется водой из собственных скважин и частных колодцев. Существующие скважины не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- отсутствие  централизованных систем водоснабжения;

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Колесовское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  составляет:

с.Б. Колесово           1 очередь  - 900 чел;  на расчетный срок –1000 чел.

с.М. Колесово          1 очередь -  360 чел;   на расчетный срок – 450 чел.

с. Каргино                1 очередь -  97 чел;   на расчетный срок – 100 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Колесовское» можно отнести школы, детские сады,  кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота.

Категория систем водоснабжения сел  Колесовского поселения  – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.3

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Колесовское» представлены в таблице 4

Таблица 3

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 2 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |

Таблица 4

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Колесовское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения, чел | Макс. расход м3/сут | Колич. населения чел | Макс. расход м3/сут |
| с. Б. Колесово | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 900 | 50 | 1000 | 55 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 5 | - | 5,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 5 | - | 5 |
|  | Итого: | 900 | 60 | 1000 | 65,5 |
| с. М. Колесово | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 360 | 20 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,0 | - | 2,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 2,0 | - | 2,5 |
|  | Итого: | 360 | 24 | 450 | 30 |
| с. Каргино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 97 | 5 | 100 | 5,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  | Итого: | 97 | 6 | 100 | 6,7 |

Система водоснабжения сел МО «СП Колесовское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Б. Колесово, М. Колесово. Для водоснабжения  сел  Б. Колесово и М. Колесово на первую очередь и расчетный срок необходимо обустройство группового водозабора из двух скважин (в том числе одной резервной) производительностью   95 м3/сут. Расстояние между скважинами 50 м. Скважины оборудуются погружными центробежными насосами.

Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ -  насосная станция II подъема – потребители».  При несоответствии качества воды требованиям ГОСТ «Вода питьевая», необходимо  строительство станции водоподготовки.

Пожаротушение общественных и жилых  зданий с. б. Колесово предусматривается от пожарных гидрантов, с. М. Колесово - из пожарных резервуаров.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

с. Каргино.  Для  надежного водоснабжения с. Каргино необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 6 м3/сут.   Скважина оборудуется  погружным  центробежным насосом.

Емкость водонапорной башни, устанавливаемой в павильоне скважины,  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  села – 1х5 л/с.

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит:

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 0,3+0,6∙5=3,3 м3

Пожаротушение в селе  предусматривается из пожарных резервуаров.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Колесовское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, водонапорные башни, резервуары чистой воды (РЧВ). Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5 м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода с. Б. Колесово проектируются кольцевыми.  Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Тушение пожара в с. Б. Колесово осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, в с. М. Колесово, Каргино - от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами проектируемого пожарного депо с. Кабанск.

8.4.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП  Колесовское»  отсутствует.

Канализация  жилой и общественной застройки сел выгребная за счет надворных уборных.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Суммарные расходы сточных вод  сел  МО «СП  Колесовское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Б. Колесово | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 900 | 22,5 | 1000 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,5 | - | 2,5 |
|  | Итого: | 900 | 25 | 1000 | 27,5 |
| с. М. Колесово | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 360 | 9 | 450 | 11,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1,5 |
|  | Итого: | 360 | 10 | 450 | 13 |
| с. Каргино | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 97 | 2,5 | 100 | 2,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,3 | - | 0,3 |
|  | Итого: | 97 | 2,8 | 100 | 2,8 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП  Колесовское» проектируется устройство централизованной  канализации.

с. Б. Колесово, М. Колесово. Для существующей и перспективной общественно-административной  застройки сел Б. Колесово, М. Колесово проектируется централизованная самотечная  канализация с сетью гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов.

Для очистки и утилизации стоки вывозятся на проектируемые очистные  сооружения. Для  жилой  застройки  с водопользованием из водоразборных колонок  на рассматриваемый период остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки.

Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

с. Каргино  На рассматриваемый период предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки  с. Б.Колесово.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

Очистные сооружения.

В МО «СП Колесовское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-I-50-СФ-М»  производительностью 50 м3/сут Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций КСкомплект I-50-СФ-М размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

4.1.  Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 7

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 250 мг/л |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |
| 3 | Взвешенные вещества (Минеральная составляющая (10 %) | 200 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( (Азот) | 32,5 мг/л |
| 5 | Фосфаты (Р) | 13,2 мг/л |
| 6 | Температура | 13-20 оС |
| 7 | соотношение БПК / N / Р | 100 / 5 / 1 |
| 8 | Нефтепродукты | 4 мг/л |
| 9 | Синтетические поверхностно-активные вещества (биологически окисляемые анионные и неионогенные)* | 2,5 |
| 10 | Степень минерализации | 1000 |
| 11 | Жиры | 20 |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- I…Ф |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.2. Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

4.3. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Поля фильтрации

Полная расчетная площадь полей фильтрации равна:

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) ;

где :  Fпол – полезная площадь полей фильтрации, га ;

Fрез– резервная площадь полей фильтрации, га равная 10 % полезной  площади;

Кф =0,25 -  увеличение площади в связи с вспомогательными сооружениями;

Fпол = Q / qф ;

где :  Q= 44 м3/сут – среднесуточный расход сточных вод;

qф – нагрузка на поля фильтрации, по  СНиП 2.04.03-85, табл 47  - qф = 140 м3/ (га*сут),

Fпол = Q / qф =  44/140 =0,31  га

Fрез=  0,31 . 0,1 = 0,031 га

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) =0,31 + 0,031+ 0,25 . (0,31 + 0,031) = 0,43  га

В зимнее время после промерзания почвы фильтрация сточной воды прекращается и начинается постепенное намораживание поступающей сточной воды.

Требуемая площадь намораживания  равна:

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

где: tн  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 120 дней.

в-коэффициент зимней фильтрации, b=0,55;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,038- высота слоя зимних осадков, принимаемая 10% от слоя годовых осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10 =  44. 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 0,47 га

Принимаем количество карт полей фильтрации  2, общей площадью 0,5 га.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

8.4.4. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Колесовское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Колесовское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений и крупные населенные пункты.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Б. Колесово в количестве 1262,57 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  с. Б. Колесово, М. Колесово, Каргино.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МО «СП Колесовское»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,102 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,086 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,102 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,102 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 66 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 55 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 55 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,050 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 1,0 | 0,4 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 4,4 | 7,7 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 4,4 | 7,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

8.4.5.  Электроснабжение потребителей МО СП «Колесовское».

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Колесовское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Колесовское»  проходят:

одноцепная линия  Кабанская-Творогово напряжением 35кВ, протяженностью 14 км;

одноцепная линия Кабанская-Романово  напряжением 35кВ,  протяжённостью 12км;

одноцепная линия Кабанская-Ранжурово  напряжением 35кВ,  протяжённостью 21км;

На территории МО СП «Колесовское» нет подстанций напряжением выше 35кВ.

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Колесовское», составляет 0.564 МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Колесовское» и прилегающей территории выполняется от существующих подстанций «Кабанская» 110/35/10кВ и «Ранжурово» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Колесовское» показывает, что два одноцепных фидера на напряжение 35 кВ могут обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Колесовское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Колесовское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 1257 жителей составляет 0.629 МВт,   на расчётный период при численности 1400 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  0.868 МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Колесовское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

8.4.6. Связь,  радиофикация и телевидение.

Телефонная связь.

В настоящее время в МО СП «Колесовское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Колесовское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Колесовское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 96%.

Проектные предложения.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Колесовское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Колесовское» составляет 3.5 человека.

Количество семей:существующая застройка  1129:  3.5 = 323

I очередь строительства     1257 : 3.5 = 360

расчетный срок                   1400 : 3.5 = 400

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:  существующая застройка  356

I очередь строительства     396

расчетный срок                   440

8.4.7. Транспортная инфраструктура

Перечень мероприятий  по развитию транспортной инфраструктуры

1. Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

2. Строительство объекта придорожного сервиса

3. Строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих.

9.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов в МО СП «Колесовское»

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусоропеперабатывающего предприяти | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, тыс.куб.м санкционированная /несанкционированная |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| с. Большое Колесово | 1 | 4 | 0,5/1,5 | 0,3/- |
| с. Малое Колесово | - | 2 | -/1 | - |
| с. Каргино | - | 1 | - | - |

Схема санитарной очистки в МО СП «Колесовское»:

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местную свалку; при этом графики вывоза срываются из-за отсутствия средств на приобретение ГСМ; мойка и дезинфекция мусоросборников не производится.

- коммунальные предприятия также осуществляют эксплуатацию существующей свалки;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население в селах Большое  Колесово, Малое Колесово и Каргино устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местную свалку расположенную  на северной окраине села Большое Колесово в конце ул. Ленина;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку;

Техническое состояние мусоросборных контейнеров на предприятиях разное; мойка и дезинфекция не производится; твердых покрытий площадки под мусоросборники зачастую не имеют.

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются.

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.

Организация сбора, удаления захоронения и

обезвреживания ТБО

МО СП «Колесовское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Административный центр района и поселения – село Большое Колесово. Расстояние от с. Большое Колесово до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ - 120 км, до райцентра с. Кабанск – 12 км.

Жилой фонд представлен одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Свалка расположена на северной окраине села Большое Колесово в конце ул. Ленина.

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку; перебои в вывозе мусора бывают из-за отсутствия ГСМ (недостаточно выделяется средств на приобретение ГСМ); Канализационные стоки от неблагоустроенных домов сбрасываются в выгреб, откуда вывозятся вакуумными машинами на рельеф.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки МО СП «Колесово»

Основные проблемы санитарной очистки села:

- Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории. Низкая культура сбора отходов.

- Неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения.

- Отсутствие контейнеров для ТБО у большинства организаций.

- Население не полностью оплачивает услуги по вывозу ТБО и ЖБО ввиду заниженной утвержденной нормы накопления ТБО и ЖБО.

- Отсутствует система сбора и вывоза строительных и крупногабаритных отходов.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории:

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

- Упорядочение деятельности вывозящих организаций.

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочнику, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт, Муниципальное образование | Численность населения тыс. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок |
| с. Большое Колесово | 792 | 900 | 1000 | 554,4 | 630 | 700 | 277,2 | 315 | 350 |
| с. Малое Колесово | 240 | 260 | 300 | 168 | 182 | 210 | 84 | 91 | 105 |
| с. Каргино | 97 | 90 | 90 | 67,9 | 63 | 63 | 33,95 | 31,5 | 31,5 |
| ИТОГО: | 1129 | 1250 | 1390 | 790,3 | 875 | 973 | 395,15 | 437,5 | 486,5 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической  информированности, образования и воспитания  населения.

Предложения размещению мусороперегрузочной станции

Основные предложения по совершенствованию состояния санитарной очистки:

1. На  первую очередь:

- строительство мусороперегрузочной станции к юго-западу от с. Большое Колесово.

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

Гигиенические требования к размещению полигона ТБО

Участок для устройства мусороперегрузочной станции отведен в соответствии с генпланом МО СП «Колесовское».

На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигона ТБО.

Устройство полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигона ТБО.

Расчет вместимости мусороперегрузочной станции

Согласно  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадь территории выделяемой под  обустройство мусороперегрузочной станции берется из расчета 0,04 гектара на 1000 т твердых бытовых отходов в год.

В МО СП «Колесовское» на расчетный срок будет образовываться 973 т твердых бытовых отходов в год. Так как объем твердых бытовых отходов, который будет образовываться на расчетный срок меньше 1000 т, то площадь под мусороперегрузочную станцию необходимо взять 0,04 га.

Рекомендации по рекультивации и использованию

участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах не оборудованных мусоропроводами используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

10.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | тыс.га | 12,032 | 12,032 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га | 1539,81 | 1539,81 |
| 1.2. | Населенных пунктов | тыс.га | 0,197 | 0,484 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс.га | - | - |
| 1.4. | Рекреационного назначения | га | - | 17,4 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | тыс.га | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 271,1 | 271,1 |
| 1.7. | Земли запаса | га | 90,8 | 90,8 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 1,129 | 1,400 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,022 | 0,028 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 18,900 | 40,600 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 17,7 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 9 | 9 |
|  | В том числе: - регионального значения - местного значения | км км | - 9 | - 9 |
| 4.2. | Плотность транспортной сети | км/100км2 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,102 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,086 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,102 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,102 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 66 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 55 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 55 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,050 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 1,0 | 0,4 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 4,4 | 7,7 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 4,4 | 7,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.4.3. | Общая площадь свалок (в т.ч.стихийных) | га | н/д | - |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | га | 0,34 | 0,34 |

# Text boxes

5

3

19607018120089

2

4